ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | _______________________________ | Прилепин В.А. |
| --- | --- | --- |
| Начальника отдела проектирования | _______________________________ | Поздоровкина Н.В. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Малыгина Т.Н. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Демянчук А.С. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Сотникова Е.В. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование, масштаб |
| --- | --- |
| 1.Текстовые материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть |
| ТОМ 1: | Положение о территориальном планировании проекта генерального плана Пречистенского сельского поселения Ярославской области Том I |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
| ТОМ 2: | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Пречистенского сельского поселения Ярославской области Том II |
| ТОМ 3: | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) Том III |
| 2.Графические материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть |
| 1 (I) | Карта планируемых для размещения объектов местного значения Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 2 (I) | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, объектов транспортной инфраструктуры Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 3 (I) | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 4 (I) | Карта функциональных зон Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 5 (I) | Карта планируемых для размещения объектов местного значения населенного пункта село Николо-Гора Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 6 (I) | Карта планируемых для размещения объектов местного значения населенного пункта поселок при ж/д станция Скалино Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 7 (I) | Карта планируемых для размещения объектов местного значения населенного пункта деревня Левинское Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 8 (I) | Карта планируемых для размещения объектов местного значения населенного пункта деревня Игнатцево Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 9 (I) | Карта планируемых для размещения объектов местного значения населенного пункта деревня Шильпухово Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 10(I) | Карта планируемых для размещения объектов местного значения населенного пункта деревня Багряники Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 11(I) | Карта планируемых для размещения объектов местного значения населенного пункта село Коза Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
| 1(II) | Карта границ поселения и существующих населенных пунктов, входящих в состав Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 2(II) | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 3(II) | Карта размещения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения Пречистенского сельского поселения Ярославской области |
| 4(II) | Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования Пречистенского сельского поселения Ярославской области |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

РАЗДЕЛ 1: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	5

1.1. Общие положения	5

1.2. Цели и задачи территориального планирования сельского поселения	7

1.3. Нормативно - правовая база	8

1.4. Общие сведения о Пречистенском сельском поселении.	12

1.4.1 Административно-территориальное устройство сельского поселения	12

1.4.2. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения	14

1.4.3. Водные ресурсы	16

1.4.4. Почвенные ресурсы	17

1.4.5. Лесосырьевые ресурсы	17

1.4.6. Система особо охраняемых природных территорий	18

1.4.7 Земельный фонд сельского поселения и категории земель	19

РАЗДЕЛ 2: ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	22

2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения	22

2.2. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения	25

2.3. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	28

2.3.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	28

2.3.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	33

2.3.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	34

2.3.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	37

2.3.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	38

2.3.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства.	39

2.3.7. Мероприятия по организации мест захоронения	43

2.4. Мероприятия по охране окружающей среды	43

## РАЗДЕЛ 1: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## 1.1. Общие положения

Проект Генерального плана Пречистенского сельского поселения Ярославской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№318-ФЗ от 30.12.2012), инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития инженерно-транспортной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Ярославской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Пречистенского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов д.Левинское, с.Коза, с.Николо-Гора, ст.Скалино, д.Игнатцево и д.Шильпухово, д.Багрянцево.

с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план Пречистенского сельского поселения содержит:

- Положение о территориальном планировании;

- Карты (схемы) территориального планирования сельского поселения.

Положение о территориальном планировании включают в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На указанных картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

На картах (схемах), содержащихся в генеральном плане сельского поселения, отображаются:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Предполагаемое размещение объектов капитального строительства местного значения, предусмотренное Генеральным планом, может уточняться в документации по планировке территории.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта генерального плана сельского поселения, подготовленными в текстовой форме, которые включают:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

## 1.2. Цели и задачи территориального планирования сельского поселения

Территориальное планирование сельского поселения осуществляется в целях:

- устойчивого развития территории сельского поселения - обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации и Ярославской области, Первомайского района, Пречистенского сельского поселения;

- формирования первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения.

Задачами территориального планирования сельского поселения являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения;

- сохранение окружающей природной среды;

- определение назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения;

- реализация программы социально-экономического развития Ярославской области посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Ярославской области, муниципальных образований и их населения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения, развития производства, торговли, туризма;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения.

# 1.3. Нормативно - правовая база

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Пречистенского сельского поселения в  2015 г.:

- Картографические материалы Пречистенского сельского поселения М 1:5000,  М 1:10000;

- Законом Ярославской области от 21.12.2004 №65-з в редакции от 28.01.2011 N 59-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области»;

- Решение Муниципального Совета Пречистенского сельского поселения от 27.11.2013 № 39 «Об изменении границы Пречистенского сельского поселения»;

- Устав Пречистенского сельского поселения;

- Закон Ярославской области от 26 июля 1994 года N 2-з «Об общих принципах организации местного самоуправлении Ярославской области»;

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Пречистенского сельского поселения.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Ярославской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№318-ФЗ от 30.12.2012);

- Законом Ярославской области «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» (№65-з от 21.12.2004 в редакции от 28.01.2011 N 59-з);

- Решение Муниципального Совета Пречистенского сельского поселения от «Об изменении границы Пречистенского сельского поселения» (№ 39 27.11.2013);

- Закон Ярославская область «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области»  №25-з от 05 июня 2008 года с изменениями на: 21.05.2015);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (от 08.03.2015 г. № 48-ФЗ);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г.№240-ФЗ  «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (с изменениями и дополнениями от 5 апреля 2013 г);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001№ 136-ФЗ (ред. от 05.10.2015) ( с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006) (ред. от 13.07.2015)(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от  25.06.2002 (ред. от 13.07.2015) ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003(ред. от 05.10.2015);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» N 257-ФЗ от 08.11.2007 (ред. от 13.07.2015) года.

Строительные нормы и правила

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820);

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 05.12.1983 №311) (ред. от 01.07.1987);

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 ( утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/11);

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* ( утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/14);

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция  СНиП 2.05.06-85 (утв. приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС);

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 № 154);

- СП 119.13330.2012. Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01.95 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 276);

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №266);

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (одобрен Письмом Госстроя РФ от 10.07.1997 № 9-1-1/69);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»  (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 №150).

Прочие документы:

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва1994, Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- "Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года"

- Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении областной  целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010 – 2015 годы» №708-п от 24.12.2008г (с изменениями от 16.03.2015г);

- Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении областной  целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области на 2016 – 2022 годы»;

- Постановление Правительства Ярославской области «Об инвестиционной стратегии Ярославской области до 2025 года» №712-п от 24.07.2014года;

- Приказ Агентства по физической культуре и спорту Ярославской области «Об утверждении концепции развития физической культуры и спорта Ярославской области на период до 2020 года» №8-п от 28.06.2013года;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Программа социально – экономического развития муниципального образования «Первомайский район» Ярославской области;

- Постановление Правительства Ярославской области «Об утверждении программы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Ярославской области» на период до 2020 года» №311-п от 29.03.2013года;

- Региональная программа «Оказание содействия добровольному переселению я Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014- 2020 годы №540-р от 5.04.2014г;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пречистенского сельского поселения Ярославской области на период 2014-2025гг;

- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2015-2017гг» № 181 от 18.12.2014г в редакции №86 от 16.06.2015г;

- Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2015-2017гг» №182 от 18.12.2014г в редакции №93п от 1.07.2015г;

- Муниципальная программа «Благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2015-2017гг» №180 от 18.12.2014г;

- Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2015-2017гг» №183 от 18.12.2014г в редакции №49 от 7.04.2015г;

- Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и сервиса в Первомайском муниципальном районе Ярославской области на 2012-2014гг» №136 от 20.03.2012гв редакции №3а от 19.01.2015г»;

- Ведомственная целевая программа по развитию культуры Первомайского района Ярославской области на 2014-2016годы №1065 от 31.12.2013г;

- Постановление правительства Ярославской области " Об Утверждении Региональных Нормативов Градостроительного Проектирования Ярославской Области" от 13 февраля 2008 года N 33-а.

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в разделах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части.

В составе Генерального плана Пречистенского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь Генерального плана Пречистенского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2025 год;

- расчетный срок Генерального плана Пречистенского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2035 год.

Проектные решения Генерального плана Пречистенского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

## 1.4. Общие сведения о Пречистенском сельском поселении.

Общая характеристика Пречистенского сельского поселения

Пречистенское сельское поселение — муниципальное образование в Первомайском районе Ярославской области. Территория Пречистенского сельского поселения расположена в юго-восточной части Первомайского района.

Общая площадь территории сельского поселения 130,237 га (по данным Администрации Первомайского района), 129591 га (по данным Росреестра), 129506.36+/-62.98 га (по данным Решения №39 27.11.2013г. "Об изменении границы 
Пречистенского сельского поселения").

Численность население по данным на 1 января 2014 года составляет 3008 человек.

Административный центр — посёлок городского типа Пречистое (в состав поселения не входит).

Транспортное сообщение с  областным, районным и сельским центром осуществляется по железной дороге Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (Воркута), автомобильной дороге  Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (Холмогоры) М8.Е115. Часть дороги М8 от Москвы до Ярославля входит в европейский маршрут E115.

Расстояние от административного центра поселения до Ярославля составляет 100 км.

По северо-западной части территории поселения проходит транзитный магистральный газопровод высокого давления Ухта – Торжок(5 ниток газопровода и вдольтрассовый проезд), по восточной части территории поселения с севера на юг проходят: транзитный магистральный газопровод высокого давления Грязовец – Москва, в южной части проходят 2 газопровода Починки-Грязовец, нефтепровод высокого давления Уса – Ухта – Ярославль, а также линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110 кВ и отходящие ответвления  напряжением 35 кВ.

По территории проходят русла рек Соть, Уча, Сога и Козинка, а также многочисленная сеть их мелких притоков.

Пречистенское СП расположено в лесной зоне и относится к северо-западному району хвойных и широколиственных лесов.

Трудоспособное население работает в лесной и деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов, в сельском хозяйстве, сфере услуг, финансовой и банковской сферах, образовании, здравоохранении, учреждениях культуры, спорта, досуга и др.

В недрах находятся, в основном, полезные ископаемые строительного направления: песчано-гравийная смесь, строительные пески («Черная Гора»-1,39 млн м³).  Благодаря торфяно-болотому району, на котором расположена часть территории, сельское поселение  богато крупными торфяными месторождениями. Также разведаны запасы подземных вод.

Все населенные пункты Пречистенского сельского поселения расположены в близи с лесами, реками, прудами полями, лугами, что  позволяет занимать сельским хозяйством, личным подворьем,  ремеслом, охотой, рыболовством, собирать дикоросы,  был открыт Дом народного творчества.

## 1.4.1 Административно-территориальное устройство сельского поселения

Граница Пречистенского сельского поселения и статус его как сельского поселения установлены Законом Ярославской области «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области» (№65-з от 21.12.2004 в редакции от 28.01.2011 N 59-з).

Описание границ Пречистенского сельского поселения Первомайского района Ярославской области

Граница территории поселения :

на севере и северо-востоке – с Вологодской областью

на востоке– с Любимским муниципальным районом Ярославской области

на юге - с Даниловским муниципальным районом Ярославской области

на западе – с  Кукобойским сельским поселением Первомайского муниципального района Ярославской области.

Внутренняя граница Пречистенского сельского поселения на севере, востоке, юге и западе граничит с городским поселением – поселком Пречистое.

Сельское поселение состоит из 5 административно-территориальных единиц и включает в себя 147 населенных пунктов:

- Игнатцевский сельский округ (центр - д. Игнатцево):

  - село: Новое,

  - деревни: Игнатцево, Завражье, Марьино, Поляниново, Семенцево, Серково, Теляшево, Турыбарово, Тутаново, Погорелка;

- Козский сельский округ  (центр - с. Коза):

  - сёла: Коза, Дешино, Киево,

  - деревни: Борщовка, Васюково, Высоково, Глинково, Гусево, Малое Кузьминское, Митино, Обухово, Павличино, Портомои, Рубеженка, Сондолово, Сосновка, Старое Панино, Старое Село, Степаниха, Холм, Черепаново;

- Колкинский сельский округ (центр - д. Колкино):

  - село: Милково,

  - деревни: Колкино, Безверхово, Будилово, Заречнево, Захарово, Иванчино, Климово,

Кобылкино, Легково, Мартыново, Овинища, Плишкино, Полхово, Радикино, Радково, Самылово, Сосновка, Спирево, Сусолово, Халитово, Хмелевица, Чертово, Шадрино,

  - посёлки при железнодорожных станциях: Марфино, Скалино;

- Николо-Горский сельский округ  (центр - с. Николо-Гора):

  - село: Николо-Гора,

  - деревни: Афанасово, Белкино, Большое Кузьминское, Бородинское, Бочкино, Голосово, Горка, Григорьевское, Добраново, Дор-Ваганский, Дор-Спасский, Ереминское, Заболотье, Захарино, Кривцово, Оленинское, Павлицево, Починок, Пустынь, Савинское, Тюхтедамово, Федяево, Фенево, Филинское, Шильшиново;

- Пречистенский сельский округ  (пгт. Пречистое):

деревни: Азарино, Амелькино, Ананьино, Аристово, Бабицино, Багряники, Богданово, Васильевское, Васиха, Волосово, Гордеево, Горка-Пречистенская, Гридино, Гуреево, Дор-Луконино, Дор-Пречистенский, Ефимьево, Змеево, Ивановское, Ильдомское, Инюшино, Ильинское, Качалка, Княщина, Корхово, Крупухино, Кудрино, Кузнецово, Кузнечиково, Лапшино, Левинское, Лихобритка, Лучинское, Малачугово, Марфино, Миндюкино, Михалево, Мулинское, Наквасино, Незнайка, Нестерово, Никола, Новенькое, Павловское, Панино, Погорелка, Праунино, Пуршево, Путятино, Ракульское, Скоморохово, Слобода, Соколово, Стародворское, Тимонино, Федино, Ферезево, Холм, Шильпухово, Шолошево, Щеколдино, Юрьевское.

Рис.2 Местоположение Пречистенского сельского поселения в структуре современного административно-территориального деления района

## 1.4.2. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

Климат

Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым и влажным летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая   многолетняя  температура  +3,4°С. Средняя многолетняя зимы (январь) – 11,1°С; лета (июль) +17,3°С.

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом +36°С и абсолютным минимумом - 46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 0°С.

Средняя норма ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149. Неблагоприятные погодные явления: туманы (до 30 дней в году), метели (до 50 дней  году).

Климат благоприятен для развития сельского хозяйства и рекреации.

Для СП характерны сильные ветры - ураганы, смерчи, шквалы. Смерчи представляют собой локальное вихревое движение воздуха со скоростью от 18-32 до 93 м/с. Площадь поражения на территории СП обычно не превышает 1-4 кв.км.

Ураганные ветры имеют скорость 32 м/с и более.

Годовая сумма осадков – около 570 мм. Наибольшее количество осадков приходится на июль – до 77 км, наименьшее  - на февраль – до 35 мм.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 75-90 %. Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины апреля. Продолжительность снежного покрова – в пределах 150 дней. Наибольшая высота его на открытых участках до 43 см.

Время начала ледостава – вторая половина ноября, время вскрытия рек – первая половина апреля.

На территории преобладает ЮЗ перенос воздушных масс (Рис.1.1). Среднегодовая скорость ветра – 3,6 м/с. Наименьшая повторяемость – СВ ветры.

Рис. 3.   Роза ветров на территории Пречистенского СП,

повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая)

Геологическое строение

Рельеф в юго-восточной части территории СП в достаточной степени неоднороден: средние показатели перепадов высот в среднем хоть и составляют 160 – 180 м (БСК), но встречаются как сильные повышения (отметка 214 м близ СНП Холм), так и относительно низкие участки (отметка 137 м близ СНП Лучинское); характеризуется средней степенью расчленённости (речная сеть, овраги). В южной части территории СП рельеф в достаточной степени однороден: перепады высот в среднем составляют от 140 до 180 м (БСК), однако, отмечено несколько отдельных точек с высотами, равными как 134 м, так и 184 м, выходящих за пределы диапазона прослеживающейся тенденции. Уклоны поверхности редко превышают 10%, характеризуется средней степенью расчленённости (речная сеть, овраги).

Значительная часть территории сельского поселения размещается на Грязовецкой субширотно-среднегрядовой провинции, принадлежащей к денудационно-аккумулятивной моренной равнине и распространяющейся по северу Ярославской области и выходящей за ее пределы. Наиболее высокие отметки рельефа территории поселения приурочены к коротким субмеридиональным грядам, а переувлажненные и заболоченные участки с наименьшими высотными отметками рельефа – к межгрядовым понижениям. Значительная часть территории поселения относится к первому торфяно-болотому району, представляющему собой размытую моренную равнину с волнистым рельефом. Южная часть территории сельского поселения относится к Ухринской плосковолнистой провинции на стабильных и относительно опускающихся блоках, которая характеризуется плоско-наклонным рельефом, изредка нарушаемым мелкими поднятиями (обычно субмеридионального направления). Значительная часть территории поселения относится к первому торфяно-болотому району, представляющему собой размытую моренную равнину с волнистым рельефом.

Геологические и климатические особенности местности отразились в распространении здесь ельников-кисличников или елово-березовых разнотравно-злаковых лесов на дерново-подзолистых почвах. В понижениях же развиты влажнотравные елово-березово-осиновые леса на глееватых и глеевых, либо торфяно-подзолистых почвах. Природные условия не благоприятствуют широкому освоению территории; в основном, развит лесопромышленный комплекс. Кроме того, почвы полуболотного рода используются как сенокосы или пастбища.

Пречистенское СП расположено в лесной зоне и относится к северо-западному району хвойных и широколиственных лесов. Лесопокрытая площадь достигает 62% от общей площади..

Древостой преимущественно II, реже I или III классов бонитета.

Основными агротехническими мероприятиями считаются: известкование кислых почв; применение органических и минеральных удобрений; осушительные мероприятия на переувлажненных почвах.

Луговая растительность, помимо ценных сельхозугодий, богата лекарственными растениями.

Минерально-сырьевые ресурсы

Из минерально-сырьевых ресурсов на территории Пречистенского сельского поселения отмечается наличие разведанных запасов песчано-гравийного материала; также близ городского поселения – поселка Пречистое располагается одно из шести наиболее крупных областных месторождений строительных песков «Черная Гора» (1,39 млн м³). Кроме того, часть территории поселения относится к первому торфяно-болотому району, рельеф которой характеризуется обширными понижениями, в которых образовались все наиболее крупные торфяные месторождения. Они практически не отрабатывались и в перспективе могут служить сырьевой базой для развития торфодобычи области. Также разведаны запасы строительных песков, подземных вод.

### 1.4.3. Водные ресурсы

Использование подземных вод

Водоснабжение Пречистенского сельского поселения, как и всего Первомайского муниципального района, производится полностью из подземных водоисточников (месторождений подземных вод). В целом территория, хотя и расположена в зоне избыточного увлажнения, пресными подземными водами обеспечена недостаточно. Эксплуатационные запасы подземных вод на территории поселения невелики. На территории поселения представлены два водоносных комплекса – юрско-четвертичный водоносный комплекс, суммарная мощность водовмещающих отложений которого хоть и находится в пределах от 10 до 70 м, но на территории поселения представлены лишь его четвертичные отложения, что значительно снижает мощность водовмещающих пород; а также нижнетриасовый водоносный комплекс, подземные воды которого содержатся в маломощных (до 10 м) прослоях песчаных и трещиноватых известковых пород. Нижнетриасовый водоносный комплекс распространен на всей территории области, но пригодным для хозяйственно-питьевого водоснабжения является как раз в северной ее части, где минерализация подземных вод не превышает 1,0 г/дм3. Качество воды, поступающей из подземных источников водоснабжения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Пречистенского сельского поселения представлена реками, ручьями и озерами, которые принадлежат Верхневолжскому бассейновому округу (р. Соть, р. Уча, р. Сога, р. Козинка и др.).

Реки имеют ширину в 20-30 м, глубины – 2-5 м, скорость течения – 0,1-0,2 м/сек. Берега – необрывистые.

Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой.

Река Соть —берет начало на территории района рядом с д.Малеево и имеющая длину 170 км. В верхнем течении Соть течет среди высоких лесных берегов. Здесь ширина реки 8-10 м. В среднем течении -ниже административного центра района п.Пречистое, река расширяется до 15-20 м. Течение реки довольно быстрое, в верхнем и среднем течении река временами образует небольшие перекаты и порожки.

Узкие долины ручьев и малых рек образуют значительную дренажную систему, тем не менее, благодаря наличию тяжелых подпочвенных грунтов затрудняется поверхностный сток, что создает условия заболачивания многих участков.

### 1.4.4. Почвенные ресурсы

Пречистенское СП расположено в лесной зоне и относится к северо-западному району. Почвы территории Пречистенского сельского поселения представлены ледниковыми древнеаллювиальными песчаными и супесчаными отложениями, часто с гравием и галькой, валунами, иногда с прослойкой глинистого материала. Пески и супеси имеют низкие агрохимические свойства: кислую реакцию, малую емкость поглощения, низкую насыщенность основаниями. Неблагоприятны и агрофизические свойства – низкая влагоёмкость, высокая водопроницаемость, меньшая плодородность.

Значительно разнообразие дерново-подзолистого типа почв. В зависимости от степени развития подзолистого процесса, на возвышенных равнинах наблюдаются сильно-, средне- и слабоподзолистые разновидности. На низких, переувлажненных равнинах часто отмечаются глееватые и глеевые их разности. На склонах пестрота почвенного покрова увеличивается присутствием смытых и намытых (у подножий) разновидностей. Для болот характерны торфяно-подзолистые, торфяные верховые и низинные почвы. На террасах встречаются перегнойно-торфяные, торфяно-перегнойные почвы. Широко присутствие пойменных дерновых и дерново-слоистых почв.

Почвы Первомайского района не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, часто, избыточного переувлажнения. Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, известкование кислых почв и осушительные мероприятия на переувлажненных почвах.

Неорганизованный выпас скота, низкая культура земледелия приводят к размыву плодородного слоя почвы в результате водной эрозии. Ежегодно с пахотных земель смывается с почвой большое количество гумуса. Происходит отрицательный баланс питательных веществ в почве. На территории поселения практически отсутствует водная эрозия, так как нет больших перепад высотных отметок.

### 1.4.5. Лесосырьевые ресурсы

Лесопокрытая площадь достигает 62% от общей площади. В Лесном фонде преобладают ели, березы, ольхи и осины, реже сосны. В подлесках встречаются черемуха, ива, рябина, смородина, жимолость, можжевельник, в нижнем ярусе полукустарники - брусника, черника и др.

В лесах и на болотных массивах поселения распространены многие виды лекарственных растений. Дикорастущая флора насчитывает более 1000 видов растений, среди которых есть редко встречающиеся, требующих усиленной охраны и занесенные в Красную книгу России.

Травянистая растительность под покровом леса представлена лесным разнотравьем с преобладанием зонтичных растений . В понижениях рельефа произрастает луговая и лугово-болотная растительность. Существенное место в лесном покрове принадлежит болотной растительности, так как болотами занята значительная часть территории. На болотных массивах произрастает порядка 90 редких для области видов.

На землях лесного фонда Первомайского муниципального района действует Пречистенское лесничество Департамента лесного комплекса Ярославской области.  Контора  (центральная усадьба) лесничества находится в п.Пречистое. Леса лесного фонда поселения относятся к Козскому, Марфинскому, Макаровскому, Первомайскому и Скалинскому участковым лесничествам в составе Пречистенского лесничества.

На территории Пречистенского сельского поселения покрытые лесом земли расположены фрагментарно, перемежаясь с сельскохозяйственными угодьями.

Часть лесных участков относится к защитным, защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей и автодорог. Остальные участки лесов относятся к эксплуатационным лесам.

Основным документом, определяющим направления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов Пречистенского сельского поселения является Лесохозяйственный регламент Пречистенского лесничества. Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества, определяют правовой режим лесов.

Лесной кодекс РФ устанавливает обязательность исполнения включенных  в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (часть 6 ст. 87 ЛК РФ).

Охотничье-промысловые ресурсы

На территории Пречистенского сельского поселения  обитают животные характерные для всей Ярославской области. Животный мир довольно разнообразен.  Охотничье хозяйство как побочный вид пользования лесом находится в тесной взаимосвязи с лесным хозяйством и охраной животного мира.

Для сохранения животного мира необходимо руководствоваться «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Ярославской области» утверждённых Постановлением правительства Ярославской области от 20.01.97г. №8-п.

Охотничье-промысловые ресурсы добываются двумя способами:

-по квоте и строго лимитируется;

- свободно в определенные сроки.

### 1.4.6. Система особо охраняемых природных территорий

В соответствии с Перечнем ООПТ, утверждённым постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области»в границах Пречистенского сельского поселения находятся 19 особо охраняемых природных территорий.

Перечень особо охраняемых природных территорий Пречистенского сельского поселения

| № пп | Наименование ООПТ | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственный природный заказник |  |
| 1 | Болотная система Новленское (ландшафтный) | участок 1-5326,0941 | - |
| 2 | Болото Жарковское (ландшафтный) | 97,8435 | - |
| 3 | Козский (зоологический) | 11214,9183 | ширина охранной зоны 100 м |
| 4 | Кученевский (зоологический) | 5534,105 (в границах поселения) | расположен также в Пошехонском МР; ширина охранной зоны 100 м |
| Памятники природы |  |
| 5 | «Зеленая зона рабочего поселка Пречистое» | 978,1815 (в том числе: участок 1-470,4613; участок 2-8,5834; участок 3-128,7661; участок 4-307,3563; участок 5-3,0355; участок 6-46,18; участок 7-1,3415; участок 8-12,4574) | - |
| 6 | Исток р.Соти у д.Яковцево | 634,4987 |  |
| 7 | Урочище Красное | 248,2422 |  |
| 8 | Липовый парк д.Щеколдино | 2,3357 |  |
| 9 | Болото Коварчино | 90,3815 |  |
| 10 | Березовая роща «Красный мост» | 4 |  |
| 11 | Березовая роща «Подраменье» | 46,6263 |  |
| 12 | Липовый парк с.Коза | 0,5514 |  |
| 13 | Парк и пруды д.Добраново | 3,3061 |  |
| 14 | Родник д.Амелькино | 0,25 |  |
| 15 | Родник д.Голосово | 0,25 |  |
| 16 | Родник д.Савинское | 0,25 |  |
| 17 | Родник д.Миндюкино | 0,25 |  |
| 18 | Черничное болото | 2 |  |
| 19 | Болото Хватовское | 382,5608 |  |

Участки, не входящие в границы особо охраняемой природной территории Государственный природный заказник «Козский» (зоологический) Ярославской области в ред. постановлений Правительства области от 01.07.2010 № 460-п:

Площадь Государственного природного заказника Кученевский - 19119,2854 га в том числе в Первомайском районе - 5772,6524 га. В границах Пречистенского сельского поселения площадь Государственного природного заказника Кученевский составляет - 5534,105 га.

Режим использования государственного зоологического заказника «Кученевский» определен постановлением Администрации Ярославской области от 15.12.2003 №247 «О государственных зоологических заказниках Ярославской области», государственных природных заказников – типовым положением о государственных природных заказниках в Российской Федерации (утверждено приказом Минприроды России от 14.12.1992 г. № 33), охраняемых природно-исторических ландшафтов и охраняемых природных объектов – положением об установлении дополнительных категорий особо охраняемых природных территорий Ярославской области (утверждено постановлением Администрации Ярославской области от 29.07.2002 №118), а также Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Земельным кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.

Согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях государственных природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель ООПТ изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.

Таким образом, природоохранным законодательством установлен запрет или ограничение на ведение хозяйственной или иной деятельности на территории ООПТ. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах ООПТ, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

# 1.4.7 Земельный фонд сельского поселения и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.»

Согласно Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Согласно законодательству после утверждения Генерального плана поселения требуется разработка документов градостроительного зонирования для определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 130,237 га (по данным Администрации Первомайского района), 129591 га (по данным Росреестра), 129506.36+/-62.98 га (по данным Решения №39 27.11.2013г. "Об изменении границы 
Пречистенского сельского поселения").

1.4.8. Население и демография сельского поселения

По состоянию на 01.01.2014 г. численность населения Пречистенского сельского поселения составила 3 008 человека.

Расчет численности населения методом демографического прогноза

| Численность 2014 г. | Численность 2025г. | Численность 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| 3008 | 3085 | 3275 |

1.4.9. Структура земельного фонда Пречистенского сельского поселения

Структура земельного фонда Пречистенского сельского поселения

(по данным данным администрации Первомайского муниципального района)

| Всего земель | тыс.га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах Пречистенского сельского поселения: | 130,237 |
| Общая площадь населенных пунктов | 4,211 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 41,298 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | 0,800 |
| Земли особо охраняемых объектов | - |
| Земли лесного фонда | 80,628 |
| Земли водного фонда | 0,200 |
| Земли запаса | 3,100 |

# РАЗДЕЛ 2: ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

## 2.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения

Настоящим проектом предлагается изменение границ 5 населенных пунктов. Площадь «Земель населенных пунктов» увеличится на 15,82 га, уменьшится на 14,8 га и составит 4212,0 га.

Площадь «Земель сельскохозяйственного назначения» увеличится на 14,1 га, уменьшится на 12,82 га и составит 41304,18 га.

Перечень включаемых в границы населенных пунктов  земельных участков

| №пп | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер | Категория земель | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Площадь включаемого земельного участка (га) | Цель планируемого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Стародворское | земельный участок с кадастровым номером: 76:10:080501:10026; | земли населенных пунктов | земли промышленности | 3 | на включаемой территории планируется размещение жилой застройки; |
| 2 | деревня Оленинское | земельный участок с кадастровым номером: 76:10:063003:9904 | земли сельскохозяйственного назначения; | земли населенных пунктов; | 3,32 | на включаемой территории находится недействующая военная часть, проектом предлагается реконструкция территории |
| 3 | деревня Пуршево | земельный участок с кадастровым номером: 76:10:066301; 9902 | земли сельскохозяйственного назначения; | земли населенных пунктов; | 4,6 | на включаемой территории находится поставленный на кадастр участок для ведения личного подсобного хозяйства и планируется размещение проектируемой жилой застройки |
| 4 | деревня Соколово | земельные участки с кадастровыми номерами: 76:10:086801:9935 76:10:086801:9936 | земли населенных пунктов; | земли населенных пунктов; | 4,90 | земельный участок в границах населенного пункта не включен |

Перечень исключаемых из границы населенных пунктов  земельных участков

| №пп | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер | Категория земель | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Площадь исключаемого земельного участка (га) | Цель планируемого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | деревня Тимонино | 76:10:080701:9909 | земли населенных пунктов; | земли сельскохозяйственного назначения; | 14,1 | предлагается исключить участок из границ населенного пункта (по заявлению) |
| 6 | деревня Стародворское | земельный участок с кадастровым номером: 76:10:086703:9912; | земли населенных пунктов | земли промышленности | 0,7 | на исключаемом участке расположен придорожный сервис |

Границы населенных пунктов отображены на карте 3 части I Генерального плана.

## 2.2. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содействие органов местного самоуправления Пречистенского сельского поселения проведению мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 2. | Содействие органов местного самоуправления Пречистенского сельского поселения проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3. | Контроль органов местного самоуправления Пречистенского сельского поселения за обязательным проведением историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4. | Согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельских поселений с управлением культуры и искусства Ярославской области. | Первая очередь |

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пречистенского сельского поселения

Первомайского района Ярославской области.

| № | Наименование ансамбля | Наименование ОКН | Адрес | Датировка | Категория ОКН | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ансамбль церкви Рождества | дом священника | Первомайский район, с. Коза | вторая половина XIX в. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 2. | Ансамбль церкви Рождества | колокольня церкви Рождества Христова | Первомайский район, с. Коза | 1790 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 3. | Ансамбль церкви Рождества | часовня | Первомайский район, с. Коза | 1790 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 4. | Ансамбль церкви Рождества Богородицы | Святые ворота | Первомайский район, д. Васильевское | XIX в. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 5. | Ансамбль церкви Рождества Богородицы | сторожка | Первомайский район, д. Васильевское | XIX в. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 6. | Ансамбль церкви Рождества Богородицы | церковь Рождества Богородицы | Первомайский район, д. Васильевское | 1775 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 7. |  | Водонапорная башня | Первомайский район, р. пос. Пречистое, при железнодорожной станции | начало XX в. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 8. |  | Колокольня церкви Тихвинской | Первомайский район, д. Мартыново | 1803 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 9. |  | Магазин Свешникова | Первомайский район, р. пос. Пречистое, Ярославская ул., 52 | конец XIX в. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 10. |  | Церковь Благовещения | Первомайский район, с. Ефимьево | 1838 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 11. |  | Церковь Воскресения | Первомайский район, с. Дешино | 1815 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 12. |  | Церковь Казанская | Первомайский район, бывшее с. Пищалево (б.с.Подчай городок), Козский с/о | 1810 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 13. |  | Церковь Николы | Первомайский район, бывшее с. Клоково, Колкинский с\о | 1834 г. – 1847 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 14. |  | Церковь Никольская | Первомайский район, бывшее с. Гематово, Колкинский с\о | 1823г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 15. |  | Церковь Никольская | Первомайский район, с. Никола-Гора | 1801 г. – 1903 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 16. |  | Церковь Преображения | Первомайский район, с. Новое | 1848 г. | выявленный объект | Постановление главы Администрации Ярославской области от 22.11.93 N 329 |
| 17. |  | Церковь Преображенская | Первомайский район, д. Шильпухово | 1787 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 18. |  | Церковь Смоленская | Первомайский район, д. Богданово | 1813 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 19. |  | Церковь Спаса | Первомайский район, с. Ильинское (бывшее Ильинское на Соти) | 1808 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 20. |  | Церковь Спаса | Первомайский район, бывшая. д. Мечеходово | 1872 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 21. |  | Церковь Троицкая | Первомайский район, с. Милково | 1803 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 22. |  | Церковь Троицкая | Первомайский район, бывшее с. Троицкое-на-Соти | 1801 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 23. |  | Церковь Успения | Первомайский район, р. пос. Пречистое, Фестивальная ул.,4 | 180 1 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 24. |  | Часовня Екатерины | Первомайский район, бывшее с. Старая Пыхань | 1864 г. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |
| 25. |  | Часовня Казанской Богоматери | Первомайский район, д. Хмелевица | начало XIX в. | выявленный объект | Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329 |

## 2.3. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

## 2.3.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Прокладка водопроводных сетей должна быть выполнена из труб, не подвергающихся коррозии: полиэтиленовых, стеклопластиковых труб, напорных раструбных из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Общая протяженность водопроводной сети составит около 34,7 км проектируемой и 6,45 существующей, требующей поэтапной реконструкции (всего 41,15км). Противопожарный, аварийных и регулирующий объем воды хранится в водонапорных башнях всех населенных пунктов. Всего предусмотрено строительство 5 водозаборных скважин (с. Коза, д.Шильпухова, д.Левинское, д.Игнатцево и д.Багряники) и эксплуатация 5 существующих (с.Коза, ст.Скалино и д.Шильпухово). |
| 1.1 | В с.Николо-Гора требуется: Реконструкция артскважины; Строительство наружных сетей водопровода, общей протяженностью около 8,0 км | Расчетный срок |
| 1.2 | В д.Шильпухово требуется: Строительство новой артезианской скважины; Строительство наружных сетей водопровода, общей протяженностью около 0,7 км. | Расчетный срок |
| 1.3 | В д.Левинское требуется: Строительство новой артезианской скважины; Строительство новой водонапорной башни; Строительство наружных сетей водопровода, общей протяженностью около 1,3 км | Расчетный срок |
| 1.4 | В ст.Скалино требуется: Строительство наружных сетей водопровода общей протяженностью около 7,5 км Устройство ограждений у насосной станции с установкой предупредительных знаков; Установка водомеров на скважинах, подающих воду потребителям по разводящей сети; Замена насосов, установка АПЧ; Строительство разводящей, закольцованной сети из ПНД труб без траншейной укладки; Обустройство существующих и проектируемых колодцев: поправить срубы, закрыть колодцы крышками, сделать планировку грунта вокруг колодцев и подходы к ним; Бурение новых скважин для проектируемых ферм | Расчетный срок |
| 1.5 | В с.Коза требуется: Реконструкция наружных сетей водопровода; Модернизация артскважины; Строительство водозаборных скважин и водонапорных башен; Строительство наружных сетей водопровода общей протяженностью около 7,5 км | Расчетный срок |
| 1.6 | В д.Игнатцево требуется: Строительство водонапорной башни и водозаборной скважины; Строительство водопроводной сети общей протяженность около 8,3 км. | Расчетный срок |
| 11.7 | В д.Багряники требуется: Строительство водозаборной скважины; Строительство водопроводной сети общей протяженность около 1,4 км Строительство водонапорной башни; | Расчетный срок |
| 11.8 | В д.Колкино требуется; Реконструкция артскважины; Строительство наружных сетей водопровода | Расчетный срок |
| 1.9 | Для всех населенных пунктов необходимо проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды. | Расчетный срок |
| Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоснабжения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования. |
| 2. Водоотведение Проектом предусмотрено обеспечение системой канализации всех объектов капитального строительства на территории населенных пунктов с.Коза, с.Николо-Гора, ст.Скалино, д.Шильпухово. Запроектированы очистные сооружения для очистки стоков, поступающих от населенных пунктов в д.Шильпухово, ст.Скалино и с.Коза. Водоотводящая сеть всех населенных пунктов трассируется по пониженным участкам рельефа, оборудуется смотровыми и перепадными колодцами. Очистка канализационных стоков осуществляется в очистных канализационных сооружениях блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой. Очищенная воды выпускается по рельефу в пониженные участники. Качество очищенной воды должно позволять сбрасывать воду в р. Уча, р.Скородумка и р.Козинка . |
| 2.1 | Реконструкция очистных канализационных сооружений ст.Скалино | Расчетный срок |
| 2.2 | Реконструкция наружных сетей канализации ст. Скалино | Расчетный срок |
| 2.3 | Строительство новых очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации в ст.Скалино, общей протяженностью около 9,5 км | Расчетный срок |
| 2.4 | Реконструкция канализационных очистных сооружений школы д.Шильпухово | Расчетный срок |
| 2.5 | Строительство новых очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации в д.Шильпухово, общей протяженностью около 3,5 км | Расчетный срок |
| 2.6 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации с.Николо-Гора, общей протяженность около 6,8 км | Расчетный срок |
| 2.7 | Реконструкция наружных сетей канализации с.Коза | Расчетный срок |
| 2.8 | Строительство новых очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации в с.Коза, общей протяженностью около 9,3 км | Расчетный срок |
| 3. Газоснабжение |
| 3.1. | Строительство межпоселковых газопровода высокого давления от ГРС «Коза», ГРС «Пречистое» и ГРС «Шильпухово» для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса Пречистенского сельского поселения природным (естественным) сетевым газом | Расчетный срок |
| 3.2 | Строительство межпоселковых газопровода высокого давления от ГРС «Шильпухово» для осуществления газификации жилого сектора д.Погорелка, д.Змеево, д.Княщина, д.Ферезево, объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса Пречистенского сельского поселения природным (естественным) сетевым газом. | Расчетный срок |
| 3.3 | Строительство межпоселковых газопровода высокого давления от ГРС «Коза» для осуществления газификации жилого сектора д.Погорелка, д.Поляниново, д.Тутаново, д.Завражье, с.Новое, д.Турыбарово, д.Игнатцево, д.Сосновка, д.Гусево, с.Киево, д.Пустынь, д.Ильинское, д.Плишкино, д.Радково, с.Милково, д.Будилово, д.Колкино, п. при ст.Скалино, д.Самылово, д.Иванчино, д.Голосово, д.Починок, д.Никола-Гора, объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса Пречистенского сельского поселения природным (естественным) сетевым газом. | Расчетный срок |
| 3.4 | Строительство межпоселковых газопровода высокого давления от ГРС «Пречистое» для осуществления газификации жилого сектора д.Лапшино, д.Бабицино, д.Гордеево, д.Корхово, д.Левинское, д.Праунино, д.Соколово, д.Щеколдино, д.Юрьевское, д.Горка, д.Белкино объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса Пречистенского сельского поселения природным (естественным) сетевым газом. | Расчетный срок |
| 3.5 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС «Багряники» для осуществления газификации жилого сектора д.Крупухино, д.Инюшино, д.Ефимьево объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса Пречистенского сельского поселения природным (естественным) сетевым газом. | Расчетный срок |
| 3.6 | Строительство уличных газопроводов низкого давления. | Расчетный срок |
| 3.7 | Реконструкция и ведомственных муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо во всех населенных пунктах. | Первая очередь |
| 4.Теплоснабжение |
| 4.1 | Строительством новых газовых котельных на ст. Скалино для жилфонда мощностью 14,0 Гкал/час | Первая очередь |
| 4.2 | Строительство газовой котельной в с. Николо-Гора мощностью 8,0 Гкал/час | Первая очередь |
| 4.3 | Реконструкция котельной МОУ Скалинской ООШ, с переводом на газ и заменой котлов на более современные, замена насосов, ремонт ограждающих конструкций | Первая очередь |
| 4.4 | Реконструкция котельной в с.Николо-Гора, с переводом на газ и заменой котлов на более современные, замена насосов, ремонт ограждающих конструкций | Первая очередь |
| 4.5 | Оснащение приборами учета и средствами автоматики котельных | Первая очередь |
| 5. Электроснабжение |
| 5.1 | Потребности в электроэнергии объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, принимаются, по мере реализации на них инвестиционных проектов | Первая очередь, расчетный срок |
| 5.2 | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники | Первая очередь |
| 5.3 | Развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов | Первая очередь |
| 5.4 | Оценка технического состояния оборудования электроподстанции 35/10 кВ «Коза» | Расчетный срок |
| 5. Связь |
| Развитие сетей фиксированной связи |
| 6.1. | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| 6.3. | Реконструкция существующих АТС и их перевод на цифровое оборудование | Первая очередь |
| Развития телекоммуникационных сетей |
| 6.4. | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.5. | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | расчетный срок |
| 6.6. | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Расчетный срок |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |
| 6.7. | Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.8. | Повышение степени проникновения сотовой подвижности | Первая очередь |
| 6.9. | Увеличение числа абонентов | Первая очередь |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |
| 6.10. | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.11. | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.12. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| Развитие почтовой связи |
| 6.13. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Расчетный срок |
| 6.14. | Улучшение скорости качества обслуживания. | Первая очередь |

### 2.3.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Федеральный уровень |
| 1. | Повышение пропускной способности железнодорожной линии Москва-Ярославль-Вологда-Коноша-Архангельск | Расчетный срок |
| Региональный уровень |
| 2. | Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодороги, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо полному разрушению дорожного покрытия Буй - Любим – Пречистое | Расчетный срок |
| 3. | Строительство объездной дороги федерального значения п.Пречистое, общей протяженностью около 9,5км | Расчетный срок |
| 4. | Проектирование и строительство шести транспортных развязок 5 класса и четырех транспортных узлов на объездной дороге п.Пречистое | Расчетный срок |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги Скалино – Турыбарово | Первая очередь |
| 6. | Строительство дороги д. Багряники- д.Кузнецово- 7км | Расчетный срок |
| 7. | Строительство дороги д. Холм- д.Павлигино- 7,7км | Расчетный срок |
| 8. | Строительство дороги д. Кривцово- д.Сондолово- 8,5км | Расчетный срок |
| 9. | Строительство дороги д. Добраново- д.Сондолово- 5км | Расчетный срок |
| 10. | Реконструкция дороги п. Пречистое – с.Кукобой- 69км | Расчетный срок |
| Муниципальный уровень |
| 11. | Строительство АЗС в д. Стародворское | Первая очередь |
| 12. | Строительство АЗС в д. Заболотье | Первая очередь |
| 13. | Строительство АЗС в д. Ананьино | Первая очередь |
| 14. | Строительство придорожного сервиса вблизи д. Холм | Первая очередь |
| 15. | Строительство придорожного сервиса вблизи д. Стародворское | Первая очередь |
| 16. | Обустройство автостоянок в с.Коза | Расчетный срок |
| 17. | Обустройство автостоянок в д. Игнатцево | Расчетный срок |
| 18. | Обустройство автостоянок в д. Багряники | Расчетный срок |
| 19. | Обустройство автостоянок в д. Кузнецово | Расчетный срок |
| 20. | Обустройство видовых точек в районе населенных пунктов с.Николо-Гора | Расчетный срок |
| 21. | Обустройство видовых точек в районе населенных пунктов д. Турыбарово | Расчетный срок |
| 22. | Обустройство видовых точек в районе населенных пунктов д. Аристово | Расчетный срок |
| 23. | Введение дополнительных внутримуниципальных маршрутов: | Расчетный срок |
|  | 1.Коза –Павлигино; | Расчетный срок |
|  | 2.Коза –Овинищи; | Расчетный срок |
|  | 3.Павлигино-Ананьин; | Расчетный срок |
|  | 4.Пречистое-Коза-Киево; | Расчетный срок |
|  | 5.Пречистое-Шильпухово. | Расчетный срок |
| 24. | Участок под строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на 364+000, Ярославская область площадью 2,5301 га | Расчетный срок |
| 25. | Участок под строительство площадки отдыха на автомобильной дороге М-8 "Холмогоры" Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск на 364+000, Ярославская область площадью 2,4813 га. | Расчетный срок |

### 2.3.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

- Общая площадь нового жилищного строительства на территории сельского поселения составит 32 тыс. м2 - Расчетный срок;

- Общая площадь новых жилых зон на территории сельского поселения составит 574,62 га;Расчетный срок;

- Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях - 1,6 тыс. м2 - Первая очередь;

- Капитальный ремонт существующего жилищного фонда в рамках комплексного обновления существующей жилой застройки - 32,8 тыс. м2 - Расчетный срок;

- Строительство усадебных домов по программе "доступное жилье", предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади;

- Предусматривается участие в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- Улучшение качества жилой среды, повышение комфортности жилья должно обеспечиваться не только за счет нового строительства, но и за счет комплексного обновления жилой среды.

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Повышение уровня обеспеченности жильем населения Пречистенского сельского поселения до 35 м2 на чел | Расчетный срок |
|  | Обеспечение земельных участков под жилищную застройку инженерной инфраструктурой, объектами социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон | Первая очередь |
|  | 1.Территория для индивидуальной жилой застройки в юго-западной части села Коза площадью 9,2га | Первая очередь |
|  | 2.Территория для индивидуальной жилой застройки в юго-восточной части села Коза площадью 6,2 га | Первая очередь |
|  | 1.Территория для индивидуальной жилой застройки в южной части села Николо-Гора площадью 34,0 га | Первая очередь |
|  | 2.Территория для индивидуальной жилой застройки в северной части села Николо-Гора площадью 8,0 га | Первая очередь |
|  | 2. Территория для индивидуальной жилой застройки в в южной части деревни Шильпухово площадью 4,1 га | Первая очередь |
|  | 1.Территория для индивидуальной жилой застройки северной части деревни Шильпухово площадью 1,4 га | Первая очередь |
|  | 1. Территория для индивидуальной жилой застройки в юго-восточной части станции Скалино площадью 1,7 га | Первая очередь |
|  | 2. Территория для индивидуальной жилой застройки в юго-западной части станции Скалино площадью 3,7 га | Первая очередь |
|  | Территория для индивидуальной жилой застройки в северо-восточной и южной части деревни Игнатцево, общей площадью 46,9 га | Первая очередь |
|  | Освоение земельных участков под индивидуальную жилую застройку в деревне Багряники общей площадью 2,5 га | Первая очередь |
|  | Территория для индивидуальной жилой застройки в юго-восточной части деревни Слобода, общей площадью 13,8 га | Первая очередь |
|  | Территория для индивидуальной жилой застройки в юго-восточной части деревни Шолошево, общей площадью 0,7 га | Первая очередь |
|  | Территория для индивидуальной жилой застройки в южной части деревни Стародворское, общей площадью 3,0 га | Первая очередь |
|  | Территория для индивидуальной жилой застройки в южной части деревни Тимонино, общей площадью 1,3 га | Первая очередь |
|  | Территория для индивидуальной жилой застройки в северо-восточной и северной части деревни Кудрино, общей площадью 5,0 га | Первая очередь |
|  | Территория для индивидуальной жилой застройки в северной части деревни Путятино, общей площадью 5,0 га | Первая очередь |
|  | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Ильдомское, общей площадью 20,5 га | Первая очередь |
|  | Территория для индивидуальной жилой застройки в южной части деревни Васильевское, общей площадью 2,9 га | Первая очередь |
|  | Территория для индивидуальной жилой застройки в южной части деревни Васиха, общей площадью 3,5 га | Первая очередь |
|  | Территория для индивидуальной жилой застройки в южной части деревни Фрезево, общей площадью 5,3 га | Первая очередь |
| 22. | Территория для индивидуальной жилой застройки в юго-западной части деревни Змеево, общей площадью 6,7 га | Первая очередь |
| 23. | Территория для индивидуальной жилой застройки в юго-западной части деревни Княщина, общей площадью 2,9 га | Первая очередь |
| 24. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Панино, общей площадью 11,2 га | Первая очередь |
| 25. | Территория для индивидуальной жилой застройки в восточной и западной части деревни Михалеево, общей площадью 7,3 га | Первая очередь |
| 26. | Территория для индивидуальной жилой застройки в восточной части деревни Крупухино, общей площадью 4,0 га | Первая очередь |
| 27. | Территория для индивидуальной жилой застройки в юго-восточной и северо-западной части деревни Ефимьево, общей площадью 5,2 га | Первая очередь |
| 28. | Территория для индивидуальной жилой застройки в южной части деревни Качалка, общей площадью 8,0 га | Первая очередь |
| 29. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северо-западной части деревни Кузнецово, общей площадью 0,7 га | Первая очередь |
| 30. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части деревни Лучинское, общей площадью 6,4 га | Первая очередь |
| 31. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревни Наваксино, общей площадью 6,5 га | Первая очередь |
| 32. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревни Волосово, общей площадью 7,6 га | Первая очередь |
| 32. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северной части деревни Бородинское, общей площадью 1,7 га | Первая очередь |
| 33. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части деревни Оленинское, общей площадью 0,78 га | Первая очередь |
| 34. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северной части деревни Шильшиново, общей площадью 5,5 га | Первая очередь |
| 35. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части деревни Добраново, общей площадью 12,4 га | Первая очередь |
| 36. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северной части деревни Сондалово, общей площадью 3,8 га | Первая очередь |
| 37. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Борщовка, общей площадью 9,7 га | Первая очередь |
| 38. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Павлигино, общей площадью 7,8 га | Первая очередь |
| 39. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северо-восточной и северной части деревни Захарино, общей площадью 17,7 га | Первая очередь |
| 40. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Павлицево, общей площадью 7,5 га | Первая очередь |
| 41. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Филинское, общей площадью 12,5 га | Первая очередь |
| 42. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Григорьевское, общей площадью 15,24 га | Первая очередь |
| 43. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Горка-Пречистенская, общей площадью 2,6 га | Первая очередь |
| 44. | Территория для сезонного проживания в железнодорожной станции Марфино, общей площадью 5,7 га | Первая очередь |
| 45. | Территория для сезонного проживания в деревне Марфино, общей площадью 6,4 га | Первая очередь |
| 46. | Территория для индивидуальной жилой застройки в южной части деревни Погорелка, общей площадью 3,2 га | Первая очередь |
| 47. | Территория для индивидуальной жилой застройки в южной части деревни Никола, общей площадью 2,4 га | Первая очередь |
| 48. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Полхово, общей площадью 5,7 га | Первая очередь |
| 49. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северо-западной части деревни Иванчино, общей площадью 3,8 га | Первая очередь |
| 50. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северной части деревни Климово, общей площадью 8,1 га | Первая очередь |
| 51. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Самылово, общей площадью 7,6га | Первая очередь |
| 52. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северо- и юго-западной части деревни Будилово, общей площадью 2,3 га | Первая очередь |
| 53. | Территория для индивидуальной жилой застройки в юго-восточной части деревни Хмелевица, общей площадью 4 га | Первая очередь |
| 54. | Территория для сезонного проживания в железнодорожной станции Радикино, общей площадью 6,3 га | Первая очередь |
| 55. | Территория для индивидуальной жилой застройки в селе Новое, общей площадью 10,3 га | Первая очередь |
| 56. | Территория для индивидуальной жилой застройки в центральной части села Дешино, общей площадью 1,6 га | Первая очередь |
| 57. | Территория для индивидуальной жилой застройки в юго-восточной части села Киево, общей площадью 25,0 га | Первая очередь |
| 58. | Территория для индивидуальной жилой застройки в восточной части деревни Сосновка, общей площадью 8,3 га | Первая очередь |
| 59. | Территория для индивидуальной жилой застройки в западной части деревни Рубежинка, общей площадью 3,2 га | Первая очередь |
| 60. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северной части деревни Обухово, общей площадью 15,0 га | Первая очередь |
| 61. | Территория для индивидуальной жилой застройки в восточной и западной части деревни Глинково, общей площадью 5,3 га | Первая очередь |
| 62. | Территория для индивидуальной жилой застройки деревне Степаниха, общей площадью 21,0га | Первая очередь |
| 63. | Территория для индивидуальной жилой застройки в северо-западной части деревни Пустынь, общей площадью 3,0 га | Первая очередь |
| 64. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Кривцово, общей площадью 7,0 га | Первая очередь |
| 65. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Безверхово, общей площадью 12,4 га | Первая очередь |
| 67. | Территория для индивидуальной жилой застройки в южной и восточной части деревни Васюково, общей площадью 30,5 га | Первая очередь |
| 68. | Территория для индивидуальной жилой застройки в деревне Старое Панино, общей площадью 34 га | Первая очередь |

### 2.3.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ст.Скалино: Пристройка (двухэтажная) к зданию МОУ Скалинская ООШ, с целью восстановления утраченных функций (спортзала, столовой, билиотеки и т.п). | Первая очередь |
| 2 | д.Шильпухово: Пристройка к МОУ Шильпуховская ООШ Строительство кафе | Первая очередь |
| 3 | д.Игнатцево Участок для размещения детской игровой площадки | Первая очередь |
|  | Участок под строительство объекта торговли и бытового обслуживания | Первая очередь |
| 5 | с.Коза: Участок для строительства комплекса "Гостевой двор"с размещением кафе | Первая очередь |
|  | Резервирование участков для строительства площадок для игр детей и отдыха взрослого населения | Первая очередь |
| 8 | д.Стародворское: Строительство придорожного сервиса | Первая очередь |
| 10 | д.Багряники: Участок для размещения детской игровой площадки | Первая очередь |
| 11 | д.Погорелка: Реконструкция разрушенного храма | Расчетный срок |
| 12 | д.Ефимьево: Реконструкция разрушенного храма | Расчетный срок |
| 13 | д.Качалка: Участок для строительство объекта торговли и спортивной площадки | Первая очередь |
| 14 | д.Оленинское: Реконструкция территории недействующей военной части | Расчетный срок |
| 15 | п.при ж\д ст.Скалино: - строительство объекта культового назначения | Первая очередь |

### 2.3.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| № п/п | Место расположения | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство базы гостевых домов д.Ильинское | первая очередь |
| 2 | Строительство объектов сельского отдыха д.Кузнецово | расчетный срок |
| 3 | Благоустройство родников д.Кузнецово, д.Богряники, д.Левинское, д.Амелькино, д.Голосово, д.Савинское | расчетный срок |
| 4 | Благоустройство пляжной зоны д.Левинское | расчетный срок |
| 5 | Благоустройство территорий с объектами туристического показа (создание тротуарных зон, формирование привлекательных мест с ландшафтным дизайном) с.Коза, д.Игнатцево и д.Кузнецово | первая очередь |
| 6 | Благоустройство зон отдыха для туристов собирательского туризма с.Коза, д.Турыбарово | расчетный срок |
| 7 | Создание музея Пуха д.Шильпухово | первая очередь |
| 8 | Создание музея лошади и конной упряжи д.Кузнецово | первая очередь |
| 9 | Создание музея церковноприходской школы д.Ильинское | первая очередь |
| 10 | Создание Мастерских по керамике и лепке из глины с.Коза | первая очередь |
| 11 | Создание лесного дендрария д.Шильпухово | расчетный срок |
| 12 | Оборудование эко маршрутов (пешие, водные.) по р.Соть от с.Ильинского – до д.Кузнецова. | расчетный срок |
| 13 | Оборудование вело маршрута Пречистое -Коза | расчетный срок |
| 14 | Оборудование конного маршрута район д.Кузнецово –д.Ильинское | расчетный срок |
| 15 | Оборудование паломнического маршрута с.Коза, с.Николо-Гора | расчетный срок |
| 16 | Создание туристического проекта «В гостях у фермера» д.Кузнецова | расчетный срок |
| 17 | Озеленение, благоустройство освещение, устройство велосипедных дорожек, тротуаров территорий вдоль улиц: с.Коза ул. Центральная ул.Заречная ст.Скалино ул. Школьная ул.Первомайская ул.Заречная ул.Железнодорожная ул.Советская ул.Лесная ул.Ярославская ул.Энергетиков ул.Лесоучастка д.Игнатцево ул. Луговая ул.Новая | первая очередь |
| 18 | Озеленение территорий вдоль улиц в населенных пунктах: д.Левинское д.Шильпухово с.Николо-Гора | расчетный срок |
| 19 | Озеленение территорий по улицам в кварталах нового жилищного строительства во всех населенных пунктах | расчетный срок |
| 20 | Зеленые насаждения специального назначения | расчетный срок |
| 21 | Благоустройство р. Соть и р.Ухтома (расчистка русла, озеленение и укрепление склонов) | расчетный срок |
| 22 | Участок для формирования общественно рекреационной зоны д.Игнатцево площадью 0,7 га | расчетный срок |
| 23 | Участок для формирования общественно рекреационной зоны д.Багряники площадью 0,3 га | расчетный срок |
| 24 | Участок для формирования общественной рекреационной зоны д.Никола площадью 3,3 га. | расчетный срок |

### 2.3.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально - складскими объектами и объектами промышленного производства.

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в д. Погорелка | Расчетный срок |
| 2. | Инвестиционная площадка в северо-восточном направлении от с.Коза для размещения сельскохозяйственного предприятия IV класса санитарной опасности с максимальной СЗЗ 100м | Расчетный срок |
| 3. | Инвестиционная площадка в северном направлении от д.Шильпухово для размещения сельскохозяйственного предприятия V класса санитарной опасности с максимальной СЗЗ 50м | Расчетный срок |
| 4. | Резервирование инвестиционных площадок на юге д.Багряники, для размещения сельскохозяйственных предприятий IV класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100м | Расчетный срок |
| 5. | Строительство молочно-товарной фермы на 1800 голов в с.Николо-Гора (ООО Производственно-финансовая компания «Николо-Горское») | Расчетный срок |
| 6. | Строительство животноводческого комплекса в д. Ильинское (ООО Производственно-финансовая компания «Николо-Горское») | Расчетный срок |
| 7. | Участок в северном направлении от д.Пустынь под инвестиционную площадку (СПК «Соть», ООО Производственно-финансовая компания «Николо-Горское»), для размещения объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100м и строительства животноводческого комплекса | Расчетный срок |
| 8. | Участок к северо-западу от д.Голосово под инвестиционную площадку (СПК «Соть», ООО Производственно-финансовая компания «Николо-Горское»), для размещения объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100м и строительства животноводческого комплекса | Расчетный срок |
| 9. | Участок к востоку от д.Погорелка под инвестиционную площадку (СПК «Луч»), для размещения объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100м | Расчетный срок |
| 10. | Участок в д.Завражье под инвестиционную площадку (СПК «Луч»), для размещения объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100м | Расчетный срок |
| 11. | Участок к северу от от д.Поляниново под инвестиционную площадку (СПК «Луч»), для размещения объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100м | Расчетный срок |
| 12. | Участок к северу от с.Новое под инвестиционную площадку (СПК «Луч»), для размещения объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 100м | Расчетный срок |
| 13. | Инвестиционная площадка в 300м на северо-запад от д.Фрезево, для размещения сельскохозяйственных предприятий IV класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100м | Расчетный срок |
| 14. | Инвестиционная площадка в западном направлении в 80 м от д.Княщина, для размещения сельскохозяйственных предприятий V класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м | Расчетный срок |
| 15. | Инвестиционная площадка в восточном направлении от д.Лихобритка, для размещения сельскохозяйственных предприятий V класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м | Расчетный срок |
| 16. | Инвестиционная площадка на юго-востоке от д.Кузнечиково, для размещения сельскохозяйственных предприятий V класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м | Расчетный срок |
| 17. | Инвестиционная площадка на северо-западе от д.Бочкино, для размещения сельскохозяйственных предприятий V класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м | Расчетный срок |
| 18. | Инвестиционная площадка на востоке от д.Савинское, для размещения сельскохозяйственных предприятий IV класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100м | Расчетный срок |
| 19. | Инвестиционная площадка на западе от д.Мильково, для размещения сельскохозяйственных предприятий V класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м | Расчетный срок |
| 20. | Инвестиционная площадка на северо-западе от д.Легково, для размещения сельскохозяйственных предприятий V класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м | Расчетный срок |
| 21. | Инвестиционная площадка на северо-западе от с.Киево, для размещения сельскохозяйственных предприятий V класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м | Расчетный срок |
| 22. | Инвестиционная площадка на юго-западе от д.Высоково, для размещения сельскохозяйственных предприятий V класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50м | Расчетный срок |
| 23. | Инвестиционная площадка 500 метров на северо-запад от г.п.Пречистое, для размещения промышленного предприятий. | Расчетный срок |
| 24. | Юго-восточнее деревни Савинское земельный участок с кадастровым номером: 76:10:062903:9917 (категория земель "Земли сельскохозяйственного назначения", площадь 1,5 га) в данный момент на нем располагается пилорамма, проектом предлагается перевод в категорию земель "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения". | Расчетный срок |
| 25. | Северо-западнее деревни Бочкино земельный участок с кадастровым номером: 76:10:063003:9910 (категория земель "Земли сельскохозяйственного назначения") в данный момент на нем располагается пилорамма (площадь участка занятого пилораммой 1,9 га). Проектом предлагается перевод части участка с кадастровым номером: 76:10:063003:9910 площадью 1.9 га в категорию земель "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения". | Расчетный срок |
| 26. | Проектом предлагается перевод (часть кадастрового квартала: 76:10:062902) из "Земель сельскохозяйственного назначения" территории 2 пилорамм восточнее д. Починок, площадью 0,42 и 0,72 га, в в категорию земель "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения". | Расчетный срок |
| 27. | Проектом предлагается перевод (часть кадастрового квартала: 76:10:086702) из "Земель сельскохозяйственного назначения" территории пилораммы западнее д. Шильпухово, площадью 0,31 га, в в категорию земель "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения". | Расчетный срок |
| 28. | Юго-западнее села Коза земельный участок с кадастровым номером: 76:10:021903:9401 (категория земель "Земли сельскохозяйственного назначения", площадь 3,1 га) в данный момент на нем располагается пилорамма, проектом предлагается перевод в категорию земель "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения". | Расчетный срок |
| 29. | Северо-восточнее села Коза земельные участки с кадастровыми номерами: 76:10:021902:10007, 76:10:021902:10008, 76:10:021902:9219, 76:10:021902:10010 (категория земель "Земли сельскохозяйственного назначения", площадь 1,5, 2,06, 1, 1 га) в данный момент на них располагаются пилораммы, проектом предлагается перевод в категорию земель "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения". | Расчетный срок |
| 30. | Проектом предлагается перевод (часть кадастрового квартала: 76:10:032701) из "Земель сельскохозяйственного назначения" территорию пилораммы северо-восточнее д. Будилово, площадью 0,35 га, в в категорию земель "Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения". | Расчетный срок |

### 2.3.7. Мероприятия по организации мест захоронения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участок для расширение кладбища в с.Коза, общей площадью 2,2 га | Расчетный срок |
| 2 | Участок для расширение кладбища в ст.Скалино, общей площадью 0,3 га | Расчетный срок |

## 2.4. Мероприятия по охране окружающей среды

| № пп | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух |
| 1 | Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям. |
| 2 | Экологическая реконструкция территории производственного предприятия в с.Коза, с сокращением СЗЗ до границ земельного участка предприятия; |
|  | Экологическая реконструкция территории производственного предприятия в с.Коза, с сокращением СЗЗ до 50 м, для размещения объектов V класса санитарной опасности; |
|  | Экологическая реконструкция территории ремонтной мастерской в ст.Скалино, с сокращением СЗЗ до границы территории; |
|  | Экологическая реконструкция территории карьера в с.Николо-Гора, с сокращением СЗЗ до 60м; |
|  | Экологическая реконструкция территории МТФ СПК «Соть» в с.Николо-Гора, с сокращением СЗЗ до 70м; |
|  | Экологическая реконструкция территории МТФ СПК «Соть» в с.Николо-Гора, с сокращением СЗЗ до 50м; |
|  | Экологическая реконструкция территории КХ Шумов с.Николо-Гора, с сокращением СЗЗ до 100м; |
|  | Экологическая реконструкция территории пилорамы в с.Николо-Гора, с сокращением СЗЗ до 70м; |
|  | Экологическая реконструкция территории пилорамы в с.Николо-Гора, с сокращением СЗЗ до 40м; |
|  | Экологическая реконструкция территории МТФ СПИ «Пречистое» в д.Левинское, с сокращением СЗЗ до 80м; |
|  | Экологическая реконструкция территории животноводческой фермы в д.Багряники, с сокращением СЗЗ до 20м; |
|  | Экологическая реконструкция территории молочно-товарной фермы в 300 м к северо-западу от д.Игнатцево, с сокращением СЗЗ до 50м; |
|  | Экологическая реконструкция территории пилорамы в д.Игнатцево, с сокращением СЗЗ до 50м; |
|  | Проведение мероприятий по экологическая реконструкция территории фермы КРС в д.Багряники, с сокращением СЗЗ до 20м; |
|  | Экологическая реконструкция территории МТФ д.Гордеево, с сокращением СЗЗ до 50м; |
|  | Экологическая реконструкция территории пилорамы и фермы КФХ Власов в д.Кузнецово, с сокращением санитарно-защитной зоны до 50м; |
| 3 | Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта: осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров; в населенных пунктах полив и уборка основных улиц в период засушливой погоды; озеленение при магистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта. |
| Поверхностные воды |
| 4 | Строительство современных блочных очистных сооружений в д.Шильпухово, ст.Скалино и с.Коза |
| 5 | Строительство централизованной системы водоотведения в с.Коза, с.Николо-Гора, ст.Скалино, д.Шильпухов |
| 6 | Обеспечение соблюдения ограничительного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно Водному Кодексу РФ). |
| Подземные воды |
| 8 | Устройство ограждения зон санитарной охраны около проектируемых водозаборных скважин в д. Шильпухово, д.Левинское, с.Коза, д.Игнатцево и д.Багряники (всего 5 скважин, по одной рабочей и одной резервной в каждом населенном пункте) |
| 9 | Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды |
| 10 | Изучение качества подземных вод в воде подаваемой водозаборными скважинами. Изучение гидродинамического режима в зонах влияния водозаборных скважин. |
| Почвы |
| 11 | Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений |
| 12 | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений |
| Обращение с отходами |
| 13 | Организация вывоза ТБО от населенных пунктов на проектируемый участок компостирования (на месте заброшенного карьера) у д.Миндюкино с санитарно-защитной зоной 500м - Первая очередь |
| 14 | Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой) - Первая очередь |
| 15 | Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение - Первая очередь |
| 16 | Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов - Первая очередь; |
| 17 | Организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест) - Первая очередь |
| 18 | Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора ТБО - Первая очередь |
| 19 | Предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе - Первая очередь |
| 20 | Сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе - на существующих объектах, либо - приобрести инсинераторы) - Первая очередь |
| Растительность и животный мир |
| 21 | Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений |

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана

# Text boxes

Генеральный план

Пречистенского сельского поселения

Ярославской области.

Том I

Положение о территориальном планировании проекта

Генерального плана Пречистенского сельского поселения

Воронеж 2015 год