Ярославская область

Первомайский район

Кукобойское сельское поселение

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Кукобойского сельского поселения Ярославской области

на 2017 – 2027 годы

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт …………...…………………………………………………………………....... 4 I. Общие положения ………….………………………….…………………………… 7 1.1 Основные понятия ……………………………..…………………………………… 8 II. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры ………………………………………………………………………. 11 2.1. Анализ положения Кукобойского сельского поселения в структуре пространственной организации Ярославской области……………………………….. 11 2.2. Социально-экономическая характеристика Кукобойского сельского поселения 21 2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта ………………………...………………..…. 25 2.4. Характеристика сети дорог Кукобойского сельского поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог ………………………… 26 2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Кукобойском сельском поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)………………………………………………………………………………… 62 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока ……………………………………………………………….. 63 2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения …….… 63 2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств ………………………………… 63 2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения ……………………………… 64 2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения ……………………………. 69 2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения …. 70 2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения …….. 71 2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры …..………….……… 73 III. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Кукобойского сельского поселения ………………………………………………………………… 80 3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Кукобойского сельского поселения ………………………..……………………….. 80 3.2. Прогноз транспортного спроса Кукобойского сельского поселения, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории сельского поселения ……………….………………………………….... 85 3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта ...…… 85 3.4. Прогноз развития дорожной сети Кукобойского сельского поселения ………… 85 3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения ………… 86 3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения …………..….………. 86 3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения ………………………………………… 87 IV. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения и выбор к реализации варианта развития …………………………………………………………………… 88 V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры ..…………………………………………………………………….... 96 5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта …………………………………………………………………………….. 98 5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов ………………………………………………...… 98 5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства …………..…… 98 5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения …………………………………………………………………………… 99 5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб ………………………… 99 5.6. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения................................................. 100 5.7. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасного движения, снижения перегруженности дорог или их участков …………………………….…………………………………………………. 100 5.8. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных средств ……… 100 5.9. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта в Кукобойском сельском поселении …………………………………………………… 101 5.10. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности ………………………………………………………… 101 VI. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры ……………… 102 VII. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры …………………………….………………………. 109 VIII. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Кукобойского сельского поселения ………………………………………………………………… 111 |  |
| --- | --- |

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения  Ярославской области  на 2017 – 2027 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | ▪ Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ; ▪ Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Администрация Первомайского муниципального района Разработчик: ООО «Русконсалтинггрупп» (входит в состав группы компаний МСК АУДИТ ХОЛДИНГ, г.Москва) Российская Федерация, 150030, г. Ярославль, Московский проспект, д. 89/2, офис 14 |
| Цели и задачи программы | Целью программы является: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения, повышение доступности и качества пассажирских перевозок. Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 1. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного облуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования. 3. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования (далее – транспортный спрос). 4. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании. 5. Совершенствование условий для управления транспортным спросом. 6. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к результатам хозяйственной деятельности. 7. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам. 8. Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. 9. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Целевые показатели (индикаторы) Значение 2017 2027 Технико-экономические показатели Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями, % 100 100 Увеличение количества автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнен ремонт, км 2,42 29,34 Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %; 3,3 39,7 Увеличение количества паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, ед. 21,02 27,72 Финансовые показатели Сдерживание расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог за счет использования современных технологий дорожного строительства и применяемых материалов на уровне Социально-экономические показатели Обеспеченность населения муниципального образования доступными и качественными круглогодичными услугами пассажирского автомобильного транспорта Сокращение числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, случаев в год Снижение количества погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории муниципального образования |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2017 по 2027 годы Этапы реализации программы: I этап: 2017-2021 г.г.; II этап: 2022-2027 г.г. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по следующим направлениям: а) мероприятия по совершенствованию и развитию сети дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования и обустройству остановочных пунктов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе: мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению дорожно-транспортного травматизма; е) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового крупногабаритного и тяжеловесного транспорта; ж) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 431 214,19 тыс.руб., в том числе в по этапам, по годам: I этап: 2017 год – 3 718,79 тыс.руб. 2018 год – 35 878,60 тыс.руб. 2019 год – 38 768,60 тыс.руб. 2020 год – 39 364,40 тыс.руб. 2021 год – 40 726,40 тыс.руб. II этап: 2022 – 2027 годы – 272 757,40 тыс.руб. Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета Первомайского муниципального района, бюджета Кукобойского сельского поселения и внебюджетных источников. Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из объемов финансирования муниципальных программ. |

I, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения на территории муниципального образования,  который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения Ярославской области   на 2017 - 2027 годы (далее – Программа) разрабатывается в соответствии с документами генерального плана Кукобойского сельского поселения.

Назначение данной Программы – разработка комплекса мер по достижению сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения в соответствии с приоритетными направлениями развития сферы дорожного хозяйства (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Перечень основных мероприятий реализации

Программы развития транспортной инфраструктуры

| № | Виды работ | Назначение работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по зимнему и летнему содержанию автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения и искусствен-ных сооружений на них | Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями |
| 2 | Мероприятия по оснащению автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами регули-рования дорожного движения | Реализация мероприятий позволит повысить безопасность дорожного движения, снизить показатели дорожно-транспортного травматизма |
| 3 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов и эксплуатационным показателям автомобильных дорог |
| 4 | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги |
| 5 | Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы (проектные работы, экспертиза ПСД) | Реализация мероприятий позволит обеспечить реализацию работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, оснащение улично-дорожной сети техническими средствами регулирования дорожного движения |

Программа разработана на 10-летний срок – до 2027 года с выделением 1 этапа - на каждый год первого 5-летнего периода и второго этапа - на последующий 5-летний период.

Настоящая Программа подлежит ежегодной актуализации в случае изменений в ходе её реализации. Корректировке подлежат мероприятия Программы и обеспечивающие их ресурсы, в случае существенно изменившихся условий на основании предложений Правительства Ярославской области, Администрации Кукобойского сельского поселения, Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения.

Организация подготовки изменений в Программу возлагается на  Администрацию Кукобойского сельского поселения, с учетом выделяемых финансовых средств на разработку и актуализацию Программы.

Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Кукобойского сельского поселения в сфере транспортной инфраструктуры на ближайшую и долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Ярославской области и Российской Федерации  в целом.

1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящей Программе  понятия и термины использованы в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и  о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основные понятия, используемые в Программе, представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Основные понятия

| № | Виды работ | Назначение работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога | Объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и, включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог |
| 2 | Защитные дорожные сооружения | Сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения |
| 3 | Искусственные дорожные сооружения | Сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения); |
| 4 | Производствен-ные объекты | Сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог |
| 5 | Элементы обустройства автомобильных дорог | Сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса |
| 6 | Дорожная деятельность | Деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
| 7 | Владелец автомобильных дорог | Администрация Кукобойского сельского поселения |
| 8 | Пользователи автомобильными дорогами | Физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги | Комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги |
| 10 | Капитальный ремонт автомо-бильной дороги | Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и/или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги |
| 11 | Ремонт автомо- бильной дороги | Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги |
| 12 | Содержание автомобильной дороги | Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценки ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения |
| 13 | Магистральные дороги |
| 13.1 | Скоростного движения | Скоростная транспортная связь в крупных городских округах и городских поселениях: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| 13.2 | Регулируемого движения | Транспортная связь между районами крупных городских округов, городских поселений на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| 14 | Магистральные улицы общегородского значения |
| 14.1 | Непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в крупных и больших городских округах и городских поселениях, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях. |
| 14.2 | Регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, городского поселения, центрами планировочных районов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| 15 | Магистральные улицы районного значения |
| 15.1 | Транспортно-пешеходные Пешеходно- транспортные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы и дороги; Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| 16 | Улицы и дороги местного значения |
| 16.1 | Улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения. |
| 16.2 | Улицы и дороги в производствен-ных, в том числе коммунально-складских зонах | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устанавливаются в одном уровне. |
| 13.3 | Пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта. |
| 16.4 | Парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей. |
| 16.5 | Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов). |
| 16.6 | Велосипедные дорожки | По свободным от других видов транспорта трассам. |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кукобойское сельское поселение – муниципальное образование в Первомайском муниципальном районе Ярославской области России (см. рис.1-3). Административный центр — село Кукобой. В состав поселения входят 5 сельских округов — Крутовский, Кукобойский, Новинский, Семеновский, Урицкий. Всего в поселении 120 населенных пунктов.

Границы сельского поселения установлены Решением муниципального совета Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 29.11.2013 г. №125 «Об изменении границы Кукобойского сельского поселения», утверждены Законом Ярославской области «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области» от 03.12.2007 г. №105-з, Законом Ярославской области «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области» от 15.10.2014 г. №53-з.

Кукобойское сельское поселение расположено в северо-западной части Первомайского муниципального района. Сельское поселение граничит: на севере и северо-востоке - с Грязовецким районом Вологодской области; на юге и западе - с Пошехонским  районом Ярославской области; на востоке - с Пречистенским сельским поселением  Ярославской области.

Расстояние от административного центра поселения – села Кукобой до районного центра – поселка Пречистое составляет 75 км, до областного центра – города Ярославля – 180 км.

Общая площадь поселения – 92 632,98 га (по данным администрации поселения) 90,219 га (по данным Управления Росреестра), процент от площади района – 41,60%, население (2016 год) – 2 698 человек, процент от населения района – 26,23%, плотность –                           2,91 чел./кв.км.

Через центр поселения с юго-запада на восток проходит автодорога регионального (межмуниципального) значения Кукобой – Семеновское – Пошехонье 1К17, которая отходит от автомагистрали М-8/Е-115 и от которой в юго-восточном направлении отходит аналогичная автодорога регионального (межмуниципального) значения Семеновское – Коза – Пречистое 1К16.

Ближайший речной порт на реке Волге (Рыбинское водохранилище) в городе Ярославле; ближайшие аэропорты: «Туношна» - на территории Туношенского сельского поселения в Ярославском муниципальном районе (183 км).

На территории Кукобойского сельского поселения железнодорожного сообщения нет.

По территории проходят русла рек Ухтома, Шелекша, Копша, а также многочисленная сеть их мелких притоков.

Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым и влажным летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая   многолетняя  температура  +3,4°С. Средняя многолетняя зимы (январь) – 11,1°С; лета (июль) +17,3°С.

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом +36°С и абсолютным минимумом - 46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние температуры ниже 0°С.

Средняя норма ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149.

Неблагоприятные погодные явления: туманы (до 30 дней в году), метели                             (до 50 дней  году).

Для сельского поселения характерны сильные ветры - ураганы, смерчи, шквалы. Смерчи представляют собой локальное вихревое движение воздуха со скоростью от 18-32 до 93 м/с. Площадь поражения на территории сельского поселения обычно не превышает 1-4 кв.км.

Ураганные ветры имеют скорость 32 м/с и более.

Годовая сумма осадков – около 570 мм. Наибольшее количество осадков приходится на июль – до 77 км, наименьшее  - на февраль – до 35 мм.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 75-90 %.

Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины апреля. Продолжительность снежного покрова – в пределах 150 дней. Наибольшая высота его на открытых участках до 43 см.

Время начала ледостава – вторая половина ноября, время вскрытия рек – первая половина апреля.

На территории преобладает юго-западный перенос воздушных масс. Среднегодовая скорость ветра – 3,6 м/с. Наименьшая повторяемость – северо-восточные ветры.

Климат благоприятен для развития сельского хозяйства и рекреации. Природные условия не благоприятствуют широкому освоению территории; в основном, развит лесопромышленный комплекс. Кроме того, почвы полуболотного рода используются как сенокосы или пастбища. Луговая растительность, помимо ценных сельхозугодий, богата лекарственными растениями. Из минерально-сырьевых ресурсов на территории Кукобойского сельского поселения отмечается наличие разведанных запасов песчано-гравийного материала. Также разведаны запасы строительных песков, подземных вод.

Рис.1 - Расположение Ярославской области на территории России

Рис.2 - Расположение Первомайского муниципального района

на территории Ярославской области

Рис.3 - Расположение Кукобойского сельского поселения

на территории Первомайского муниципального района

Структура земельного фонда Кукобойского сельского поселения (по данным Управления Росреестра по Первомайскому муниципальному району) представлена в таблице 3.

Таблица 3.

Структура земельного фонда Кукобойского сельского поселения

(по данным Управления Росреестра по Первомайскому муниципальному району)

| № п/п | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. га | % |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | 90,219 | 100 |
| 1.1 | Общая площадь населенных пунктов | 3,44 | 3,81 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 43,347 | 48,05 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | 0,329 | 0,36 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых объектов | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | 41,003 | 45,45 |
| 1.6 | Земли водного фонда | 0,2 | 0,22 |
| 1.7 | Земли запаса | 1,9 | 2,11 |

Современная планировочная ситуация Поселения сформировалась на основе ряда факторов: географического положения поселения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Территория Поселения освоена неравномерно. Система расселения представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Структура, тип и численность населения Кукобойского сельского поселения

| Наименование населенных пунктов | Географические координаты/ | Расстояние до центра сельского округа, км | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г.* | 2017 г. |
| Крутовский сельский округ | 145 | 151 |
| д. Малино | 58٥42’ с.ш. 39٥47’ в.д. | 0 | 87 | 86 |
| д. Алешино | 58٥41’ с.ш. 39٥46’ в.д. | 1 | 24 | 35 |
| д. Алюнино | 58٥41’ с.ш. 39٥44’ в.д. | 3 | 0 | 0 |
| д. Беляевское | 58٥41’ с.ш. 39٥45’ в.д. | 2 | 0 | 0 |
| д. Вараково | 58٥41’ с.ш. 39٥48’ в.д. | 3 | 0 | 2 |
| д. Грибунино | 58٥41’ с.ш. 39٥48’ в.д. | 3 | 0 | 0 |
| д. Исаково | 58٥46’ с.ш. 39٥46’ в.д. | 10 | 0 | 0 |
| д. Мятлево | 58٥45’ с.ш. 39٥46’ в.д. | 9 | 0 | 0 |
| д. Погорелка | 58٥41’ с.ш. 39٥46’ в.д. | 2 | 2 | 0 |
| д. Пустынь | 58٥46’ с.ш. 39٥48’ в.д. | 10 | 0 | 0 |
| д. Сальково | 58٥42’ с.ш. 39٥47’ в.д. | 2 | 32 | 28 |
| д. Ченково | 58٥42’ с.ш. 39٥46’ в.д. | 3 | 0 | 0 |
| Кукобойский сельский округ | 1085 | 1247 |
| с. Кукобой | 58٥42’ с.ш. 39٥54’ в.д. | 0 | 828 | 828 |
| д. Аниково | 58٥37’ с.ш. 40٥02’ в.д. | 15 | 11 | 9 |
| д. Большое Ивановское | 58٥43’ с.ш. 39٥54’ в.д. | 3 | 28 | 24 |
| д. Вараково | 58٥37’ с.ш. 40٥01’ в.д. | 12 | 82 | 105 |
| д. Ватолино | 58٥38’ с.ш. 39٥59’ в.д. | 9 | 2 | 2 |
| д. Высоково | 58٥37’ с.ш. 39٥48’ в.д. | 6 | 0 | 0 |
| д. Дор | 58٥37’ с.ш. 39٥58’ в.д. | 15 | 9 | 5 |
| д. Дресвянка | 58٥36’ с.ш. 40٥01’ в.д. | 13 | 21 | 25 |
| д. Дубасово | 58٥37’ с.ш. 39٥59’ в.д. | 12 | 14 | 12 |
| д. Захарьево | 58٥41’ с.ш. 40٥01’ в.д. | 7 | 0 | 0 |
| д. Кузьминское | 58٥39’ с.ш. 40٥06’ в.д. | 13 | 0 | 0 |
| д. Панкино | 58٥41’ с.ш. 39٥53’ в.д. | 3 | 0 | 0 |
| д. Починок | 58٥38’ с.ш. 40٥04’ в.д. | 17 | 1 | 0 |
| д. Рябинки | 58٥41’ с.ш. 39٥53’ в.д. | 2 | 13 | 20 |
| д. Тетеря | 58٥41’ с.ш. 39٥57’ в.д. | 3 | 2 | 2 |
| д. Титово | 58٥42’ с.ш. 39٥56’ в.д. | 2 | 23 | 17 |
| д. Токарево | 58٥40’ с.ш. 39٥51’ в.д. | 5 | 3 | 2 |
| д. Тютрюмово | 58٥41’ с.ш. 39٥52’ в.д. | 3 | 1 | 5 |
| д. Фомино | 58٥42’ с.ш. 39٥51’ в.д. | 3 | 0 | 0 |
| д. Хабарово | 58٥41’ с.ш. 39٥53’ в.д. | 1 | 26 | 21 |
| д. Юдинка | 58٥39’ с.ш. 39٥58’ в.д. | 6 | 0 | 0 |
| д. Юшково | 58٥44’ с.ш. 39٥55’ в.д. | 6 | 5 | 5 |
| д. Яшканово | 58٥37’ с.ш. 40٥01’ в.д. | 12 | 16 | 21 |
| Новинский сельский округ | 379 | 436 |
| д. Ефимовское | 58٥35’ с.ш. 39٥30’ в.д. | 0 | 25 | 43 |
| д. Алексино | 58٥39’ с.ш. 39٥32’ в.д. | 20 | 15 | 19 |
| д. Белое | 58٥34’ с.ш. 39٥33’ в.д. | 2 | 24 | 29 |
| д. Большое Ескино | 58٥36’ с.ш. 39٥29’ в.д. | 4 | 26 | 31 |
| д. Горилец | 58٥34’ с.ш. 39٥32’ в.д. | 2 | 38 | 40 |
| д. Данилов Починок | 58٥36’ с.ш. 39٥26’ в.д. | 5 | 12 | 13 |
| д. Денисово | 58٥41’ с.ш. 39٥31’ в.д. | 26 | 3 | 11 |
| д. Дор-Крюки | 58٥36’ с.ш. 39٥26’ в.д. | 5 | 0 | 0 |
| д. Екимовское | 58٥39’ с.ш. 39٥26’ в.д. | 25 | 0 | 0 |
| д. Ивандино | 58٥35’ с.ш. 39٥32’ в.д. | 0 | 45 | 54 |
| д. Игумново | 58٥39’ с.ш. 39٥29’ в.д. | 24 | 19 | 11 |
| д. Карамышево | 58٥37’ с.ш. 39٥25’ в.д. | 7 | 6 | 3 |
| д. Карповское | 58٥35’ с.ш. 39٥34’ в.д. | 2 | 12 | 11 |
| д. Кривцово | 58٥38’ с.ш. 39٥31’ в.д. | 23 | 4 | 2 |
| д. Кубье | 58٥36’ с.ш. 39٥25’ в.д. | 6 | 26 | 31 |
| д. Кульсеево | 58٥38’ с.ш. 39٥27’ в.д. | 24 | 0 | 0 |
| д. Надеево | 58٥37’ с.ш. 39٥22’ в.д. | 10 | 0 | 0 |
| д. Новинка | 58٥36’ с.ш. 39٥29’ в.д. | 5 | 3 | 2 |
| д. Нестерцево | 58٥33’ с.ш. 39٥31’ в.д. | 6 | 0 | 0 |
| д. Нофринское | 58٥35’ с.ш. 39٥31’ в.д. | 1 | 6 | 8 |
| д. Паршино | 58٥39’ с.ш. 39٥31’ в.д. | 20 | 85 | 92 |
| д. Пеньково | 58٥36’ с.ш. 39٥25’ в.д. | 6 | 9 | 8 |
| д. Спицино | 58٥39’ с.ш. 39٥28’ в.д. | 26 | 1 | 2 |
| д. Старое Село | 58٥41’ с.ш. 39٥27’ в.д. | 26 | 3 | 5 |
| д. Тарасово | 58٥39’ с.ш. 39٥31’ в.д. | 23 | 17 | 21 |
| Семеновский сельский округ | 782 | 940 |
| с. Семеновское | 58٥36’ с.ш. 39٥39’ в.д. | 0 | 319 | 390 |
| д. Анкудиново | 58٥39’ с.ш. 39٥49’ в.д. | 11 | 3 | 6 |
| д. Большое Фоминское | 58٥39’ с.ш. 39٥36’ в.д. | 6 | 0 | 0 |
| д. Васьянка | 58٥35’ с.ш. 39٥36’ в.д. | 5 | 0 | 1 |
| д. Великое Село | 58٥38’ с.ш. 39٥42’ в.д. | 7 | 52 | 62 |
| д. Вертково | 58٥37’ с.ш. 39٥37’ в.д. | 2 | 2 | 9 |
| д. Воронцово | 56٥37’ с.ш. 39٥49’ в.д. | 12 | 0 | 3 |
| с. Всехсвятское | 58٥39’ с.ш. 39٥45’ в.д. | 10 | 170 | 206 |
| д. Демидково | 58٥35’ с.ш. 39٥40’ в.д. | 1 | 20 | 20 |
| д. Дмитриевка | 58٥38’ с.ш. 39٥35’ в.д. | 6 | 3 | 2 |
| д. Душилово | 58٥38’ с.ш. 39٥39’ в.д. | 4 | 22 | 20 |
| д. Дыланово | 58٥36’ с.ш. 39٥36’ в.д. | 3 | 10 | 6 |
| д. Евлашево | 58٥37’ с.ш. 39٥37’ в.д. | 4 | 0 | 0 |
| д. Коровино | 58٥38’ с.ш. 39٥45’ в.д. | 7 | 23 | 23 |
| д. Красново | 58٥38’ с.ш. 39٥50’ в.д. | 13 | 5 | 3 |
| д. Летнево | 58٥35’ с.ш. 39٥39’ в.д. | 1 | 32 | 27 |
| д. Малое Фоминское | 58٥39’ с.ш. 39٥36’ в.д. | 6 | 4 | 8 |
| д. Меленка | 58٥36’ с.ш. 39٥48’ в.д. | 10 | 0 | 4 |
| д. Никитино | 58٥36’ с.ш. 39٥35 в.д. | 4 | 0 | 2 |
| д. Новинка | 58٥39’ с.ш. 39٥43’ в.д. | 11 | 4 | 2 |
| д. Плосково | 58٥37’ с.ш. 39٥48’ в.д. | 11 | 7 | 17 |
| д. Решетники | 58٥38’ с.ш. 39٥50’ в.д. | 12 | 0 | 4 |
| с. Трофимовское | 58٥37’ с.ш. 39٥47’ в.д. | 9 | 0 | 0 |
| п. Ухтомский | 58٥39’ с.ш. 39٥39’ в.д. | 5 | 62 | 74 |
| д. Ушаково | 58٥36’ с.ш. 39٥43’ в.д. | 3 | 0 | 0 |
| д. Хлестово | 58٥37’ с.ш. 39٥49’ в.д. | 12 | 6 | 9 |
| д. Шульгино | 58٥37 с.ш. 39٥40’ в.д. | 1 | 38 | 40 |
| Урицкий сельский округ | 461 | 616 |
| с. Николо-Ухтома | 58٥41’ с.ш. 39٥31’ в.д. | 0 | 56 | 91 |
| д. Балуйки | 58٥44’ с.ш. 39٥33’ в.д. | 12 | 3 | 8 |
| д. Барышка | 58٥42’ с.ш. 39٥35’ в.д. | 7 | 12 | 11 |
| д. Вязовка | 58٥43’ с.ш. 39٥36’ в.д. | 12 | 3 | 10 |
| д. Глядинец | 58٥41’ с.ш. 39٥27’ в.д. | 6 | 0 | 0 |
| д. Долгоруково | 58٥42’ с.ш. 39٥26’ в.д. | 6 | 12 | 8 |
| д. Ескино | 58٥41’ с.ш. 39٥36’ в.д. | 5 | 2 | 10 |
| д. Заемье | 58٥45’ с.ш. 39٥30’ в.д. | 12 | 0 | 0 |
| д. Займа | 58٥42’ с.ш. 39٥24’ в.д. | 7 | 0 | 0 |
| д. Заречное | 58٥41’ с.ш. 39٥38’ в.д. | 7 | 1 | 2 |
| д. Звягино | 58٥43’ с.ш. 39٥32’ в.д. | 5 | 0 | 0 |
| д. Зогзино | 58٥41’ с.ш. 39٥34’ в.д. | 3 | 5 | 4 |
| д. Ивановское | 58٥41’ с.ш. 39٥33’ в.д. | 1 | 19 | 19 |
| д. Княжий Починок | 58٥41’ с.ш. 39٥39’ в.д. | 8 | 0 | 1 |
| д. Кобылино | 58٥42’ с.ш. 39٥31’ в.д. | 4 | 7 | 8 |
| д. Костромка | 58٥40’ с.ш. 39٥38’ в.д. | 5 | 76 | 90 |
| д. Красный Холм | 58٥41’ с.ш. 39٥35’ в.д. | 6 | 3 | 3 |
| д. Кузьмищево | 58٥42’ с.ш. 39٥26’ в.д. | 6 | 7 | 9 |
| д. Матвейцево | 58٥39’ с.ш. 39٥37’ в.д. | 6 | 6 | 5 |
| д. Медведково | 58٥41’ с.ш. 39٥35’ в.д. | 6 | 2 | 2 |
| д. Менчаково | 58٥42’ с.ш. 39٥29’ в.д. | 4 | 84 | 95 |
| д. Оносово | 58٥45’ с.ш. 39٥35’ в.д. | 10 | 68 | 93 |
| д. Ошомово | 58٥41’ с.ш. 39٥29’ в.д. | 3 | 15 | 29 |
| д. Павликово | 58٥41’ с.ш. 39٥39’ в.д. | 7 | 0 | 0 |
| д. Парфеньево | 58٥29’ с.ш. 40٥27’ в.д. | 1 | 17 | 34 |
| с. Погорелово | 58٥41’ с.ш. 39٥32 в.д. | 1 | 6 | 3 |
| д. Савкино | 58٥42’ с.ш. 39٥28’ в.д. | 5 | 12 | 21 |
| д. Терехово | 58٥42’ с.ш. 39٥35’ в.д. | 4 | 6 | 13 |
| д. Тимово | 58٥41’ с.ш. 39٥37’ в.д. | 6 | 0 | 2 |
| д. Ухтомский Починок | 58٥43’ с.ш. 39٥33’ в.д. | 9 | 11 | 16 |
| д. Федорино | 58٥42’ с.ш. 39٥31’ в.д. | 2 | 17 | 12 |
| д. Хохраково | 58٥42’ с.ш. 39٥35’ в.д. | 5 | 5 | 3 |
| д. Юрьевское | 58٥40’ с.ш. 39٥30’ в.д. | 1 | 6 | 14 |

* по данным справочника «Территориальная организация местного самоуправления и административно-территориальное устройство Ярославской области: справочник»/ авт.: Богомолов В.С., Давыдов М.И., Гуленкова М.С.,  Дудким М.А.; под общ.ред. Демьянова В.А. -  Ярославль: Факел, 2014 -250 с.

Группировка населенных пунктов Кукобойского сельского поселения по численности, проживающего в них населения по состоянию на 01.01.2014 и 01.01.2017 годы  представлена в таблице 5 и на рисунке 5.

Таблица 5.

Группировка  населенных пунктов по численности населения

| № п/п | Территория |  | Группировка СНП по численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего СНП | СНП с постоянным населением | Без населения |
|  |  |  |  | Всего | Более 500 чел. | 201-500 чел. | 51-200 чел. | 6-50 чел. | 1-5 чел. |  |
| 1. | Крутовский сельский округ | 2014 | 12 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 8 |
|  |  | 2017 |  | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2. | Кукобойский сельский округ | 2014 | 23 | 17 | 1 | - | 1 | 9 | 6 | 6 |
|  |  | 2017 |  | 16 | 1 | - | 1 | 8 | 6 | 7 |
| 3. | Новинский сельский округ | 2014 | 25 | 20 | - | - | 1 | 14 | 5 | 5 |
|  |  | 2017 |  | 20 | - | - | 2 | 13 | 5 | 5 |
| 4. | Семеновский сельский округ | 2014 | 27 | 18 | - | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 |
|  |  | 2017 |  | 23 | - | 2 | 2 | 11 | 8 | 4 |
| 5. | Урицкий сельский округ | 2014 | 33 | 26 | - | - | 4 | 14 | 8 | 7 |
|  |  | 2017 |  | 28 | - | - | 4 | 15 | 9 | 5 |
| Кукобойское сельское поселение | 2014 | 120 | 85 | 1 | 1 | 10 | 47 | 26 | 35 |
|  | 2017 |  | 91 | 1 | 2 | 10 | 48 | 30 | 29 |

Рис 5. - Группировка сельских населенных пунктов по численности населения

Графическое описание Поселения представлено следующими картами (схемами):

| Рисунок 6 | Карта границ населенных пунктов |
| --- | --- |
| Рисунок 7 | Карта функциональных зон поселения |
| Рисунок 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |
| Рисунок 9 | Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения |

Рис.6 – Карта границ населенных пунктов

Рис.7 - Карта функциональных зон поселения

Рис.8 – Карта планируемого размещения объектов

Рис.9 - Карта  развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения

2.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения.

В Кукобойском сельском поселении наблюдается тенденция снижения численности населения  (см. таблицу 6).

Таблица 6.

Динамика численности населения в Кукобойском сельском поселении

| Год | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 3504 | 3433 | 3390 |
| Численность родившихся, чел. | 14 | 18 | 20 |
| Численность умерших, чел. | 51 | 50 | 68 |

Возрастные группы населения в Кукобойском сельском поселении  представлены в таблице 7.

Таблица 7.

Возрастные группы населения в  Кукобойском сельском поселении

| Год | Численность населения в Поселении | Трудоспособное население | Население старше трудоспособного | Население младше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % | Кол-во чел. | % |
| 2017 | 3390 | 2060 | 61 | 924 | 27 | 406 | 12 |

Актуален и вопрос занятости в Кукобойском сельском поселении. Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности на территории Ярославской области при строительстве новых предприятий и создании новых рабочих мест (см. таблицу 8).

Таблица 8.

Сведения по жителям Поселения  трудоспособного возраста

(по состоянию на 01.01.2017 г.)

| Показатели (количество человек) | 2017 |
| --- | --- |
| Количество жителей – всего, чел | 3390 |
| Количество жителей трудоспособного возраста | 2060 |
| % работающих от общего количества жителей | 61 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 81 |
| Количество пенсионеров | 924 |

Поселение относится к группе муниципальных образований с неудовлетворительной ситуацией на рынке труда.

Уровень зарегистрированной безработицы в поселении значительно выше среднеобластных показателей.

Проблемы привлечения квалифицированных специалистов и молодежи связаны с отсутствием достаточного количества рабочих мест, благоустроенного жилья, современных условий для проведения досуга, занятий спортом, развлечений.

Приоритетными задачами в области занятости населения являются:

-увеличение числа рабочих мест за счет создания малых предприятий в сфере обслуживания;

-создание условий и помощь в дальнейшем развитии личного подсобного хозяйства, повышение самозанятости;

-профилактика безработицы путем создание экономических условий для занятости населения.

Животноводство составляет основу товарного производства агропромышленного комплекса района и определяют роль района в межрайонной специализации. Основная отрасль животноводства - молочное скотоводство. В сельском хозяйстве муниципального района основными товаропроизводителями являются сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится производство мяса – 69%, молока – 81%.

Структура социально-экономической сферы поселения в основном состоит из субъектов сельскохозяйственного производства (8 единиц):  СПК « Пламя», ООО «Вараково », СПК «Дружба», СПК «Смена», СПК «Заря», СПК «Верный путь», СПК «Завет Ильича», СПК «Возрождение».

Площадь посевных земель действующих на территории поселения сельскохозяйственных кооперативов составляет 7382,0 га. На территории поселения имеются фермерские хозяйства, которые занимаются разведением овцеводства и свиноводства. Им предоставлено 48 га земельных участков. Также на территории поселения действуют 8 больших и малых предприятий и организаций, это - деревообрабатывающие производства, лесничество,  участок электросетей, филиал связи «Яртелеком», почтовые отделения.

На территории Кукобойского  сельского поселения находится 38 торговых точек. К их числу относятся: 21 магазин Первомайского райпо, 12 магазинов частных предпринимателей, 4 киоска (павильона). Также Первомайское райпо обслуживает деревни, где нет магазинов выездами автолавок на места 3 раза в неделю. Таким образом, практически вся территория Кукобойского сельского поселения охвачена сферой торговли.

На территории поселения имеются два пункта общественного питания с. Кукобой, с. Семеновское, это столовые Первомайского райпо. В 2017году Первомайское райпо планирует закрыть столовую в с. Семёновское, из-за её не рентабельности

На территории поселения имеется  ООО «Рубеж», который занимается работой по ремонту муниципального жилья, благоустройством сел, МУП «Теплоснаб», который занимается теплоснабжением бюджетных учреждений. В 2017 - 2019 годах будет продолжена работа по охране окружающей среды: ликвидация несанкционированных свалок; обслуживание и контроль за содержанием контейнерных площадок.

В целях сохранения наиболее социально-важных услуг на селе в Кукобойском сельском поселении работает три  пункта бытового обслуживания населения, которые являются филиалами ООО «Сюрприз», они включают в себя услуги торговли, химчистки, ритуальные услуги, также в поселении имеется  общественная баня.

Количество учреждений культуры и отдыха расположенные на территории Кукобойского  сельского поселения составляют 23 единицы, из них 1-дом культуры,                    12- сельских клубов, и 10-библиотек.

Также на территории Кукобойского сельского поселения  ООО «Кукобойская старина» урочище «Бабы-Яги». За 9 месяцев 2016 года с. Кукобой посетило 324 группы, более 14600 туристов. Это туристы из Вологды, Череповца, Москвы, Рыбинска, Нижнего Новгорода, Ярославля и из других уголков России.

В целях поддержки развития массовой физической культуры и спорта для молодежи  построены   2  плоскостные спортивные площадки по областной программе с. Кукобой,              с. Семёновское.

По Региональной программе «Обустроим область к Юбилею»:

- произведена установка новых детских площадок в д. Малино, д. Вараково,                                с. Николо-Ухтома, д. Ефимовское ул. Центральная;

- благоустройство парка в с. Кукобой.

На  территории Кукобойского сельского поселения расположены  две  средние  общеобразовательные  школы,    четыре детских сада. На территории Первомайской СОШ и Семеновской СОШ имеются музеи.

На территории Кукобойского сельского поселения имеются 8 пунктов первичного медицинского обслуживания ФАПЫ, поликлиника, с дневным стационаром  рассчитанная на 10 коек, поликлиника стала филиалом Пречистенской ЦРБ. Центр временного проживания для пожилых людей на 25 мест. Выездной пункт медицинского обслуживания населения. В 2014 году  построен современный ФАП в с. Семеновское, выстроен дом для врача общей практики в с. Семеновское.

Жилищный фонд Кукобойского  сельского поселения включает  75,7 тыс.кв.метров, в том числе жилищный фонд, находящийся в собственности граждан- 69,5 тыс.кв. метра. Муниципального имущества 5,5 тыс. кв.м. В  2015 году  поселение по программе переселение из ветхого аварийного жилья  не участвовало.

Основу планировочного каркаса территории сельского поселения составляют планировочные оси (транспортные коридоры) различного порядка и система планировочных центров различного уровня.

На базе существующей автодороги регионального значения Кукобой – Семеновское – Пошехонье 1К17, проходящей в меридиональном направлении и широтном направлении аналогичной автодороги регионального (межмуниципального) значения Семеновское – Коза – Пречистое 1К16 формируется планировочная ось, идущая в меридиональном направлении и широтный коридор на г.Ярославль.

На данном планировочном направлении расположен опорный планировочный центр п.г.т.Пречистое – административный центр района.

Кроме этого, на данной планировочной оси находятся центры: с.Кукобой, с.Семеновское, с.Всехсвятское, д.Кубье, д.Пеньково, д.Большое Ескино, д.Никитино, д.Шульгино, д.Великое Село, д.Анкудиново и д.Хабарово.

Структура земель населенных пунктов (по данным Управления Росреестра по Первомайскому муниципальному району) представлена в таблице 9.

Таблица 9.

Структура земель населенных пунктов

(по данным Управления Росреестра по Первомайскому муниципальному району)

| Наименование | Площадь, тыс.га |
| --- | --- |
|  | Общая | Закрепленная | Занятая | Свободная |
| Кукобойскийй с\о | 899 | 475 | 315 | 109 |
| Крутовский с\о | 299 | 178 | 106 | 15 |
| Семеновский с\о | 933 | 422 | 185 | 326 |
| Новинковский с\о | 637 | 357 | 82 | 198 |
| Урицкий с\о | 672 | 498 | 93 | 81 |
| ИТОГО: | 3440 | 1930 | 781 | 729 |

Планировочная организация и функциональное зонирование территорий населенных пунктов Кукобойского сельского поселения отражена в таблице 10.

Таблица 10.

Планировочная организация и функциональное зонирование территорий населенных пунктов Кукобойского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Информация о населенном пункте | Организации и предприятия, расположенные на территории населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| Село Кукобой | Село Кукобой расположено в северо-восточной части сельского поселения. Через населенный пункт проходит региональная автомобильная дорога Пашехонье-Кукобой-Бакланка. В западной части населенного пункта протекает река Тетерька, которая впадает в реку Ухтомка протекающей по южной границе населенного пункта. | В селе действуют школа, амбулатория, детский сад, по-жарная часть, ООО «Куко-бойская Старина», отделение Первомайского лесничества, отделение сбербанка, аптека, магазины, предприятие бытово-го обслуживания, отделение для проживания граждан пожилого возраста и инва-лидов, музей деревянных узо-ров, Храм Спаса Нерукот-ворного Образа, почтовое отделение, контора СПК «Мир», ОАО «Теплоснабже-ние», ООО «Рубеж». |
| Село Всехсвятское | Село Всехсвятское расположено в южной части сельского поселения. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога регионального значения Пошехонье-Кукобой-Бакланка. Через населенный пункт, разделяя его на две части, протекает река Шелекша | В селе действуют школа, Дом культуры, библиотека, почтовое отделение, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, магазин и др. организации и объекты. |
| Село Семеновское | Село Семеновское расположено в южной части сельского поселения. К населенному пункт ведут две автомобильные дороги регионального значения: с юго-восточной стороны Пречистое- Коза –Семеновское и с западной стороны Пашехонье-Кукобой-Бакланка. По юго-восточной границе населенного пункта протекает река Копша. | В селе действуют школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, музей, отделение сбербанка, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, аптека, магазины, столовая, бюро ритуальных услуг, церковь Троицы и др.организации и объекты. |
| Село Николо-Ухтома | Село Николо-Ухтома расположено в северо-западной части сельского поселения . По южной границе населенного пункта протекает река Ухтома, с восточной стороны от населенного пункта протекает река Полка. К населенному пункту ведет автомобильная дорога регионального значения «Семеновское-Селиверстово»- Николо-Ухтома. | В селе действуют детский сад, дом культуры, почтовое отделение, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, церковь Богоявления и др. организации и объекты. |
| Деревня Вараково | Деревня Вараково расположена в юго-восточной части сельского поселения. По северной границе населенного пункта протекает река Кема, на востоке протекает река Кибрик. К населенному пункту ведет региональная автомобильная дорога Тетеря-Вараково. | В деревне действуют сельский клуб, библиотека, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, сельхоз склады, АТС и МТФ , ООО «Вараково» и др.организации и объекты. |
| Деревня Малино | Деревня Малино расположена централь-ной части сельского поселения. К населенному пункту ведет автомобильная дорога регионального значения Малино-Панкино, так же населенный пункт соединен автодорогами регионального значения Малино-Алешино с одноименным населенным пунктом. По западной границе населенного пункта протекает река Людинка, в которую впадает ручей Юковна. | В деревне действуют почтовое отделение, контора СПК «Пламя», детский сад, школа, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, пилорама, колхозная нефтебаза и др.организации и объекты. |
| Деревня Менчаково | Деревня Менчаково расположена в северо-западной части сельского поселения. С южной и восточной стороны от населенного пункта протекает река Меда. К населенному пункту ведет автомобильная дорога регионального значения «Семеновское-Селиверстово»- Менчаково. | В деревне действуют сельский клуб, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, музей - Усадьба Соколова и др. организации и объекты. |
| Деревня Паршино | Деревня Паршино расположена в западной части сельского поселения. К населенному пункту ведет автомобильная дорога регионального значения Фоминское- Паршино-Старое Село. | В деревне действуют почтовое отделение, дом культуры, библиотека, магазин, сельскохозяйственные склады и др. организации и объекты. |

Территория поселения характеризуется высоким процентом наличия земель лесного фонда. Также  в соответствии с Перечнем ООПТ, утверждённым постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области» в границах Кукобойского сельского поселения находятся 12 особо охраняемых природных территорий.

Таким образом, поселение обладает богатыми природными ресурсами, что позволит при нахождении инвесторов создать рекреационные зоны, санатории и туристические базы.

Реализация представленных выше инвестиционных проектов в перспективе  изменит существующую интенсивность сложившихся пассажиропотоков и потребует расширения сети автомобильных дорог, создания дополнительных парковочных мест, потребует осуществления мероприятий, повышающих безопасность дорожного движения (увеличение количества наносимой дорожной разметки, установки дорожных знаков, системы видеонаблюдения, устройства дополнительных пешеходных переходов, ограждений и др.)

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов  пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Уровень развития транспортной сферы в значительной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних, важная роль принадлежит особенностям географического расположения сельского поселения.

Через центр поселения с юго-запада на восток проходит автодорога регионального (межмуниципального) значения Кукобой – Семеновское – Пошехонье 1К17, которая отходит от автомагистрали М-8/Е-115 и от которой в юго-восточном направлении отходит аналогичная автодорога регионального (межмуниципального) значения Семеновское – Коза – Пречистое 1К16.

Транспортная инфраструктура Кукобойского сельского поселения является составляющей инфраструктуры Ярославской области. Основными структурными элементами транспортной структуры Поселения являются: сеть улиц и дорог.

Внешние транспортно-экономические связи Кукобойского сельского поселения с другими регионами осуществляются в основном автомобильным видом транспорта.

Виды общественного транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями  Кукобойского сельского  поселения представлены в таблице 11.

Таблица 11.

Виды транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями

Кукобойского сельского поселения

| Вид транспорта | Интенсивность использования |
| --- | --- |
| Железнодорожный транспорт | На территории Кукобойского сельского поселения железнодорожного сообщения нет. |
| Водный транспорт | Ближайший речной порт на реке Волге (Рыбинское водохранилище) находится в г. Ярославле. |
| Воздушный транспорт | Ближайший аэропорт «Туношна» находится на территории Туношенского сельского поселения в Ярославском муниципальном районе (183 км). |
| Автомобильный транспорт | Основное средство перемещения грузов и перевозок граждан. |

2.4.  ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПАРАМЕТРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Характеристика сети дорог на территории Кукобойского сельского поселения  по принадлежности приведена в таблице 12.

Таблица 12.

Основные характеристики протяженности дорог

на территории Кукобойского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на конец года, км , в том числе: |
| 1.1 | Федерального значения | км | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Регионального и межмуниципального значения | км | 149,07 | 149,07 | 149,07 | 149,07 | 149,07 | 149,07 | 149,07 |
| 1.3 | Находящиеся в муниципальной собственности Первомайского муниципального района | км | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 110,14 | 107,66 | 104,0 |
| 1.4 | Общего пользования местного значения, относящиеся к собственности Администрации Кукобойского сельского поселения | км | 81,15 | 81,16 | 81,16 | 81,16 | 77,96 | 76,89 | 74,03 |
| 1.5 | Ведомственные а/д | км | - | - | - | - | - | - | - |

Основу дорожной сети Кукобойского сельского поселения составляют  автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет средств местного, районного, областного и федерального бюджетов.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. В результате разрушения таких дорог идут прогрессирующими темпами, а стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью новых  дорог.

Дороги, связывающие населённые пункты поселения и проходящие по ним в основном грунтовые, требуют капитального ремонта, а в некоторых направлениях необходима реконструкция.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения составляет 178.03 км, из них  с твердым покрытием 32.01  км, в том числе  с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные) 3,757 км, что составляет 2,1.% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Поселения.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования Поселения относятся к классу автомобильных дорог  «Дорога обычного типа» (не скоростная дорога)»                                      с категорией V.

Для категории V предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием на одном уровне.

Далее представлены следующие перечни и реестры автомобильных дорог:

-  Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области (см. таблицу 13);

- Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района между населенными пунктами в границах Кукобойского сельского поселения (см. таблицу 14);

- Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района в границах населенных пунктов Кукобойского сельского поселения (см. таблицу 15).

Таблица 13.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Кукобойского сельского поселения Ярославской области

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный № (код) | Категория | Протяжен-ность ,(км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0441 | АНКУДИНОВО-ХЛЕСТОВО |  | 4 | 5,042 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0443 | БАЛАКИНО-ИВАНДИНО-БЕЛОЕ |  | 5к-1,46 б/к-2,44 | 3,9 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0477 | ГОЛОСОВО-КРИВЦОВО с подъездом к Бол.Кузьминскому |  | 5 | 4,11 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0449 | КОСТРОМКА-КРАСНЫЙ ХОЛМ-МЕДВЕДКОВО |  | 5 | 2,181 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0448 | КОСТРОМКА-ЗАРЕЧНОЕ |  | б/к | 1,788 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0450 | КУКОБОЙ-ИВАНОВСКОЕ |  | 5 | 2,455 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0451 | МАЛИНО-АЛЕШИНО |  | 0,43-5 к. | 1 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0453 | НИКОЛА-ПОГОРЕЛКА |  | 5 | 0,862 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0454 | ОНОСОВО-ЗАЕМЬЕ |  | б/к | 4,883 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0455 | ПАНКИНО-МАЛИНО с подъездом к МАЛИНО(0.22КМ) |  | 4 | 7,046 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0456 | ПОДОРВАНОВО-ГРИБУНИНО -ВАРАКОВО |  | 5 | 1,164 |
| Р | 78 ОП РЗ К-0013 | ПОШЕХОНЬЕ-КУКОБОЙ-БАКЛАНКА | 2010-9687 | 4 | 42,433 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0474 | "ПОШЕХОНЬЕ-БАКЛАНКА"-КУБЬЕ |  | 5 | 0,795 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0460 | ПРЕЧИСТОЕ-КОЗА-СЕМЕНОВСКОЕ |  | 4 | 1,9 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0478 | Подъезд к дер. СЕМЕНОВСКОЕ |  | 4 | 1,848 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0433 | "СЕМЕНОВСКОЕ-КУКОБОЙ-БАКЛАНКА"-ВСЕХСВЯТСКОЕ |  | 5 | 1 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0462 | СЕМЕНОВСКОЕ-ЛЕТНЕВО-ДЕМИДКОВО |  | 5 | 1,62 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0480 | "ПРЕЧИСТОЕ-СЕМЕНОВСКОЕ"-ЛЬНОЗАВОД |  | 5 | 0,803 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0485 | CЕМЕНОВСКОЕ-СЕЛИВЕРСТОВО |  | 4к-17,8 км | 22,7 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0435 | "СЕМЕНОВСКОЕ-СЕЛИВЕРСТОВО"-МЕНЧАКОВО |  | 4 | 0,972 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0437 | "СЕМЕНОВСКОЕ-СЕЛИВЕРСТОВО"-ЮРЬЕВСКОЕ |  | 5 | 1,081 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0436 | "СЕМЕНОВСКОЕ-СЕЛИВЕРСТОВО"-НИКОЛО-УХТОМА |  | 5 | 0,44 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0434 | "СЕМЕНОВСКОЕ-СЕЛИВЕРСТОВО"-ДУШИЛОВО |  | б/к | 0,65 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0464 | СТЕПАНИХА-МИТИНО-ВЫСОКОВО |  | 5 | 2,354 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0465 | ТЕРЕХОВО-ОНОСОВО |  | 4 | 6,024 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0439 | "ТЕРЕХОВО-ОНОСОВО"-ВЯЗОВКА |  | б/к | 1,572 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0466 | ТЕТЕРЯ-ВАРАКОВО |  | 4 | 9,231 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0468 | ФОМИНСКОЕ-ПАРШИНО-СТАРОЕ СЕЛО |  | 4к-6,1 км | 11,38 |
| Р | 78 ОП МЗ Н-0483 | ХВАТОВО-СТАРОЕ СЕЛО |  | 4 | 1,264 |
| Р |  | ШУЛЬГИНО-УШАКОВО |  |  |  |
| Итого региональных дорог | 149,07 |

Таблица 14.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района

между населенными пунктами в границах Кукобойского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2017)

| № п/п | Наименование автодороги | Идентификационный номер | Реестровый номер ЕГР (единого гос.реестра) | протяженность автодороги, км | Категория дороги | Группа эксплуатационной значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе с тв.покрыт. | из них по типу покрытия, км | не соответ. нормативн. требованиям |  |  |
|  |  |  |  |  |  | усовершенствованный | переходный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | асфальто-бетоное | цементо-бетонное | из щебеня обраб. вяжущ. матер. | из гравия (шлака) обраб. вяжущ. матер. | из щебеня не обраб. вяжущ. матер. | из гравия (шлака) не обраб. вяжущ. матер. | каменные мостовые | из грунтов и местных малопрочных материалов, обраб.вяжущ.материалами | грунтовое профилированное | грунтовое естественное |  |  | А | Б | В-1 | В-2 | Г-1 | Г-2 |
| 1 | до д. Шульгино | 76-231-ОП-МР-053 |  | 0,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 | 5 |  |  |  |  | 0,500 |  |
| 2 | до д. Вертково | 76-231-ОП-МР-054 |  | 0,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 | 5 |  |  |  |  | 0,500 |  |
| 3 | до д. Дыланово | 76-231-ОП-МР-055 |  | 0,500 | 0,500 |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,500 |  |
| 4 | к п. Ухтомский | 76-231-ОП-МР-056 | 76-76-16/005/2013-368 | 0,041 | 0,041 |  |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,041 |  |
| 5 | до д. Малое Фоминское | 76-231-ОП-МР-057 |  | 0,616 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,616 |  | 0,616 | 5 |  |  |  |  | 0,616 |  |
| 6 | Подъезд к д. Летнево | 76-231-ОП-МР-109 |  | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 1,000 |  |
| 7 | Подъезд к д. Дыланово | 76-231-ОП-МР-108 |  | 0,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 5 |  |  |  |  |  | 0,500 |
| 8 | Подъезд к д. Коровино | 76-231-ОП-МР-121 |  | 0,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 | 5 |  |  |  |  | 0,500 |  |
| 9 | Хлестово - Меленка | 76-231-ОП-МР-122 |  | 5,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 | 5 |  |  |  |  |  | 5,000 |
| 10 | Княжий Починок | 76-231-ОП-МР-058 | 76-76-16/002/2013-086 | 2,442 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,442 |  | 2,442 | 5 |  |  |  |  | 2,442 |  |
| 11 | до д. Терехово (от автодороги на Оносово) | 76-231-ОП-МР-059 | 76-76-16/005/2013-361 | 0,183 | 0,183 |  |  |  |  |  | 0,183 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,183 |  |
| 12 | до д. Ескино | 76-231-ОП-МР-060 |  | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |  | 0,700 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,700 |  |
| 13 | Тимово | 76-231-ОП-МР-061 | 76-76-16/002/2013-079 | 1,219 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,219 |  | 1,219 | 5 |  |  |  |  | 1,219 |  |
| 14 | до д. Барышка | 76-231-ОП-МР-062 |  | 0,165 | 0,165 |  |  |  |  |  | 0,165 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,165 |  |
| 15 | Балуйки | 76-231-ОП-МР-063 | 76-76-16/002/2013-074 | 1,277 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,277 |  | 1,277 | 5 |  |  |  |  | 1,277 |  |
| 16 | Ухтомский Починок | 76-231-ОП-МР-064 | 76-76-16/002/2013-085 | 1,409 | 1,409 |  |  |  |  |  | 1,409 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 1,409 |  |
| 17 | до д. Кобылино | 76-231-ОП-МР-065 |  | 1,561 | 1,561 |  |  |  |  |  | 1,561 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 1,561 |  |
| 18 | до д. Федорино | 76-231-ОП-МР-066 |  | 0,840 | 0,840 |  |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,840 |  |
| 19 | Подъезд к д. Ошомово | 76-231-ОП-МР-067 |  | 0,410 | 0,410 |  |  |  |  |  | 0,410 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,410 |  |
| 20 | до д. Зогзино | 76-231-ОП-МР-068 |  | 1,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,500 | 5 |  |  |  |  | 1,500 |  |
| 21 | до д. Долгоруково | 76-231-ОП-МР-069 |  | 3,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  | 3,000 | 5 |  |  |  |  | 3,000 |  |
| 22 | Подъезд к д. Заречное | 76-231-ОП-МР-124 | 76-76-16/004/2014-698 | 0,669 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,669 |  | 0,669 | 5 |  |  |  |  | 0,669 |  |
| 23 | Подъезд к д. Парфеньево | 76-231-ОП-МР-110 |  | 0,055 | 0,055 |  |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,055 |  |
| 24 | Кобылино - Менчаково | 76-231-ОП-МР-111 |  | 1,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 1,000 | 5 |  |  |  |  | 1,000 |  |
| 25 | Подъезд к д. Юрьевское | 76-231-ОП-МР-112 |  | 0,679 | 0,679 |  |  |  |  |  | 0,679 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,679 |  |
| 26 | Менчаково-Савкино | 76-231-ОП-МР-113 |  | 0,921 | 0,921 |  |  |  |  |  | 0,921 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,921 |  |
| 27 | Подъезд к д. Кузьмищево | 76-231-ОП-МР-114 |  | 0,491 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,491 |  | 0,491 | 5 |  |  |  |  | 0,491 |  |
| 28 | Кузьмищево - Долгоруково | 76-231-ОП-МР-115 |  | 1,659 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,659 | 1,659 | 5 |  |  |  |  |  | 1,659 |
| 29 | Подъезд к с. Николо-Ухтома | 76-231-ОП-МР-123 |  | 0,600 | 0,600 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,600 |  |
| 30 | до д. Матвейцево | 76-231-ОП-МР-070 |  | 0,120 | 0,120 |  |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,120 |  |
| 31 | до д. Алексино | 76-231-ОП-МР-071 | 76-76-16/005/2013-362 | 0,169 | 0,169 |  |  |  |  |  | 0,169 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,169 |  |
| 32 | Паршино-Тарасово | 76-231-ОП-МР-072 |  | 0,905 | 0,905 |  |  |  |  |  | 0,905 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,905 |  |
| 33 | Паршино-Игумново | 76-231-ОП-МР-073 |  | 1,632 | 1,632 |  |  |  |  |  | 1,632 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 1,632 |  |
| 34 | Паршино-Кривцово | 76-231-ОП-МР-074 |  | 1,979 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,979 |  | 1,979 | 5 |  |  |  |  | 1,979 |  |
| 35 | до д. Денисово | 76-231-ОП-МР-075 |  | 5,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  | 5,000 | 5 |  |  |  |  | 5,000 |  |
| 36 | Игумново-Старое Село | 76-231-ОП-МР-076 |  | 5,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  | 5,000 | 5 |  |  |  |  | 5,000 |  |
| 37 | Кульсеево-Старое село | 76-231-ОП-МР-077 |  | 2,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  | 2,000 | 5 |  |  |  |  | 2,000 |  |
| 38 | до д. Карповское | 76-231-ОП-МР-078 |  | 1,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 1,000 | 5 |  |  |  |  | 1,000 |  |
| 39 | Ефимовское - Горилец | 76-231-ОП-МР-079 | 76-76-16/004/2014-695 | 1,458 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,458 |  | 1,458 | 5 |  |  |  |  | 1,458 |  |
| 40 | до д. Нофринское | 76-231-ОП-МР-080 | 76-76-16/005/2013-373 | 0,356 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,356 |  | 0,356 | 5 |  |  |  |  | 0,356 |  |
| 41 | Подъезд к д. Новинка | 76-231-ОП-МР-082 |  | 0,798 | 0,798 |  |  |  |  |  | 0,798 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,798 |  |
| 42 | Данилов Починок | 76-231-ОП-МР-083 | 76-76-16/002/2013-083 | 0,527 | 0,527 |  |  |  |  |  | 0,527 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,527 |  |
| 43 | до д. Карамышево | 76-231-ОП-МР-085 |  | 2,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  | 2,000 | 5 |  |  |  |  | 2,000 |  |
| 44 | до д. Надеево | 76-231-ОП-МР-086 |  | 3,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 | 5 |  |  |  |  |  | 3,000 |
| 45 | Кульсеево - Абрамовское | 76-231-ОП-МР-117 |  | 4,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 | 4,500 | 5 |  |  |  |  |  | 4,500 |
| 46 | Подъезд к д. Карповское | 76-231-ОП-МР-118 |  | 3,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 | 5 |  |  |  |  |  | 3,000 |
| 47 | Подъезд к д. Кубье | 76-231-ОП-МР-119 |  | 0,300 | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,300 |  |
| 48 | Горилец-Белое | 76-231-ОП-МР-087 |  | 0,800 | 0,800 |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  | 0,000 | 4 |  |  |  |  | 0,800 |  |
| 49 | Ефимовское - Нофринское | 76-231-ОП-МР-092 |  | 0,626 | 0,626 |  |  |  |  |  | 0,626 |  |  |  |  | 0,000 | 4 |  |  |  |  | 0,626 |  |
| 50 | Ивановское - Юшково | 76-231-ОП-МР-088 | 76-76-16/002/2013-084 | 1,683 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,683 |  | 1,683 | 5 |  |  |  |  | 1,683 |  |
| 51 | Кукобой - Рябинки | 76-231-ОП-МР-089 | 76-11/016-76/016/001/2015-123/1 | 0,160 | 0,160 |  |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,160 |  |
| 52 | Рябинки - Токарево | 76-231-ОП-МР-090 |  | 3,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  | 3,000 | 5 |  |  |  |  | 3,000 |  |
| 53 | Подъезд к д. Тютрюмово | 76-231-ОП-МР-091 | 76-11/016-76/016/001/2015-124/1 | 0,428 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,428 | 0,428 | 5 |  |  |  |  |  | 0,428 |
| 54 | Подъезд к д. Токарево | 76-231-ОП-МР-035 | 76-11/016-76/016/001/2015-122/1 | 0,724 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,724 | 0,724 | 5 |  |  |  |  |  | 0,724 |
| 55 | Малино - Вараково | 76-231-ОП-МР-094 | 76-76-16/005/2013-367 | 1,047 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,047 |  | 1,047 | 5 |  |  |  |  | 1,047 |  |
| 56 | Кукобой - Титово | 76-231-ОП-МР-100 | 76-76-16/002/2013-891 | 0,154 | 0,154 |  |  |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,154 |  |
| 57 | Ватолино - Дор | 76-231-ОП-МР-101 | 76-11/016-76/016/001/2015-125/1 | 0,988 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,988 |  | 0,988 | 5 |  |  |  |  | 0,988 |  |
| 58 | Вараково – Дубасово | 76-231-ОП-МР-102 | 76-76-16/002/2013-078 | 0,245 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,245 |  | 0,245 | 5 |  |  |  |  | 0,245 |  |
| 59 | Вараково - Дресвянка | 76-231-ОП-МР-103 | 76-76-16/002/2013-080 | 1,022 | 1,022 |  |  |  |  |  | 1,022 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 1,022 |  |
| 60 | Дресвянка - Аниково | 76-231-ОП-МР-104 | 76-11/016-76/016/001/2015-119/1 | 1,264 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,264 |  | 1,264 | 5 |  |  |  |  | 1,264 |  |
| 61 | до д. Яшканово | 76-231-ОП-МР-105 | 76-76-16/005/2013-365 | 1,001 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,001 |  | 1,001 | 5 |  |  |  |  | 1,001 |  |
| 62 | Вараково - Кузьминское | 76-231-ОП-МР-106 | 76-11/016-76/016/001/2015-120/1 | 6,467 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,467 | 6,467 | 5 |  |  |  |  |  | 6,467 |
| 63 | Подъезд к д. Тетеря | 76-231-ОП-МР-148 |  | 1,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 1,000 | 5 |  |  |  |  | 1,000 |  |
| 64 | Подъезд к д. Захарьино | 76-231-ОП-МР-125 |  | 1,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 5 |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 65 | Малино - Грибунино | 76-231-ОП-МР-093 |  | 4,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  | 4,000 | 5 |  |  |  |  | 4,000 |  |
| 66 | Малино - Сальково | 76-231-ОП-МР-095 |  | 1,710 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,710 |  | 1,710 | 5 |  |  |  |  | 1,710 |  |
| 67 | Малино - Ченково | 76-231-ОП-МР-096 |  | 3,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 | 3,000 | 5 |  |  |  |  |  | 3,000 |
| 68 | Ченково - Мятлево | 76-231-ОП-МР-097 |  | 5,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | 5,000 | 5 |  |  |  |  |  | 5,000 |
| 69 | Мятлево - Пустынь | 76-231-ОП-МР-098 |  | 2,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 5 |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 70 | Пустынь - Исаково | 76-231-ОП-МР-099 |  | 2,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 5 |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 71 | Малино – Алешино - Беляевское | 76-231-ОП-МР-107 |  | 1,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 5 |  |  |  |  |  | 1,000 |
|  | ИТОГО |  |  | 104,000 | 16,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,277 | 0 | 0 | 48,445 | 39,278 | 87,723 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,722 | 39,278 |

Таблица 15.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Первомайского муниципального района

в границах населенных пунктов Кукобойского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2017)

| № п/п | Наименование автодороги | Идентификационный номер | Реестровый номер ЕГР (единого гос.реестра) | протяженность автодороги, км | Категория дороги | Группа эксплуатационной значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе с тв.покрыт. | из них по типу покрытия, км | не соответ. нормативн. требованиям |  |  |
|  |  |  |  |  |  | усовершенствованный | переходный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | асфальто-бетоное | цементо-бетонное | из щебеня обраб. вяжущ. матер. | из гравия (шлака) обраб. вяжущ. матер. | из щебеня не обраб. вяжущ. матер. | из гравия (шлака) не обраб. вяжущ. матер. | каменные мостовые | из грунтов и местных малопрочных материалов, обраб.вяжущ.материалами | грунтовое профилированное | грунтовое естественное |  |  | А | Б | В-1 | В-2 | Г-1 | Г-2 |
| 1 | по ул. Пролетарская с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-001 |  | 0,920 | 0,920 |  |  |  |  |  | 0,920 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,920 |  |  |
| 2 | по пер. Пролетарский с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-002 |  | 0,630 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,630 |  | 0,630 | 5 |  |  |  |  | 0,630 |  |
| 3 | по ул. Новая с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-003 |  | 0,420 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,420 |  | 0,420 | 5 |  |  |  |  | 0,420 |  |
| 4 | по ул. Школьная с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-004 |  | 0,650 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,650 |  | 0,650 | 5 |  |  |  |  | 0,650 |  |
| 5 | по пер. Школьный с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-127 |  | 0,230 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 |  | 0,230 | 5 |  |  |  |  | 0,230 |  |
| 6 | по ул. Нагорная с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-005 |  | 1,060 | 1,060 |  |  |  |  |  | 1,060 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 1,060 |  |  |
| 7 | по ул. Луговая с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-006 |  | 0,371 | 0,371 |  |  |  |  |  | 0,371 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,371 |  |  |
| 8 | по ул. Строителей с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-007 |  | 0,400 | 0,400 |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,400 |  |
| 9 | по ул. Комсомольская с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-008 |  | 0,583 | 0,583 |  |  |  |  |  | 0,583 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,583 |  |  |
| 10 | по ул. Красный Бор, с.Кукобой | 76-453-ОП-МП-009 |  | 0,450 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 |  | 0,450 | 5 |  |  |  |  | 0,450 |  |
| 11 | по пер. Советский с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-010 |  | 0,605 | 0,605 | 0,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,605 |  |  |
| 12 | по ул. Октябрьская с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-011 |  | 0,632 | 0,632 |  |  |  |  |  | 0,632 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,632 |  |  |
| 13 | по ул. Запрудная с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-012 |  | 0,515 | 0,515 |  |  |  |  |  | 0,515 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,515 |  |  |
| 14 | по ул. Береговая с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-013 |  | 0,210 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,210 |  | 0,210 | 5 |  |  |  |  | 0,210 |  |
| 15 | по ул. Щитовая с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-014 |  | 0,160 | 0,160 |  |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,160 |  |  |
| 16 | по ул. Набережная с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-015 |  | 0,450 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 |  | 0,450 | 5 |  |  |  | 0,450 |  |  |
| 17 | по ул. Заречная с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-016 |  | 0,443 | 0,443 |  |  |  |  |  | 0,443 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,443 |  |  |
| 18 | по д. Хабарово | 76-453-ОП-МП-017 |  | 0,450 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 | 0,450 | 5 |  |  |  |  |  | 0,450 |
| 19 | по ул. Лесная с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-018 |  | 0,280 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  | 0,280 | 5 |  |  |  | 0,280 |  |  |
| 20 | по ул. Полевая с. Кукобой | 76-453-ОП-МП-019 |  | 0,381 | 0,381 |  |  |  |  |  | 0,381 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,381 |  |  |
| 21 | по д. Большое Ивановское | 76-453-ОП-МП-126 |  | 0,800 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  | 0,800 | 5 |  |  |  |  | 0,800 |  |
| 22 | по д. Рябинки | 76-453-ОП-МП-020 |  | 0,320 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 |  | 0,320 | 5 |  |  |  |  | 0,320 |  |
| 23 | по д. Токарёво | 76-453-ОП-МП-021 |  | 0,200 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 5 |  |  |  |  |  | 0,200 |
| 24 | по д. Титово | 76-453-ОП-МП-022 |  | 0,582 | 0,582 |  |  |  |  |  | 0,582 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,582 |  |
| 25 | по д. Тетеря | 76-453-ОП-МП-023 |  | 0,230 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,230 | 0,230 | 5 |  |  |  |  |  | 0,230 |
| 26 | по д. Тютрюмово | 76-453-ОП-МП-024 |  | 0,180 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 | 5 |  |  |  |  |  | 0,180 |
| 27 | по д. Юшково | 76-453-ОП-МП-025 |  | 0,800 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 | 0,800 | 5 |  |  |  |  |  | 0,800 |
| 28 | по д. Яшканово | 76-453-ОП-МП-026 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 5 |  |  |  |  |  | 0,400 |
| 29 | по д. Вараково | 76-453-ОП-МП-027 |  | 1,013 | 1,013 |  |  |  |  |  | 1,013 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 1,013 |  |
| 30 | по д. Дубасово | 76-453-ОП-МП-028 |  | 0,420 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,420 | 0,420 | 5 |  |  |  |  |  | 0,420 |
| 31 | по д. Дресвянка | 76-453-ОП-МП-029 |  | 0,471 | 0,471 |  |  |  |  |  | 0,471 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,471 |  |
| 32 | по д. Дор | 76-453-ОП-МП-030 |  | 0,150 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,150 | 5 |  |  |  |  |  | 0,150 |
| 33 | по д. Аниково | 76-453-ОП-МП-031 |  | 0,200 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 5 |  |  |  |  |  | 0,200 |
| 34 | по ул. Центральная д. Малино | 76-453-ОП-МП-032 |  | 0,871 | 0,500 |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  | 0,371 |  | 0,371 | 5 |  |  |  |  | 0,871 |  |
| 35 | по ул. Полевая д. Малино | 76-453-ОП-МП-033 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | 0,400 | 5 |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  | Пешеходный мост через р. Людинка д. Малино (ширина 3м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пешеходный мост через р. Людинка д. Малино (ширина 5м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пешеходный мост через р. Людинка д. Малино (ширина 2м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | по д. Алешино | 76-453-ОП-МП-034 |  | 0,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 | 5 |  |  |  |  | 0,500 |  |
| 37 | по д. Сальково | 76-453-ОП-МП-035 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 5 |  |  |  |  |  | 0,400 |
| 38 | по д. Погорелка | 76-453-ОП-МП-036 |  | 0,340 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,340 | 0,340 | 5 |  |  |  |  |  | 0,340 |
| 39 | по д. Вараково | 76-453-ОП-МП-037 |  | 0,340 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,340 | 0,340 | 5 |  |  |  |  |  | 0,340 |
| 40 | по д. Грибунино | 76-453-ОП-МП-038 |  | 0,200 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 5 |  |  |  |  |  | 0,200 |
| 41 | по д. Пустынь | 76-453-ОП-МП-039 |  | 0,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 | 5 |  |  |  |  | 0,500 |  |
| 42 | по д. Исаково | 76-453-ОП-МП-040 |  | 0,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 5 |  |  |  |  |  | 0,500 |
| 43 | по д. Мятлево | 76-453-ОП-МП-041 |  | 0,250 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,250 | 5 |  |  |  |  |  | 0,250 |
| 44 | по д. Васьянка | 76-453-ОП-МП-042 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 5 |  |  |  |  |  | 0,300 |
| 45 | по пос. Ухтомский | 76-453-ОП-МП-043 |  | 1,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,500 | 5 |  |  |  |  | 1,500 |  |
| 46 | по д. Новинка | 76-453-ОП-МП-044 |  | 1,200 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 5 |  |  |  |  |  | 1,200 |
| 47 | по д. Решетники | 76-453-ОП-МП-045 |  | 2,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,300 | 2,300 | 5 |  |  |  |  |  | 2,300 |
| 48 | по д. Красново | 76-453-ОП-МП-046 |  | 0,800 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 | 0,800 | 5 |  |  |  |  |  | 0,800 |
| 49 | по д. Воронцово | 76-453-ОП-МП-047 |  | 1,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,300 | 1,300 | 5 |  |  |  |  |  | 1,300 |
| 50 | по д. Плосково | 76-453-ОП-МП-048 |  | 1,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 5 |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 51 | по д. Коровино | 76-453-ОП-МП-049 |  | 0,378 | 0,378 |  |  |  |  |  | 0,378 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,378 |  |
| 52 | по ул. Лесная с. Всехсвятское | 76-453-ОП-МП-050 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  | 0,300 | 5 |  |  |  |  | 0,300 |  |
| 53 | по ул. Заречная с. Всехсвятское | 76-453-ОП-МП-051 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  | 0,300 | 5 |  |  |  |  | 0,300 |  |
| 54 | по ул. Береговая с. Всехсвятское | 76-453-ОП-МП-052 |  | 0,100 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  | 0,100 | 5 |  |  |  |  | 0,100 |  |
| 55 | по пер.Школьный с. Всехсвятское | 76-453-ОП-МП-053 |  | 0,100 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  | 0,100 | 5 |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  | Пешеходный мост через р. Шелекша с. Всехсвятское (ширина 4м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | по ул. Набережная с. Семеновское | 76-453-ОП-МП-054 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | 0,400 | 5 |  |  |  |  | 0,400 |  |
| 57 | по ул. Полевая с. Семеновское | 76-453-ОП-МП-055 |  | 0,490 | 0,490 |  |  |  |  |  | 0,490 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,490 |  |  |
| 58 | по ул. Фестивальная с. Семеновское | 76-453-ОП-МП-056 |  | 0,558 | 0,558 |  |  |  |  |  | 0,558 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,558 |  |  |
| 59 | по ул. Луговая с. Семеновское | 76-453-ОП-МП-057 |  | 0,271 | 0,271 |  |  |  |  |  | 0,271 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,271 |  |  |
| 60 | по ул. Цветочная с. Семеновское | 76-453-ОП-МП-058 |  | 0,211 | 0,211 |  |  |  |  |  | 0,211 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,211 |  |  |
| 61 | по д. Шульгино | 76-453-ОП-МП-059 |  | 1,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  | 1,500 | 5 |  |  |  |  | 1,500 |  |
| 62 | по д. Вертково | 76-453-ОП-МП-060 |  | 0,800 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 | 0,800 | 5 |  |  |  |  |  | 0,800 |
| 63 | по д. Душилово | 76-453-ОП-МП-061 |  | 1,800 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 | 1,800 | 5 |  |  |  |  |  | 1,800 |
| 64 | по д. Дмитриевка | 76-453-ОП-МП-062 |  | 0,600 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 0,600 | 5 |  |  |  |  |  | 0,600 |
| 65 | по д. Малое Фоминское | 76-453-ОП-МП-063 |  | 0,600 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  | 0,600 | 5 |  |  |  |  | 0,600 |  |
| 66 | по д. Большое Фоминское | 76-453-ОП-МП-064 |  | 0,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 5 |  |  |  |  |  | 0,500 |
| 67 | по д. Дыланово | 76-453-ОП-МП-065 |  | 0,600 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 0,600 | 5 |  |  |  |  |  | 0,600 |
| 68 | по д. Летнево | 76-453-ОП-МП-066 |  | 1,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,300 | 1,300 | 5 |  |  |  |  |  | 1,300 |
| 69 | по д. Демидково | 76-453-ОП-МП-067 |  | 1,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 5 |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 70 | по д. Хлестово | 76-453-ОП-МП-068 |  | 1,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 5 |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 71 | по д. Евлашево | 76-453-ОП-МП-069 |  | 1,200 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 | 1,200 | 5 |  |  |  |  |  | 1,200 |
| 72 | по д. Меленка | 76-453-ОП-МП-070 |  | 1,700 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,700 | 1,700 | 5 |  |  |  |  |  | 1,700 |
| 73 | по д. Ушаково | 76-453-ОП-МП-071 |  | 0,800 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 | 0,800 | 5 |  |  |  |  |  | 0,800 |
| 74 | по ул. Заречная с. Николо-Ухтома | 76-453-ОП-МП-072 |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,700 |  |  |
| 75 | по ул. Набережная с. Николо-Ухтома | 76-453-ОП-МП-073 |  | 0,300 | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,300 |  |
| 76 | по д. Балуйки | 76-453-ОП-МП-074 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | 0,400 | 5 |  |  |  |  | 0,400 |  |
| 77 | по д. Барышка | 76-453-ОП-МП-075 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 5 |  |  |  |  |  | 0,400 |
| 78 | по д. Вязовка | 76-453-ОП-МП-076 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | 0,400 | 5 |  |  |  |  | 0,400 |  |
| 79 | по д. Долгоруково | 76-453-ОП-МП-077 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 5 |  |  |  |  |  | 0,300 |
| 80 | по д. Ескино | 76-453-ОП-МП-078 |  | 0,200 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 5 |  |  |  |  |  | 0,200 |
| 81 | по д. Заемье | 76-453-ОП-МП-079 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | 0,400 | 5 |  |  |  |  | 0,400 |  |
| 82 | по д. Займа | 76-453-ОП-МП-080 |  | 0,200 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 5 |  |  |  |  |  | 0,200 |
| 83 | по д. Заречное | 76-453-ОП-МП-081 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 5 |  |  |  |  |  | 0,300 |
| 84 | по д. Звягино | 76-453-ОП-МП-082 |  | 0,200 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 5 |  |  |  |  |  | 0,200 |
| 85 | по д. Зогзино | 76-453-ОП-МП-083 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 5 |  |  |  |  |  | 0,300 |
| 86 | по д. Ивановское | 76-453-ОП-МП-084 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 5 |  |  |  |  |  | 0,400 |
| 87 | по д. Княжий Починок | 76-453-ОП-МП-085 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 5 |  |  |  |  |  | 0,300 |
| 88 | по д. Кобылино | 76-453-ОП-МП-086 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | 0,400 | 5 |  |  |  |  | 0,400 |  |
| 89 | по д. Костромка | 76-453-ОП-МП-087 |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 90 | по д. Красный Холм | 76-453-ОП-МП-088 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 5 |  |  |  |  |  | 0,300 |
| 91 | по д. Кузьмищево | 76-453-ОП-МП-089 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 5 |  |  |  |  |  | 0,400 |
| 92 | по д. Медведково | 76-453-ОП-МП-090 |  | 0,200 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 5 |  |  |  |  |  | 0,200 |
| 93 | по д. Менчаково | 76-453-ОП-МП-091 |  | 0,300 | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,300 |  |
| 94 | по д. Савкино | 76-453-ОП-МП-092 |  | 0,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 5 |  |  |  |  |  | 0,500 |
| 95 | по д. Оносово | 76-453-ОП-МП-093 |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 96 | по д. Ошомово | 76-453-ОП-МП-094 |  | 0,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 | 5 |  |  |  |  | 0,500 |  |
| 97 | по д. Парфеньево | 76-453-ОП-МП-095 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  | 0,300 | 5 |  |  |  |  | 0,300 |  |
| 98 | по д. Погорелово | 76-453-ОП-МП-096 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 5 |  |  |  |  |  | 0,300 |
| 99 | по д. Терехово | 76-453-ОП-МП-097 |  | 0,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 | 5 |  |  |  |  | 0,500 |  |
| 100 | по д. Тимово | 76-453-ОП-МП-098 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 5 |  |  |  |  |  | 0,300 |
| 101 | по д. Ухтомский Починок | 76-453-ОП-МП-099 |  | 0,700 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 |  | 0,700 | 5 |  |  |  |  | 0,700 |  |
| 102 | по д. Федорино | 76-453-ОП-МП-100 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 5 |  |  |  |  |  | 0,300 |
| 103 | по д. Хохраково | 76-453-ОП-МП-101 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 5 |  |  |  |  |  | 0,300 |
| 104 | по д. Юрьевское | 76-453-ОП-МП-102 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | 0,400 | 5 |  |  |  |  | 0,400 |  |
| 105 | по д. Старое Село | 76-453-ОП-МП-103 |  | 1,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 5 |  |  |  |  |  | 1,000 |
| 106 | по д. Спицино | 76-453-ОП-МП-104 |  | 0,600 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 0,600 | 5 |  |  |  |  |  | 0,600 |
| 107 | по д. Кульсеево | 76-453-ОП-МП-105 |  | 0,700 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 | 0,700 | 5 |  |  |  |  |  | 0,700 |
| 108 | по д. Игумново | 76-453-ОП-МП-106 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 5 |  |  |  |  |  | 0,300 |
| 109 | по д. Денисово | 76-453-ОП-МП-107 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 0,400 | 5 |  |  |  |  |  | 0,400 |
| 110 | по д. Тарасово | 76-453-ОП-МП-108 |  | 0,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  | 0,500 | 5 |  |  |  |  | 0,500 |  |
| 111 | по д. Алексино | 76-453-ОП-МП-109 |  | 0,557 | 0,557 |  |  |  |  |  | 0,557 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,557 |  |
| 112 | по д. Кривцово | 76-453-ОП-МП-110 |  | 0,200 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 5 |  |  |  |  |  | 0,200 |
| 113 | по д. Паршино | 76-453-ОП-МП-111 |  | 1,000 | 1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 114 | по д. Надеево | 76-453-ОП-МП-112 |  | 1,700 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,700 | 1,700 | 5 |  |  |  |  |  | 1,700 |
| 115 | по д. Карамышево | 76-453-ОП-МП-113 |  | 0,800 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 | 0,800 | 5 |  |  |  |  |  | 0,800 |
| 116 | по д. Кубье | 76-453-ОП-МП-114 |  | 0,452 | 0,452 | 0,452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,452 |  |  |
| 117 | по д. Пеньково | 76-453-ОП-МП-115 |  | 0,323 | 0,323 |  |  |  |  |  | 0,323 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  | 0,323 |  |  |
| 118 | по д. Дор-Крюки | 76-453-ОП-МП-116 |  | 0,300 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  | 0,300 | 5 |  |  |  |  | 0,300 |  |
| 119 | д. Данилов-Починок | 76-453-ОП-МП-117 |  | 0,700 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 |  | 0,700 | 5 |  |  |  |  | 0,700 |  |
| 120 | по д. Новинка | 76-453-ОП-МП-118 |  | 2,100 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,100 |  | 2,100 | 5 |  |  |  |  | 2,100 |  |
| 121 | по д. Большое Ескино | 76-453-ОП-МП-119 |  | 0,740 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,740 |  | 0,740 | 5 |  |  |  |  | 0,740 |  |
| 122 | по д. Нофринское | 76-453-ОП-МП-120 |  | 0,400 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | 0,400 | 5 |  |  |  |  | 0,400 |  |
| 123 | по д. Ефимовское | 76-453-ОП-МП-121 |  | 0,762 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,762 |  | 0,762 | 5 |  |  |  |  | 0,762 |  |
| 124 | по д. Ивандино | 76-453-ОП-МП-122 |  | 1,301 | 1,301 |  |  |  |  |  | 1,301 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 1,301 |  |
| 125 | по д. Горилец | 76-453-ОП-МП-123 |  | 0,757 | 0,757 |  |  |  |  |  | 0,757 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,757 |  |
| 126 | по д. Белое | 76-453-ОП-МП-124 |  | 0,502 | 0,502 |  |  |  |  |  | 0,502 |  |  |  |  | 0,000 | 5 |  |  |  |  | 0,502 |  |
| 127 | по д. Карповское | 76-453-ОП-МП-125 |  | 0,620 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,620 |  | 0,620 | 5 |  |  |  |  | 0,620 |  |
|  | Пешеходный мост через р. Шелекшу д. Трофимовское (ширина 2,5м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 74,029 | 18,736 | 3,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,979 | 0 | 0 | 21,133 | 34,160 | 55,293 |  | 0 | 0 | 0 | 12,405 | 27,464 | 34,160 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Улично-дорожная сеть входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Технико-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети находится                                    в не удовлетворительном состоянии, требует реконструкции на I очередь.

К основным недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести:

- Нечеткую дифференциацию уличной сети;

- Отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

- Отсутствие твердого покрытия на ряде улиц.

Перечень инженерных сооружений на автомобильных дорогах Кукобойского сельского поселения и информация по ним представлены в таблицах 16-17.

Таблица 16.

Перечень инженерных сооружений

на автомобильных дорогах Кукобойского сельского поселения

| № п/п | Наименование автодороги | Мосты (протяженность, км) |
| --- | --- | --- |
|  |  | железобетонные (каменные) | металлические | деревянные |
| 1. | по ул. Нагорная с. Кукобой | 0,065 | - | - |
| 2. | по ул. Береговая с. Кукобой | - | - | 0,03 |
| 3. | по ул. Набережная с. Кукобой | 0,06 | - | - |
| 4. | по д. Вараково | - | - | 0,015 |
| 5. | Пешеходный мост через р.Людинка д. Малино (ширина 3 м) | 0,020 | - | - |
| 6. | Пешеходный мост через р.Людинка д. Малино (ширина 5 м) | 0,020 | - | - |
| 7. | Пешеходный мост через р.Людинка д. Малино (ширина 2 м) | - | - | 0,025 |
| 8. | по д. Алешино | 0,008 | - | - |
| 9. | по д. Сальково | - | - | 0,015 |
| 10. | по д. Новинка | - | - | 0,015 |
| 11. | Пешеходный мост через р.Шелекша с. Всехсвятское (ширина 4 м) | - | - | 0,015 |
| 12. | по д. Кривцово | - | 0,003 | - |
| 13. | по д. Надеево | - | - | 0,003 |
| 14. | по д. Карамышево | - | - | 0,0035 |
| 15. | по д. Пеньково | - | - | 0,003 |
| 16. | д. Данилов-Починок | - | - | 0,003 |
| 17. | по д. Новинка | - | - | 0,003 |
| 18. | по д. Нофринское | - | - | 0,003 |
| 19. | по д. Ефимовское | - | - | 0,0035 |
| 20. | Пешеходный мост через р.Шелекшу д. Трофимовское (ширина 2,5 м) | - | - | 0,003 |
|  | Итого: | 0,173 | 0,003 | 0,140 |

Таблица 17.

Информация по мостовым сооружениям на автомобильных дорогах муниципальной собственности

в границах Кукобойского сельского поселения

| №, п/п | Наимено-вание сооружения | Местоположение | Протя-женность, м.пог. | Назначение | Материал конструкции сооружения | Наличие правоустанав-ливающих документов на сооружение | Техни-ческое состояние | Требуется ремонт (переустройство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мост через р. Людинка | д. Алёшино Первомайский район, Ярославская область | 8 | транспортный (мост находится на дороге областного значения | железобетонный с настилом из бревен, ширина 6м | Переданы по поста-новлению Правите-льства Ярославской областиот 12.11.2008 № 586-п | удовлет- воритель-ное | Не требует ремонта. Отремонти-ровано установлена труба в 2014 году при ремонте дороги |
| 2. | Мост через р.Людинка | д.Малино Первомайский район, Ярославская область | 20 | пешеходный | железобетонный с деревянным настилом, ширина 3м | Переданы по поста-новлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | удовлет-воритель-ное | Не требует ремонта |
| 3. | Мост через р. Людинка | д. Малино Первомайский район, Ярославская область | 20 | пешеходный | железобетонный, ширина 5м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | неудовлет-воритель-ное | Требует ремонта |
| 4. | Мост через р.Людинка | д.Малино Первомайский район, Ярославская область | 25 | пешеходный | деревянный, ширина 2м | Переданы по поста-новлению Прави-тельства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | неудовлет-воритель-ное | Требует ремонта |
| 5. | Мост через р.Желоб | д. Сальково Первомайский район, Ярославская область | 15 | пешеходный | деревянный, ширина 3м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | неудовлет-воритель-ное | Требует ремонта |
| 6. | Мост через р. Ухтома | с. Кукобой ул. Набережная, Первомайский район, Ярославская область | 60 | транспортный | железобетонный с асфальтовым покрытием, ширина 7м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008г № 586-п | удовлетво-ритель-ное | Не требует ремонта. В хорошем состоянии |
| 7. | Мост через р. Ухтома | с. Кукобой ул. Береговая, Первомайский район, Ярославская область | 30 | пешеходный | деревянный, ширина 3м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | удовлетво-рительное | Не требует ремонта. Отремонтирован в 2012 году |
| 8. | Мост через р. Ухтома | с. Кукобой ул. Нагорная, Первомайский район, Ярославская область | 65 | пешеходный | Железобетонные сваи настил деревянный, ширина 3м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | неудовлет-воритель-ное | Требует ремонта (настил обрушен) |
| 9. | Мост через р. Кема | д.Вараково, Первомайский район, Ярославская область | 15 | пешеходный | деревянный, ширина 6м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | удовлетво-рительное | Не требует ремонта. Отремонтирован в 2014году |
| 10. | Мост через р. Шелекша | д.Новинка, Первомайский район, Ярославская область | 15 | пешеходный | подвесной деревянный, ширина 4м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | удовлетво-рительное | Не требует ремонта |
| 11. | Мост через р. Шелекша | с. Всехсвятское, Первомайский район, Ярославская область | 15 | пешеходный | деревянный, ширина 4м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | удовлетво-рительное | Не требует ремонта.Отремонтирован в 2012году |
| 12. | Мост через р. Ухтома | д.Кривцово, Первомайский район, Ярославская область | 3 | пешеходный | стальной | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | удовлетво-рительное | Не требует ремонта |
| 13. | Мост через р. Шалгу | д.Надеево, Первомайский район, Ярославская область | 3 | транспортный | бревенчатый, ширина 6м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | удовлетво-рительное | Не требует ремонта |
| 14. | Мост через р. Шалгу | д.Карамышево, Первомайский район, Ярославская область | 3,5 | транспортный | бревенчатый, ширина 6м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | удовлетво-рительное | Не требует ремонта |
| 15. | Мост через р. Шалгу | д.Пеньково, Первомайский район, Ярославская область | 3 | транспортный | бревенчатый, ширина 5м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | неудовлет-воритель-ное | Требует ремонта |
| 16. | Мост через р. Шалгу | д.Данилов Починок Первомайский район, Ярославская область | 3 | Транспортный (мост не требуется) | бревенчатый, ширина 5м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | неудовлет-воритель-ное | Требует ремонта (обрушен) |
| 17. | Мост через р. Шалгу | д.Новинка Первомайский район, Ярославская область | 3 | транспортный | бревенчатый, ширина 5м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | неудовлет-ворительное | Требует ремонта |
| 18. | Мост через р. Стригу | д.Нофринское, Первомайский район, Ярославская область | 3 | пешеходный | деревянный, ширина 2м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | неудовлет-воритель-ное | Требует ремонта |
| 19. | Мост через р. Патру | д.Ефимовское Первомайский район, Ярославская область | 3,5 | транспортный | бревенчатый, ширина 5м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | неудовлет-воритель-ное | Требует ремонта |
| 20. | Мост через р. Шелекшу | д.Трофимовское | 3 | пешеходный | деревянный, ширина 2,5 м | Переданы по постановлению Правительства Ярославской области от 12.11.2008 № 586-п | удовлетво-рительное | Не требует ремонта |

Общая протяженность всех улиц, проездов, набережных составляет 74,03 километра.  Освещенных улиц  в поселении 74,03 км. В 2016 году полностью произведено освещение всех улиц и деревень. Улицы с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные) имеются по улицам  с. Кукобой,  в с. Семеновское, с.Всехсвятское,  д. Костромка, их  протяженность  составляет  3,76 км.  Имеются улицы с гравийно-песчаным покрытии в с.Кукобой,  д.Малино,  д.Вараково, д. Менчаково, д. Кубье и др. В  2016 году по результатам произведенного ремонта протяженность дорог с покрытием песчано-гравийной смесью увеличилась. В 2017 году планируется продолжить ремонт дорог в ПГС.

В 2017 году в Кукобойском сельском поселении доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляла  74,69% или 55,29 км  (см. таблицу 18).

Таблица 18.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

Кукобойского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2017)

| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность дорог - всего, км | 187,036 | 187,036 | 185,62 | 178,029 | 74,03 |
| в том числе с твердым покрытием, км | 29,609 | 29,609 | 41,17 | 35,013 | 18,74 |
| из них с усовершенствованным покрытием. км | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 3,757 |
| Протяженность дорог по сельским территориям, км | 187,036 | 187,036 | 185,62 | 178,029 | 74,03 |
| в том числе с твердым покрытием, км | 29,609 | 29,609 | 41,17 | 35,013 | 18,74 |
| Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, км | 157,427 | 157,427 | 144,44 | 143,016 | 55,29 |

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, благоустроена лишь частично.

В наиболее выигрышной ситуации находятся  следующие населенные пункты Поселения: с. Кукобой,  в с. Семеновское, с.Всехсвятское,  д. Костромка.

Интенсивность движения потоков транспортных средств составляет                                  менее  200 ед./сут.

Скорость движения на дорогах Поселения составляет до 60 км/час.

Улично-дорожная сеть Кукобойского сельского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют  заторы и нет затруднений в парковке.

2.5. АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАРКОВКАМИ (ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ)

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории Поселения.

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Наибольший рост количества автотранспортных средств произошел за счет значительного увеличения количества легковых автомобилей.

Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) - 20 автомобилей.

Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей граждан в среднем на 2 % в год.

Парковочных мест на территории поселения не имеется. Хранение автотранспорта на  территории Кукобойского сельского поселения осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей Поселения.

2.6. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

Автотранспортных предприятий на территории Поселения не имеется.

Транспортное обслуживание населения на территории Кукобойского сельского поселения обеспечивается АТП Даниловское.

Сведения о пассажирских маршрутах на территории Первомайского муниципального района представлены в таблице 19.

Таблица 19.

Сведения о пассажирских маршрутах

на территории Первомайского муниципального района

| Наименование автобусного маршрута | Протя-жённость, км | Состояние автодороги | Категория (междугороднее, межобластное, внутреннее: школьное, специальное сообщение) | Количество пассажиров перевозимых за год,ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий маршрут |
| Пречистое-Кукобой | 72,2 | удовлетворит | внутри муниципальный | 17907 |
| Пречистое-Менчаково | 98,4 | удовлетворит | внутри муниципальный | 18443 |

2.7. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

На территории Кукобойского сельского поселения велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

2.8.  ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОЦЕНКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ, СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Коммунальные службы Кукобойского сельского поселения своих транспортных средств не имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты.

В настоящее время обслуживанием дорог общего пользования местного значения занимается ООО «Даниловское автотранспортное предприятие-2».

Объекты транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения перечислены в таблице 20.

Таблица 20.

Объекты транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения

| Наименование объекта | Количество | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Гаражные комплексы |  | - |
| Стоянки наземного индивидуального транспорта |  | - |
| АЗС | 1 | Ярославская обл., Первомайский р-н, д. Шульгино |
| Автомойки |  | - |
| Станция техобслуживания автотранспорта |  | - |
| Остановочные павильоны общественного транспорта | 29 | д. Шульгино, с. Семеновское, д. Вертково, д. Дыланово, д. Никитино, д. Балакино, д. Ивандино, д. Большое Ескино, д. Дор-Крюки, д. Кубье, д. Ледино, д. Льнозавод, д. Паршино, д. Филинское, д. Костромка, д. Терехово, д. Хохраково, д. Барышка, д. Оносово, с. Николо-Ухтома, д. Ошомово, д. Менчаково, с. Великое, с. Всехсвятское, д. Коровино, д. Анкудиново, д. Токарево, д. Рябинки, с. Кукобой |
| Автосервисы |  | - |
| Посты ГИБДД |  | - |

2.9. АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории Первомайского муниципального района представлено в таблице 21.

С увеличением в последние годы количества автомобилей в собственности граждан возросла интенсивность автомобильного движения, в связи с этим появляется вероятность возникновения аварийных ситуаций из-за несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении.

Основными видами ДТП в Первомайском муниципальном районе являются столкновение транспортных средств, съезд с дороги.  Более 80 % всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Большое количество ДТП совершают водители, находившиеся в состоянии опьянения, не имеющие права на управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

-постоянно возрастающая мобильность населения;

-уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок  личным транспортом;

-нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП.

Таблица 21.

Динамика дорожно-транспортных происшествий на территории Первомайского муниципального района

| дата ДТП | Степень тяжести последствий, % | ДТП всего | погибло | ранено | кол-во ТС | кол-во участников | Вид ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | столкновение | опрокидывание | наезд на стоящее ТС | наезд на препятствие | наезд на пешехода | съезд с дороги | наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения | наезд на велосипедиста | падение пассажира | наезд на животное | отбрасывание предмета | иной вид ДТП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2015 год |  | 21 | 13 | 21 | 34 | 58 | 11 | - | - | - | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - |  |
| 2015 год. январь | 33,3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год. февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год. март | 80 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год. апрель | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год. май | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год. июнь | 100 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год. июль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год. август | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2015 год. сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год. октябрь | 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год. ноябрь | 57,1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 год. декабрь | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 год |  | 28 | 13 | 39 | 46 | 87 | 12 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 2016 год. январь | 25 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| 2016 год. февраль | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 год. март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 год. апрель | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 год. май | 18,2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 13 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 год. июнь | 37,5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 12 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 год. июль | 42,9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 год. август | 33,3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2016 год. сентябрь | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2016 год. октябрь | 33,3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2016 год. ноябрь | 40 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 год. декабрь | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 год. янв-фев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 год. январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 год. февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах, как в населенных пунктах, так и вне населенных пунктов. Большая удаленность от медицинских учреждений, значительный промежуток времени с момента получения информации о необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП до непосредственного оказания квалифицированной медицинской помощи, увеличивают факты летальных исходов пострадавших граждан от переохлаждения, болевых шоков, кровопотери.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

-высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);

-значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;

-продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях;

-низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях в режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и, в целом, повышают комфортабельность движения.

Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Администрацией Кукобойского сельского поселения ежегодно уделяется большое внимание вопросам повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на дорогах.

Постановлением Администрации Кукобойского сельского поселения от 22.12.2016                  № 147  утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017-2019 годы, предусматривающая мероприятия по наружному  (уличному) освещению и техническому обслуживанию наружного (уличного) освещения (см. таблицу 22).

Таблица 22.

Мероприятия по наружному  (уличному) освещению и техническому обслуживанию наружного (уличного) освещения

| № п/п | Мероприятие | Цель/ задачи | Источ-ники финан-сирова-ния | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 г. | 2019 | итого за весь период реализации |
| 1. | Техническое обслужи-вание сетей наружного ( уличного) освещения; -Электроэнергия для нужд уличного освеще-ния.в поселении | Продолжение, установки светильников уличного освещения в населенных пунктах; | Всего | 1560,0 | 1000,0 | 100,0 | 2660,0 |
|  |  |  | МБ | 1560,0 | 1000,0 | 100,0 | 2660,0 |
|  |  |  | ОБ | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | - | - | - | - |

2.10. ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Автомобильный транспорт и  инфраструктура автотранспортного комплекса относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основным источником загрязнения окружающей среды служат выбросы продуктов сжигания топлива (отработавших газов) в атмосферу.

В качестве топлива используются бензин, сжиженный газ, дизельное топливо. При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе - канцерогенные. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасный для человека, животных; вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации.

При отравлении оксидом углерода появляются головные боли, удушье, боли в животе и рвота, сонливость, учащенное сердцебиение. Отравлениям такого рода подвержены водители, работники службы движения и пешеходы в больших городах. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Высокому загрязнению воздушного бассейна выбросами автотранспорта способствует растущее увеличение количества автотранспортных средств, высокая степень их износа, некачественное топливо.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег, холостой ход) будут различны (соотношение составит 1 : 4,4 : 1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый, переходный, холодный - соотношение составит 1 : 1,1 : 1,3 соответственно).

Фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова) в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройств эндокринной и сердечно-сосудистой систем, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Автомобильный транспорт опосредованно является фактором негативного воздействия на водную среду. На территории поселения грунтовые и поверхностные воды подвержены опасности загрязнения топливом, маслами и смазочными материалами. Пленка из углеводородов на поверхности воды затрудняет процессы окисления, отрицательно влияет на живые организмы и изменяет качество воды.

На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скашивание травы животным.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

2.11. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Перспектива развития Кукобойского сельского поселения напрямую связана с развитием Первомайского муниципального района и всей Ярославской области в целом.

Проведенный SWOT-анализ социально-экономического положения муниципального образования показывает наличие следующих сильных и слабых сторон, угроз и возможностей  (см. таблицу 23).

Таблица 23.

SWOT-анализа социально-экономического положения муниципального образования

| Сильные стороны (факторы успеха) | Слабые стороны (проблемы) |
| --- | --- |
| Благоприятное географическое положение. Развитая транспортная инфраструктура. Благоприятная экологическая обстановка. Богатое культурно-историческое наследие и природно-ландшафтное окружение. Высокий охват населения района социальным обслуживанием, а также дошкольным и общим образованием Богатый инвестиционный потенциал территории Водные ресурсы Земельные ресурсы | Территориальные особенности района (децентрализация). Отсутствие крупных эффективных промышленных предприятий. Острая нехватка профессиональных кадров во всех отраслях экономики. Сложная демографическая ситуация. Низкий уровень туризма и туристической инфраструктуры. Низкие объемы жилищного строительства. Небольшое количество малых и средних предприятий. Тяжелое положение предприятий АПК и ЖКХ. Высокая зависимость от бюджетов других уровней. Слабая материально-техническая база объектов культурно-досугового назначения и учреждений физкультуры и спорта. Высокий износ инженерной инфраструктуры. |
| Возможности | Риски (угрозы) |
| Организация новых малых промышленных предприятий. Подготовка инвестиционных площадок для промышленного производства, малоэтажного строительства, сельского хозяйства. Увеличение количества малых и средних предприятий в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, сфере обслуживания и туризма. Применение энерго- и ресурсосберегающих технологий в учреждениях бюджетной сферы. Развитие спорта и культурно-досуговой деятельности. Социальное партнерство бизнеса и администрации района и сельского поселения. Использование свободных промышленных площадок и производственных мощностей. | Потеря профессиональных кадров для предприятий и учреждений муниципального образования. Обветшание жилищного фонда. Обнищание и вымирание села, упадок в АПК. Ухудшение экологической обстановки, истощение лесных и водных ресурсов. Увеличение зависимости бюджета района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Нерентабельность сельскохозяйственного производства. |

Как видно из данной таблицы, перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны в основном с развитием промышленного и сельскохозяйственного производства, туризма.

С учетом имеющейся демографической ситуации в Поселении, сложившихся рыночных цен на продукцию местных промышленных и сельскохозяйственных производителей на период до 2027 года высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения не планируется.

2.12. ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения подготовлена на основании следующих нормативно-правовых документов:

▪  Градостроительный  кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

▪ Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

▪ Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

▪ Федеральный  закон  от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

▪ Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 21.01.2016)              «О правилах дорожного движения»;

▪ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.07.2014  № 1032-р «Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на период  до 2030 года»;

▪ Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015   Пр-№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

▪ Постановление Правительства Ярославской области от 29.12.2008 №747-п                    «Об утверждении Методики предоставления и расходования субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам;

▪ Постановление Правительства Ярославской области от 28.11.2012 № 1315-п                           «О внесении изменений в постановление Правительства области от 29.12.2008 №747-п»;

▪ Постановление Правительства Ярославской области от 25.06.2015  № 695 «Об утверждении Областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог по Ярославской области на 2016-2022 г.г.»;

▪ Постановление Правительства Ярославской области от 28.05. 2014 № 496-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014-2020 годы (в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 19.01.2016 № 24-п);

▪ Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области на 2014 г. и плановый период 2015-2016 г.г.  (в ред. Приказов департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 24.01.2014 № 5);

▪ Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы»;

▪ Методика предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам. Утверждена постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2008 №747-п (в редакции постановления Правительства области от 28.01.2016 №49-п);

▪ Постановление Правительства Ярославской области от 23.07.2008 №367-п                              «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 26.08.2011 №652-п);

▪ Постановление Администрации Первомайского муниципального района                               от 23.09.2016  № 499 «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского муниципального района от 09.01.2013 № 3 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог»;

▪ Решение Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 30.12.2015 № 126 «Об утверждении Генерального плана и Правил  землепользования и застройки Пречистенского сельского поселения, Генерального плана и Правил  землепользования и застройки Кукобойского сельского поселения»;

▪ Постановление Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 07.11.2012 № 41 «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области и правилах их расчета»;

▪ Постановление Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 07.09.2012 № 40 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области»;

▪ Постановление Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 10.11.2016 № 124 «О внесении изменений дополнений в постановление администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 29.12.2011 года № 62 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования Кукобойского сельского поселения Ярославской области»;

▪ Постановление Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 02.09.2016 № 91 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017-2019 годы»;

▪ Постановление Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 22.12.2016 № 148 «О муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017-2019 годы»;

▪ Постановление Администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области от 22.12.2016 № 147 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017-2019 годы».

Нормативно-правовая база для разработки Программы соответствует действующему законодательству, является достаточной основой функционирования транспортной системы на территории Кукобойского сельского поселения.

В рамках проведения ежегодной актуализации Программы нормативно-правовая база подлежит корректировке по мере необходимости, с целью обеспечения соответствия действующему законодательству.

2.13. ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной сети в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений на них во многом зависит и от нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного движения.

Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог не только отрицательно влияют на технико-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность городских и сельских территорий, тем самым усугубляя положение в социальной сфере, вызывая недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания, несвоевременным оказанием срочной и профилактической медицинской помощи, нерегулярным движением школьных автобусов, рейсовых маршрутов.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в каждом восьмом зарегистрированном случае.

В сложившейся на сегодняшний момент ситуации в сфере дорожного хозяйства основным направлением дорожной деятельности является сохранение существующей сети автомобильных дорог, улучшение ее транспортно-эксплуатационных показателей, соответствующих действующим нормативам. В этой связи на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Кукобойского сельского поселения осуществляется в объемах, определенных Законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  и по направлениям определенным решением Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения.

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета Кукобойского сельского поселения.

Программой предусматривается софинансирование расходных обязательств  Кукобойского сельского поселения в случае предоставления субсидий из областного бюджета на конкурсной основе, в целях ресурсного обеспечения работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог муниципального образования.

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий из бюджета муниципального образования являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Кукобойского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Кукобойского  сельского поселения и с учетом дополнительных источников финансирования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий муниципального образования по ремонту дорог местного значения.

Динамика изменения объема дорожных фондов и его доли в общей структуре бюджета Кукобойского сельского поселения представлена в таблице 24.

Таблица 24.

Динамика изменения объемов дорожного фонда Кукобойского сельского поселения

| Название бюджетных статей | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды), тыс. руб. | 2118 | 1927 | 2546 |
| Доля расходов на дорожное хозяйство (дорожные фонды) в общей структуре бюджета, % | 9,1 | 3,3 | 2,7 |

Решение задач по приведению автомобильных дорог, находящихся на территории Кукобойского сельского поселения, в соответствие с нормативными требованиями и стандартами проводятся программно-целевым методом.

Перечень целевых программ, по которым осуществляет финансирование работ по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования  приведен в таблице 25.

Таблица 25.

Перечень целевых  программ по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения

| № п/п | Название целевой программы | Сроки реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017-2019 годы» | 2017-2019 годы |

Объемы и структура финансирования  работ по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры Поселения по целевым программам в динамике за прошлый период и их прогнозные значения в разрезе бюджетов и целевых программ представлены в таблице 26.

Таблица 26.

Объемы и структура финансирования работ по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры Поселения по целевым программам в динамике за прошлый период и их прогнозные значения в разрезе бюджетов и целевых программ

| Название целевой программы | Год | Объемы финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет сельского поселения (МБ) | Областной бюджет (ОБ) | Федераль-ный бюджет (ФБ) | Внебюд-жетные источники (ВИ) | Всего |
| Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017-2019 годы» | 2017 | 3718,791 | - | - | - | 3718,791 |
|  | 2018 | 2182,0 | - | - | - | 2182,0 |
|  | 2019 | 2182,0 | - | - | - | 2182,0 |
|  | Итого: | 8082,791 | - | - | - | 8082,791 |
| Цели Программы: | - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи Программы: | - поддержание автодорог местного значения поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; - обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения; - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения; - снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Перечень  мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017-2019 годы» приведен в таблице 27.

Объем  дорожно-строительных работ, выполненный за период 2014 – 2016 годы в рамках перечисленных выше целевых программ представлен в таблице 28.

Таблица 27.

Перечень  мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кукобойского сельского поселения Ярославской области

на 2017-2019 годы»

| № п/п | Мероприятие муниципальной программы | Задача мероприятия | Источники финанси-рования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | итого за весь период реализации |
| 1. | Ремонт автодорог местного значения | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструк-туры | всего | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 1680,0 |
|  |  |  | МБ | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 1680,0 |
| 2. | Содержание автодорог местного значения | Поддержание автодорог местного значения поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | всего | 2858,791 | 1322,0 | 1322,0 | 5502,791 |
|  |  |  | МБ | 2858,791 | 1322,0 | 1322,0 | 5502,791 |
| 3. | Услуги проверки сметной документации, услуги по ценообразо-ванию (экспертиза) | Оценка соответствия сметной стоимости установленным нормативам в области сметного нормирования и ценообразо-вания | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
|  |  |  | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 4. | Межевание автодорог местного значения | Проведения уточнения протяженности автодорог местного значения общего пользования | всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
|  |  |  | МБ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |

Таблица 28.

Объем выполненных работ за период 2014 – 2016 годы

| № п/п | Название работ | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зимнее содержание дорог (протяженность), км | 138,724 | 136,240 | 125,033 |
| 2. | Содержание искусственных сооружений (протяженность, км) | - | - | - |
| 3. | Установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских») (количество, шт) | - | - | - |
| 4. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных неровностей (количество, ед.) | 4 | 4 | 2 |
| 5. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации (количество, ед.) | 4 | 5 | 4 |
| 6. | Строительный контроль (количество контролируемых объектов, ед.) | 4 | 4 | 2 |
| 7. | Летнее содержание (гредирование, вырубка кустов, покос обочин) | - | 10,202 | 7,3 |
| 8. | Отдельные мероприятия по технической эксплуатации автомобильных дорог (протяженность, км) | - | - | - |
| 9. | Капитальный ремонт и ремонт автодорог между населенными пунктами (название, протяженность (км)) |  |  |  |
| 9.1 | Ремонт автодороги подъезд к д. Новинка в Первомайском МР | 0,4 |  |  |
| 9.2 | Ремонт дороги подъезд к д. Ошомово в Первомайском МР | 0,3 |  |  |
| 9.3 | Ремонт участка автодороги Николо-Ухтома - Федорино в Первомайском МР | 0,48 |  |  |
| 9.4 | Ремонт автодороги подъезд к д. Юрьевское в Первомайском МР | 0,35 |  |  |
| 9.5 | Ремонт автодороги Менчаково-Савкино в Первомайском МР |  | 0,921 |  |
| 9.6 | Ремонт участка автодороги до д. Барышка в Первомайском МР |  | 0,2 |  |
| 9.7 | Ремонт участка автодороги Малино-Сальково Первомайского муниципального района Ярославской области |  |  | 0,6 |
| 10. | Капитальный ремонт улиц внутри населенных пунктов (название населенного пункта, название улицы, протяженность (км)) | - | - | - |
| 10.1 | Ул. Строителей | 0 | 0 | 0,3 |
| 11. | Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название населенного пункта, название улицы, протяженность (км)) |  |  |  |
| 11.1 | с. Семеновское ул. Цветочная | 0,21 |  |  |
| 11.2 | с. Семеновское ул. Луговая | 0,27 |  |  |
| 11.3 | Д. Белое | 0,5 |  |  |
| 11.4 | Д. Коровино | 0,31 |  |  |
| 11.3 | с. Семеновское ул. Фестивальная |  | 0,55 |  |
| 11.4 | Д. Алексино |  | 0,5 |  |
| 11.5 | Д. Вараково |  | 0,5 |  |
| 11.6 | Д. Менчаково |  | 0,3 |  |
| 11.7 | с. Кукобой ул. Строителей |  |  | 0,3 |
| 11.8 | д. Оносово |  |  | 0,3 |
| 12. | Ремонт внутридворовых территорий населенных пунктов (название населенного пункта, название улицы, протяженность (км)) |  |  |  |
| 12.1 | с. Кукобой ул. Пролетарская |  |  | 0,6 |
| 12.2 | с. Кукобой ул. Новая |  |  | 0,2 |
| 13. | Реконструкция улиц внутри населенных пунктов (название населенного пункта, название улицы, протяженность (км)) | - | - | - |
| 14. | Благоустройство придомовой территории, км/год | - | - | - |
| 15. | Прокладка тротуаров, км/год | - | - | - |
| 16. | Восстановление тротуаров, км/год |  |  | 0,5 |
| 17. | Количество рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок |  |  |  |
| 18. | Количество населенных пунктов, обеспеченных автодорожной связью с административным центром района/ области по автомобильным дорогам с твердым покрытием, ед. | 72 | 72 | 72 |
| 19. | Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью региональных (местного значения) дорог в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом), ед. | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом), км | 29,69 | 41,17 | 35,01 |

III. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Прогнозные значения показателей социально-экономического и градостроительного развития Кукобойского сельского поселения на 2017-2019 годы представлены в таблице 29.

Прогноз социально – экономического развития  Кукобойского сельского поселения Ярославской области составлен на 2017год в 2-х вариантах. Первый вариант предусматривает консервативное (сдержанное) социально-экономическое развитие поселения, выраженное в менее благоприятных (или же негативных) изменениях показателей прогноза. Второй вариант (базовый) отражает более благоприятное развитие социально-экономической ситуации в поселении.

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций на территории поселения, складывающиеся тенденции развития секторов экономики и другие условия хозяйственной деятельности экономических субъектов, учетные данные администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области, данные государственной и ведомственной статистики, другая информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке органами государственной власти и местного самоуправления.

Таблица 29.

Прогноз социально-экономического развития Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2017-2019 годы

| Показатель | Единица измерения | Отчет 2015г. | Оценка 2016г. | Прогноз 2017год | Прогноз 2018 | Прогноз 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 вар-т | 2 вар-т | 1 вар-т | 2 вар-т | 1 вар-т | 2 вар-т |
| Численность постоянного населения в среднем за год | тыс. человек | 3504 | 3433 | 3428 | 3430 | 3410 | 3412 | 3418 | 3419 |
| Число хозяйствующих субъектов (предприятий) | единиц | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| в том числе по основным видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сельское хозяйство | единиц | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - промышленность | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - строительство | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - торговля | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - здравоохранение | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - образование | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - культура | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - управление | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - лесное | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая площадь земель поселений | гектаров | 92632,98 | 92632,98 | 92632,98 | 92632,98 | 92632,98 | 92632,98 | 92632,98 | 92632,98 |
| в том числе площадь застроенных земель | гектаров | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
| Общая площадь зеленых насаждений | гектаров | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| освещенных | километров | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонное и асфальтобетонное) | километров | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Вывоз бытового мусора | куб. м | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
| Вывоз жидких отходов | куб. м | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Площадь посевных земель всего: | гектаров | 7382 | 6382 | 6382 | 6382 | 6382 | 6382 | 6382 | 6382 |
| Число крестьянских ( фермерских) хозяйств | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Площадь земли, предоставленной крестьянским (фермерским) хозяйствам | гектаров | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Количество торговых точек - всего | единиц | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазинов | единиц | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| киосков (павильонов) | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| автолавок | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧП | единиц | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество пунктов общественного питания (ресторанов, столовых, кафе, кафетериев) | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество пунктов бытового обслуживания населения (бань, парикмахерских, прачечных, химчисток, ремонтных и пошивочных мастерских, автосервисов) | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество учреждений культуры и отдыха | единиц | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| клубов | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| библиотек | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ООО «Кукобойская старина Тур.проект БАБА ЯГА» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях (яслях, детских садах) | мест | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования | человек | 61 | 58 | 63 | 65 | 64 | 67 | 67 | 68 |
| Число мест в общеобразовательных учреждениях (школах) | мест | 365 | 365 | 335 | 335 | 335 | 335 | 365 | 335 |
| Численность учащихся, посещающих общеобразовательные учреждения (школы) | человек | 227 | 205 | 208 | 216 | 207 | 210 | 211 | 214 |
| Количество пунктов первичного медицинского обслуживания | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| В т.ч поликлиник | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| амбулаторий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Центр временного проживания пожилых людей | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выездной пункт медицинского обслуживания | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число абонентов стационарной телефонной связи | единиц | 560 | 564 | 562 | 568 | 569 | 570 | 570 | 573 |
| в том числе среди населения | единиц | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Жилищный фонд на начало периода - всего | тыс. кв. метров | 75,6 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 |
| в том числе жилищный фонд, находящийся в собственности граждан | тыс. кв. метров | 69,4 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| в том числе муниципальный жилищный фонд | тыс. кв. м. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Количество семей, получающих жилищные субсидии | единиц | 72 | 65 | 68 | 69 | 70 | 72 | 70 | 75 |
| Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилья и коммунальных услуг | человек | 902 | 875 | 880 | 885 | 882 | 886 | 875 | 880 |
| Индекс потребительских цен | % декабрь к декабрю | 113,9 | 107,7 | 109,1 | 107,0 | 108,4 | 106,8 | 107,7 | 106,6 |
|  | % год к году | 117,1 | 108,7 | 108,0 | 107,0 | 109,0 | 106,7 | 108,1 | 106,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на продовольственные товары | % декабрь к декабрю | 115,8 | 107,3 | 107,5 | 106,9 | 109,5 | 105,4 | 108,7 | 105,6 |
|  | % год к году | 121,0 | 107,5 | 108,9 | 106,7 | 108,9 | 106,8 | 106,5 | 106,4 |
| на непродовольственные товары | % декабрь к декабрю | 114,9 | 107,7 | 109,8 | 107,6 | 108,2 | 107,6 | 106,8 | 107,2 |
|  | % год к году | 116,4 | 110,1 | 108,3 | 106,7 | 108,9 | 108,0 | 107,2 | 107,0 |
| на платные услуги населению | % декабрь к декабрю | 109,5 | 108,1 | 109,7 | 107,1 | 107,4 | 106,7 | 108,7 | 107,6 |
|  | % год к году | 112,5 | 108,6 | 108,6 | 107,1 | 108,4 | 106,6 | 108,4 | 107,4 |
| Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц (в среднем по области) | рублей | 8680,0 | 9114,0 | 9752,0 | 9660,8 | 11019,7 | 10694,5 | 11802,1 | 11293,4 |

3.2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Анализ социально-демографической ситуации в Поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Кукобойского сельского поселения                            не планируется.

В связи немногочисленностью предприятий, расположенных на территории Поселения и стагнацией их хозяйственной деятельности  интенсивность  грузового транспорта незначительная и в течение  расчетного периода сильно не изменится.

Актуальна задача сохранения и развития существующей сети, улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, в условиях их интенсивного старения при увеличении загруженности дорог и повышении доли тяжеловесных и большегрузных автомобилей в транспортном потоке.

3.3. ПРОГНОЗ  РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Кукобойском сельском поселении.

Требования к обеспеченности легкового транспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», таким образом:

▪ согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

▪ согласно п.11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

▪ согласно п.11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

3.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей (см. таблицу 30).

Таблица 30.

Значения показателей, достигаемых при реализации Программы

| Показатели | Плановое значение |
| --- | --- |
| Увеличение доли муниципальных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | на 10 % в год |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | в полном объеме |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем | 1 км/год |
| Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населенных пунктов Поселения | 0,9 км/год |

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли.

Риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

3.5. ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ,

ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

По прогнозу на долгосрочный период до 2027 года обеспеченность жителей Поселения  индивидуальными легковыми автомобилями будет возрастать на 1-2 % в год, что не значительно скажется на изменении интенсивности движения  транспортного потока.

В Поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения                           с 2017 г. по 2027 г. не прогнозируется.

3.6.  ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ухудшение ситуации по обеспечению безопасности на дорогах возможно из-за следующих причин:

▪  постоянно возрастающая автомобилизация населения;

▪ несоблюдение правил и требований безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения:

▪ неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

▪ недостаточный технический уровень дорожного хозяйства и объектов сервиса;

▪ несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

▪  создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в улично-дорожной сети населенных пунктов Кукобойского сельского поселения;

▪ повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения среди населения на дорогах, в том числе среди несовершеннолетних;

▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения средствами технической организации дорожного движения (дорожными знаками, искусственными дорожными неровностями, освещением, ограждениями, светофорными объектами, дорожной разметкой).

3.7. ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Задачами реализации мероприятий Программы в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

▪ сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

▪ мотивация перехода транспортных средств на экологические чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

▪ уменьшать вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически опасных видов транспортных средств;

▪ стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

▪ разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

▪ обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автодорог для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

IV. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ВЫБОР К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения учитывался  прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловая активность на территории Поселения, размер выделяемых финансовых средств на поддержание и развитие транспортного комплекса, в результате анализа которых  были разработаны 3 сценария: 1- базовый, 2 – экономически обоснованный, 3 – умеренно-оптимистический.

За верхний предел, относительно которого проводилось сценарное проектирование, был взят высоко оптимистический вариант, при котором наиболее полно удовлетворялись бы потребности населения Кукобойского сельского поселения в соответствии со сложившейся социально-экономической картиной состояния территории.

Согласно данному сценарию рекомендовано запланировать следующие работы:

▪ приведение всех дорог местного значения, относящихся  к Кукобойскому сельскому поселению в  соответствие с нормативными требованиями к их содержанию и соответствию технико-эксплуатационным характеристикам;

▪ замена грунтового покрытия улично-дорожной сети на асфальтное;

▪ замена грунтового покрытия дорог общего пользования местного значения на асфальтное, ведущих к населенным пунктам, численность проживающих в  которых 15 и более человек;

▪ строительство тротуаров на центральных улицах в населенных пунктах, численность проживающих в  которых 15 и более человек;

▪ устройство в полном объеме дорожных знаков, искусственных неровностей на дорогах общего пользования местного значения Поселения в соответствии с нормативными требованиями по обеспечению дорожной безопасности.

Однако, в силу ограниченности выделяемых финансовых средств на содержание и развитие транспортной инфраструктуры Поселения, расчет по нему не производился. Данный предельный сценарий служил ориентиром достижения целей, более приближенных к современной реальности.

Сценарий 1 (базовый вариант – программа минимум) предполагает поддержание транспортной и инфраструктуры  на существующем уровне  не более 2,3 млн..руб. в год., а с учетом софинансирования из областного бюджета – не более  46,8 млн.руб. в год..

.

Включает в себе затраты на содержание дорог и проведение текущего ремонта дорог общего пользования местного значения в пределах финансирования из местного бюджета

Сценарий 2  (экономически обоснованный вариант - средний вариант) предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети Кукобойского сельского поселения  в рамках выделяемых финансовых средств не более 2,45 млн..руб. в год., а с учетом софинансирования из областного бюджета – не более  48,9 млн.руб. в год

.

Сценарий 3 (умеренно-оптимистический вариант – программа максимум) предполагает приведение дорог местного значения, относящихся  к Кукобойскому сельскому поселению в  соответствие с нормативными требованиями к их содержанию и соответствию технико-эксплуатационным характеристикам не более 3,5 млн..руб. в год., а с учетом софинансирования из областного бюджета – не более  69,2 млн.руб. в год

Укрупненная структура мероприятий согласно обозначенным сценариям развития транспортной инфраструктуры Поселения представлена в таблицах  31-33.

Сравнительный обзор запланированных мероприятий, в соответствии с выбранными сценариями действий по развитию транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения, приведен в таблице 34.

Таблица 31.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (базовый вариант – вариант 1)

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее и летнее содержание дорог (протяженность) | км | 125,033 | 125,033 | 125,033 | 125,033 | 125,033 | 125,033 |
| 2 | Содержание искусственных сооружений (протяженность) | км | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| 3 | Установка дорожных знаков (количество) | шт | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных неровностей | ед. | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 5 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | ед. | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 6 | Строительный контроль | ед. | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 7 | Ремонт автодорог между населенными пунктами (название, протяженность) | км | 1,25 | - | - | - | - | - |
| 7.1 | до д. Долгоруково | км | 1,25 | - | - | - | - | - |
| 8 | Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название населенного пункта, название улицы, протяженность) | км | 1,17 | 0,72 | 1,8 | 0,92 | 0,62 | 4,95 |
| 8.1 | д. Барышка | км | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 8.2 | д. Б.Ескино | км | 0,44 | - | - | - | - | - |
| 8.3 | д. Ефимовское | км | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 8.4 | с. Кукобой ул. Лесная | км | 0,23 | - | - | - | - | - |
| 8.5 | д. Рябинки | км | - | 0,32 | - | - | - | - |
| 8.6 | д. Сальково | км | - | 0,4 | - | - | - | - |
| 8.7 | д. Душилово | км | - | - | 1,8 | - | - | - |
| 8.8 | д. Дубасово | км | - | - | - | 0,42 | - | - |
| 8.9 | д. Оносово ул. Молодёжная | км | - | - | - | 0,5 | - | - |
| 8.10 | д. Карповское | км | - | - | - | - | 0,62 | - |
| 8.11 | д. Ивановское | км | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 8.12 | д. Дыланово | км | - | - | - | - | - | 0,6 |
| 8.13 | д. Ивандино | км | - | - | - | - | - | 1,3 |
| 8.14 | д. Нофринское | км | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 8.15 | д. Яшканово | км | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 8.16 | с. Николо-Ухтома | км | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 8.17 | д. Кубье | км | - | - | - | - | - | 0,45 |
| 8.18 | д. Федорино | км | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 8.19 | д. Менчаково | км | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 8.20 | д. Савкино | км | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 9 | Количество рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок | ед. | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 16272 |
| 10 | Количество населенных пунктов, обеспеченных автодорожной связью с административным центром района/ области по автомобильным дорогам с твердым покрытием | ед. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | км | 2,42 | 3,14 | 4,94 | 5,86 | 6,48 | 11,43 |

Таблица 32.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (экономически обоснованный вариант – вариант 2

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее и летнее содержание дорог (протяженность) | км | 125,033 | 125,033 | 125,033 | 125,033 | 125,033 | 125,033 |
| 2 | Содержание искусственных сооружений (протяженность) | км | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| 3 | Установка дорожных знаков (количество) | шт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
| 4 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных неровностей | ед. | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| 5 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | ед. | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| 6 | Строительный контроль | ед. | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| 7 | Ремонт автодорог между населенными пунктами (название, протяженность) | км | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9 |
| 7.1 | до д. Долгоруково | км | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название населенного пункта, название улицы, протяженность) | км | 1,17 | 1,23 | 2,7 | 1,42 | 1,32 | 5,25 |
| 8.1 | д. Барышка | км | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 8.2 | д. Б.Ескино | км | 0,44 | - | - | - | - | - |
| 8.3 | д. Ефимовское | км | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 8.4 | с. Кукобой ул. Лесная | км | 0,23 | - | - | - | - | - |
| 8.5 | с. Кукобой ул. Пролетарская | км | - | 0,91 | - | - | - | - |
| 8.6 | д. Рябинки | км | - | 0,32 | - | - | - | - |
| 8.7 | д. Алёшино | км | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 8.8 | д. Сальково | км | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 8.9 | д. Душилово | км | - | - | 1,8 | - | - | - |
| 8.10 | д. Ошомово | км | - | - | - | 0,5 | - | - |
| 8.11 | д. Дубасово | км | - | - | - | 0,42 | - | - |
| 8.12 | д. Оносово ул. Молодёжная | км | - | - | - | 0,5 | - | - |
| 8.13 | д. Данилов-Починок | км | - | - | - | - | 0,7 | - |
| 8.14 | д. Карповское | км | - | - | - | - | 0,62 | - |
| 8.15 | д. Ивановское | км | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 8.16 | д. Погорелово | км | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 8.17 | д. Дыланово | км | - | - | - | - | - | 0,6 |
| 8.18 | д. Ивандино | км | - | - | - | - | - | 1,3 |
| 8.19 | д. Нофринское | км | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 8.20 | д. Яшканово | км | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 8.21 | с. Николо-Ухтома | км | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 8.22 | д. Кубъе | км | - | - | - | - | - | 0,45 |
| 8.23 | д. Федорино | км | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 8.24 | д. Менчаково | км | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 8.25 | д. Савкино | км | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 9 | Количество рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок | ед. | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 16308 |
| 10 | Количество населенных пунктов, обеспеченных автодорожной связью с административным центром района/ области по автомобильным дорогам с твердым покрытием | ед. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | км | 2,42 | 5,15 | 9,35 | 12,27 | 15,09 | 29,34 |

Таблица 33.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (умеренно-оптимистический вариант – вариант 3)

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее и летнее содержание дорог (протяженность) | км | 178,029 | 178,029 | 178,029 | 178,029 | 178,029 | 178,029 |
| 2 | Содержание искусственных сооружений (протяженность) | км | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| 3 | Установка дорожных знаков (количество) | шт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| 4 | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных неровностей | ед. | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 25 |
| 5 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | ед. | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 25 |
| 6 | Строительный контроль | ед. | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 25 |
| 7 | Ремонт автодорог между населенными пунктами (название, протяженность) | км | 1,25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 7.1 | до д. Долгоруково | км | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название населенного пункта, название улицы, протяженность) | км | 1,17 | 1,73 | 2,2 | 2,12 | 1,92 | 6,992 |
| 8.1 | д. Барышка | км | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 8.2 | д. Б.Ескино | км | 0,44 | - | - | - | - | - |
| 8.3 | д. Ефимовское | км | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 8.4 | с. Кукобой ул. Лесная | км | 0,23 | - | - | - | - | - |
| 8.5 | с. Кукобой ул. Пролетарская | км | - | 0,91 | - | - | - | - |
| 8.6 | д. Рябинки | км | - | 0,32 | - | - | - | - |
| 8.7 | д. Алёшино | км | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 8.8 | д. Сальково | км | - | - | 0,4 | - | - | - |
| 8.9 | д. Душилово | км | - | - | 1,8 | - | - | - |
| 8.10 | д. Ошомово | км | - | - | - | 0,5 | - | - |
| 8.11 | д. Дубасово | км | - | - | - | 0,42 | - | - |
| 8.12 | д. Оносово ул. Молодёжная | км | - | - | - | 0,5 | - | - |
| 8.13 | д. Данилов-Починок | км | - | - | - | 0,7 | - | - |
| 8.14 | д. Карповское | км | - | - | - | - | 0,62 | - |
| 8.15 | д. Ивановское | км | - | - | - | - | 0,4 | - |
| 8.16 | д. Погорелово | км | - | - | - | - | 0,3 | - |
| 8.17 | д. Дыланово | км | - | - | - | - | 0,6 | - |
| 8.18 | д. Ивандино | км | - | - | - | - | - | 1,3 |
| 8.19 | д. Нофринское | км | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 8.20 | д. Яшканово | км | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 8.21 | с. Николо-Ухтома | км | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 8.22 | д. Кубъе | км | - | - | - | - | - | 0,45 |
| 8.23 | д. Федорино | км | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 8.24 | д. Менчаково | км | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 8.25 | д. Савкино | км | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 8.26 | С. Кукобой переулок Пролетарский | Км | - | - | - | - | - | 0,63 |
| 8.27 | С. Кукобой ул. Школьная | Км | - | - | - | - | - | 0,65 |
| 8.28 | С. Кукобой ул Пролетарская | км | - | - | - | - | - | 0,92 |
| 8.29 | С. Кукобой ул. Береговая | Км | - | - | - | - | - | 0,21 |
| 8.30 | С. Кукобой ул. Октябрьская | Км | - | - | - | - | - | 0,632 |
| 9 | Количество рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок | ед. | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 16320 |
| 10 | Количество населенных пунктов, обеспеченных автодорожной связью с административным центром района/ области по автомобильным дорогам с твердым покрытием | ед. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | км | 2,42 | 6,15 | 10,35 | 14,47 | 18,39 | 37,38 |

Таблица 34.

Сравнительный обзор основных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения, в соответствии с выбранными сценариями

| Перечень мероприятий | Варианты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Зимнее содержание дорог (протяженность, км) | 125,033 | 125,033 | 178,029 |
| Содержание искусственных сооружений (протяженность, км) | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| Установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских») (количество, шт) | - | 220 | 330 |
| Изготовление проектно-сметной документации на ремонт дорог, строительство тротуаров и искусственных неровностей | 21 | 36 | 51 |
| Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 21 | 36 | 51 |
| Строительный контроль | 21 | 36 | 51 |
| Ремонт автодорог между населенными пунктами (протяженность (км)) | 1,25 | 16,25 | 21,25 |
| Ремонт улиц внутри населенных пунктов (протяженность (км)) | 10,18 | 13,09 | 16,13 |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных автодорожной связью с административным центром района/ области по автомобильным дорогам с твердым покрытием, ед. | 72 | 72 | 72 |
| Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом), км | 11,43 | 29,34 | 37,38 |

V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Кукобойского сельского поселения, в том числе субсидии, выделяемые по целевым программам из районного и областного бюджетов на конкурсной основе.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании, проектированию и строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретению  и установке дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, искусственных сооружений на них по реализации Программы формируется Владельцем автодорог по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с квалификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документации, разработанной на конкретный участок дороги.

Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения возложен на Администрацию Кукобойского сельского поселения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры, предложенный генеральным планом Кукобойского сельского поселения представлен в таблице 35.

Таблица 35.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры, предусмотренный генеральным планом Кукобойского сельского поселения

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации согласно генплана |
| --- | --- | --- |
| Региональный уровень |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги Балакино – Ивандино – Белое | Первая очередь (2025 год) |
| 2. | Реконструкция автостанции в селе Кукобой и благоустройство привокзальной площади | Первая очередь (2025 год) |
| 3. | Реконструкция дороги п. Пречистое – с.Кукобой- 69км | Расчетный срок (2035 год) |
| Муниципальный уровень |
| 4. | Строительство АЗС в д. Шульгино | Первая очередь (2025 год) |
| 5. | Строительство подъезда к населенному пункту д.Вараково | Первая очередь (2025 год) |
| 6. | Строительство дороги д.Пустынь- д.Скураково Вологодской области | Расчетный срок (2035 год) |
| 7. | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Малино-Пустынь» с подъездами к населенным пунктам д.Мятлево и д.Исаково | Первая очередь (2025 год) |
| 8. | Введение дополнительных внутримуниципальных маршрутов: 1.Оносово-Менчаково; 2.Анкудиново – Мятлево; | Первая очередь (2025 год) |
| 9. | Обустройство автостоянок в населенном пункте с.Кукобой, с.Семеновское и д.Пустынь | Расчетный срок (2035 год) |
| 10. | Обустройство видовых точек в районе населенных пунктов с.Семеновское и д.Токарево | Расчетный срок (2035 год) |
| 11. | Строительство улиц и проездов в районе нового жилищного строительства в северной части села и на участке под включение в границы населенного пункта село Кукобой - асфальтобетонное покрытие, суммарная протяженность 4,5км | Первая очередь (2025 год) |
| 12. | Строительство улиц и проездов на участке под включение в границы населенного пункта село Семеновское - асфальтобетонное покрытие, суммарная протяженность 3,0км | Первая очередь (2025 год) |
| 13. | Строительство улиц и проездов в районе нового жилищного строительства в восточной части села и на участке под включение в границы населенного пункта село Всехсвятское - асфальтобетонное покрытие, суммарная протяженность 0,34км | Первая очередь (2025 год) |
| 14. | Строительство улиц и проездов на участке под включение в границы населенного пункта село Николо-Ухтома - асфальтобетонное покрытие, суммарная протяженность 0,3к | Первая очередь (2025 год) |
| 15. | Строительство улиц и проездов в районе нового жилищного строительства в восточной части деревни Малино- асфальтобетонное покрытие, суммарная протяженность 1,0км | Первая очередь (2025 год) |
| 16. | Строительство улиц и проездов в районе нового жилищного строительства в северо-западной части деревни Вараково- асфальтобетонное покрытие, суммарная протяженность 0,48км | Первая очередь (2025 год) |
| 17. | Строительство улиц и проездов в районе нового жилищного строительства в северной части деревни Менчаково- асфальтобетонное покрытие, суммарная протяженность 0,54км | Первая очередь (2025 год) |
| 18. | Благоустройство остановочных павильонов | Расчетный срок (2035 год) |
| 19. | Устройство парковок и автостоянок у объектов культурно-бытового и делового назначения | Расчетный срок (2035 год) |

5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

5.2. 	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ

В соответствии с генеральным планом введение  дополнительных внутримуниципальных маршрутов:

1.Оносово-Менчаково;

2.Анкудиново – Мятлево

Перевозка пассажиров внутри населенных пунктов Кукобойского сельского поселения не производится.

5.3. 	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

В соответствии с генеральным планом:

1).  строительство АЗС в д. Шульгино;

2).  обустройство автостоянок в населенном пункте с.Кукобой, с.Семеновское и д.Пустынь;

3). благоустройство остановочных павильонов;

4). устройство парковок и автостоянок у объектов культурно-бытового и делового назначения

По полученному прогнозу плотность улично-дорожной сети с 2017 г. до 2027 г.                  не меняется.

Запланировано мероприятие по проектированию и строительству 1 поста СТО в Поселении.

Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.

5.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

В структуре развития транспортного сообщения на территории Кукобойского сельского поселения  необходимо уделить особое внимание развитию велосипедных сообщений для движения внутри Поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также с целью отдыха и туризма.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации, как дополнительные, из-за недостатка финансовых средств и могут быть реализованы при получении дополнительных доходов местного бюджета или появлении возможности финансирования из других источников.

5.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И

ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируется.

5.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с генеральным планом (см. таблицу 35).

В целях развития сети дорог  Поселения  планируются:

▪ мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (приведение объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями);

▪ мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов и эксплуатационным показателям автомобильных дорог);

▪ мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги).

5.7. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СНИЖЕНИЮ ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ ДОРОГ И (ИЛИ) ИХ УЧАСТКОВ

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

▪ проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

▪ информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения посредством приобретения и установки/замены знаков дорожного движения;

▪ обеспечение образовательных учреждений Поселения учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

▪ замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

▪ установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения  должны стать:

▪ содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

▪ текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

▪  проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Поселения;

▪  паспортизация бесхозных дорог;

▪ организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения;

▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

5.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Интеллектуальная транспортная система предназначена для эффективного управления транспортными потоками, увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, предотвращения автомобильных заторов, уменьшения задержек в движении транспорта, повышения безопасности дорожного движения, информирования участников движения о складывающейся дорожно-транспортной ситуации и вариантах оптимального маршрута движения, обеспечения бесперебойного движения наземного городского пассажирского транспорта.

В состав интеллектуальной транспортной системы входят:

•  система мониторинга параметров транспортных потоков;

•  система информирования участников дорожного движения о заторах;

• система управления техническими средствами регулирования и организации дорожного движения;

•  система телеобзора;

•  система управления парковочным пространством;

•  система фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения;

• система навигационно-информационного обеспечения на основе системы ГЛОНАСС.

На территории городского поселения транспортных проблем в связи с перегруженностью использования улично-дорожной сети и необходимостью регулирования транспортных потоков нет. Пропускная способность улично-дорожной сети в полной мере обеспечивает реальный спрос на транспортные услуги, в связи с чем, мероприятия по внедрению элементов интеллектуальной транспортной системы не планируются.

5.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТА  В КУКОБОЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Для снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

•  установка информационных знаков, запрещающих мойку автотранспортных средств вблизи водоемов, расположенных в городской черте;

•  использование в качестве противогололедных материалов песка и гранитной крошки при содержании муниципальных автодорог общего пользования местного значения в целях предотвращения загрязнения придорожных полос и прилегающих водных объектов;

•  ведение разъяснительной информационной работы по расширению использования альтернативного вида топлива – сжатого и сжиженного газа;

•  содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями действующего законодательства;

•  осуществление проверки нормативов содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах при работе двигателей автотранспорта в порядке, установленном законодательством;

•  при строительстве автомобильных дорог предусматривать средства защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автодорог для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

5.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ ЗА РАБОТОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КАЧЕСТВОМ ТРНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного и автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам общего пользования местного значения, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами, осуществляет  Администрация Кукобойского сельского поселения Первомайского  района Ярославской области.

Для контроля за использованием объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог общего пользования местного значения) при провозе грузов большегрузным и тяжеловесным транспортом, перевозке опасных грузов, определены отдельные маршруты.

Организован учет и выдача разрешений (согласований) на перевозку таких грузов, определение ущерба объектам транспортной инфраструктуры.

Для улучшения качества транспортного обслуживания населения услугами пассажирского транспорта осуществляются следующие мероприятия:

1) нахождение и наполняемость автобусов на маршрутах;

2) время начала и окончания работы автобусов на маршрутах;

3) интервалов движения согласно расписанию;

4) отклонение от заданного маршрута;

5) предоставление информации населению о расписаниях движения (актуальных изменениях) общественного транспорта через размещение информации на остановочных пунктах, на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

6) предоставление актуальной информации населению о закрытии проездов с указанием причин изменений в СМИ;

7) опрос населения об удовлетворенности услугами пассажироперевозчиков.

VI. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Кукобойского сельского поселения.  Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Кукобойского сельского поселения на соответствующий финансовый год  и  с  учетом дополнительных источников финансирования.

Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание и ремонт автомобильных дорог определяется на основе нормативов денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, Правил расчета денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог  местного значения при определении размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на эти цели, утвержденных постановлением Администрации Кукобойского сельского поселения от 07.11.2012 № 41 «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Кукобойском сельском поселении Ярославской области и правилах их расчета».

Муниципальный заказчик разрабатывает сметные расчеты, в которых определяет виды работ, обязательные к выполнению при содержании муниципальных автомобильных дорог и периодичность их выполнения, применительно к фактическим объемам финансирования.

При разработке сметных расчетов на содержание автомобильных дорог должны учитываться следующие приоритеты:

▪ проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе по восстановлению и замене удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборке посторонних предметов с проезжей части, уборке снега и борьбе с зимней скользкостью, ямочному ремонту покрытий;

▪ проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе по восстановлению обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведению полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

Планирование финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется  Администрацией Кукобойского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с решением Муниципального совета Кукобойского сельского поселения о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период.

1. Нормативы денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - "нормативы денежных затрат") применяются для определения размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели.

2. В зависимости от категории автомобильной дороги общего пользования местного значения (далее - "автомобильная дорога"), а также индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы денежных затрат (Нприв. кап. рем., Нприв. рем., Нприв. сод.), рассчитываемые по формуле:

Нприв. = Н х Кдеф. х Ккат.                            (1),

где:

Н - установленный норматив денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог V категории;

Кдеф. - индекс-дефлятор изменения инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемые при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период;

Ккат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог по соответствующим категориям, согласно таблице 36.

Таблица 36.

Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ

по содержанию, ремонту и капитальному ремонту

автомобильных дорог по соответствующим категориям

| Виды работ | Категория автомобильных дорог местного значения |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Содержание | 2,03 | 1,28 | 1,14 | 1,05 | 1 |
| Ремонт | 2,91 | 1,52 | 1,46 | 1,37 | 1 |
| Капитальный ремонт | 3,67 | 1,82 | 1,66 | 1,46 | 1 |

Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту по всем категориям автомобильных дорог.

3. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:

Асод. = Нприв. сод. х L                                            (2),

где:

Асод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Нприв. сод. - приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).

Общая потребность в ассигнованиях из местного бюджета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.

4. Определение размера ассигнований из местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется по формулам:

Акап. рем. = Нприв. кап. рем. х Lкап. рем.             (3),

где:

Акап. рем. - размер ассигнований из областного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Нприв. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

Lкап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в год планирования;

Арем. = Нприв. рем. х Lрем.                                    (4),

где:

Арем. - размер ассигнований из областного бюджета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);

Нприв. рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);

Lрем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ремонту в год планирования.

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из местного бюджета для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

6. Протяженность автомобильных дорог каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километров).

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в год планирования (Lкап. рем.), определяется по формуле:

Lкап. рем. = L / Ткап. рем. - Lрек.                              (5),

где:

Ткап. рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2 (лет);

Lрек. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, намеченных к реконструкции в год планирования (км/год).

8. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, подлежащих ремонту в год планирования (Lрем.), определяется по формуле:

Lрем. = Lрем. /Трем. - (Lрек. + Lкап. рем.)                  (6) ,

где:

Трем. - нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 37.

## Таблица 37.

Нормативные межремонтные сроки

| Виды работ | Категория автомобильных дорог |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Капитальный ремонт | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Ремонт | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |

Нормативы денежных затрат по видам работ для автомобильных дорог общего пользования местного значения приведены в таблице 38.

Таблица 38.

Нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и  капитальный ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения (в ценах 2012 года)

| Норматив по виду работ | Ед. изм. | V категория |
| --- | --- | --- |
| на содержание автомобильных дорог | тыс.руб/км | 188 |
| на ремонт автомобильных дорог | тыс.руб/км | 526 |
| на капитальный ремонт автомобильных дорог | тыс.руб/км | 813 |

Результаты объемов необходимого финансирования для описанных выше вариантов сценарного развития транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения в текущих ценах 2017 года с учетом индекса-дефлятора отражены в таблице 39.

Значения индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования (при расчете на период более одного года – произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития представлены в таблице 40.

Таблица 40.

Объемы необходимого финансирования для всех сценариев развития транспортной инфраструктуры сельского поселения с учетом индекса-дефлятора

| Год реализации Программы | Сценарии развития транспортной инфраструктуры |
| --- | --- |
|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
|  | базовый | экономически обоснованный | умеренно-оптимистический |
| 2017 | 3 718,79 | 3 718,79 | 47 877,70 |
| 2018 | 34 223,10 | 35 878,60 | 51 077,50 |
| 2019 | 36 441,80 | 38 768,60 | 53 224,50 |
| 2020 | 37 434,40 | 39 364,40 | 56 064,20 |
| 2021 | 38 560,80 | 40 726,40 | 58 166,90 |
| 2022 – 2027 | 262 740,30 | 272 757,40 | 387 244,80 |
| ИТОГО за 2017-2027 гг. | 413 119,19 | 431 214,19 | 653 655,60 |

Согласно данным сравнительного анализа, с учетом имеющихся финансовых возможностей бюджета муниципального образования, предлагается к реализации вариант 2 – экономически-обоснованный.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации  мероприятий Программы по экономически-обоснованному варианту представлен в таблице 41.

Таблица 41.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации  мероприятий Программы по среднеожидаемому варианту

| Срок реализации | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- |
| 2017 | 3 718,79 |
| 2018 | 35 878,60 |
| 2019 | 38 768,60 |
| 2020 | 39 364,40 |
| 2021 | 40 726,40 |
| 2022 – 2027 | 272 757,40 |
| ИТОГО за 2017-2027 годы | 431 214,19 |

Структура ресурсного обеспечения мероприятий Программы с указанием источников финансирования представлена в таблице 42.

Расчеты по всем вариантам развития выполнены по нормативам денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденных постановлением Администрации Кукобойского сельского поселения от 07.09.2012 № 41, с учетом значений индексов-дефляторов на год планирования. Нормативы денежных затрат включают в себя стоимость выполнения необходимых видов работ по нормативному содержанию и ремонту дорог, а также учитывает  периодичность их выполнения. Необходимо отметить, что в расчетах по нормативам отдельно не выделены работы по нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков, т.к. эти работы входят в расчет затрат по нормативному содержанию дорог.

Таблица 40.

Значения индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал

(по данным Министерства экономического развития Российской Федерации)

Таблица 42.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения на 2017-2027 годы (экономически-обоснованный)

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1. | Задача: Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Кукобойского сельского поселения |
| 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы | 2017 | 3 718,79 | - | - | 3 718,79 | - |
|  |  | 2018 | 35 878,60 | 34 084,67 | - | 1 793,93 | - |
|  |  | 2019 | 38 768,60 | 36 830,17 | - | 1 938,43 | - |
|  |  | 2020 | 39 364,40 | 37 396,18 | - | 1 968,22 | - |
|  |  | 2021 | 40 726,40 | 38 690,08 | - | 2 036,32 | - |
|  |  | 2022-2027 | 272 757,40 | 259 119,53 | - | 13 637,87 | - |
|  |  | Всего | 431 214,19 | 406 120,630 | - | 25 093,56 | - |

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий и оценку эффективности реализации мероприятий Программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

7.1. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после  завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

7.2. Оценка эффективности осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию мероприятий Программы; степень достижения планируемых значений показателей (индикаторов).

7.3. Расчет итоговой оценки эффективности Программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, по каждому из критериев:

1 этап – расчет Р1 – оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы»;

2 этап – расчет Р2 – оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы»;

3 этап – расчет Ритог – итоговой оценки эффективности Программы.

7.4. Итоговая оценка эффективности Программы (Ритог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности. Каждый критерий при оценке эффективности подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или  невыполнения).

7.5. Расчет Р1 – оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию Программы» осуществляется по следующей формуле 7:

Р1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%            (7)

где:

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относятся: экономия средств бюджетов в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

7.6. Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию Программы» осуществляется по следующим критериям:

▪ Программа выполнена в полном объеме, если 95% < Р1< 100%;

▪ Программа в целом выполнена, если 75% < Р1< 95%;

▪ Программа не выполнена, если P1<75%.

7.7. Расчет Р2 – оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется                               по формуле 8:

Р2 = SUM Ki /N, i=1     (8), где:

Ki -  исполнение i планируемого значения показателя Программы за отчетный  год в процентах;

N – число планируемых значений показателей Программы.

Исполнение по каждому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле 9:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100 %    (9), где:

Пi факт  - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл  - плановое значение i показателя за отчетный год.

В случае, если фактическое значение показателя превышает плановое больше чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю Программы на отчетный год осуществляется по формуле 10:

Кi = 100%                    (10)

В случае, если  планом установлено значение показателя равно нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет выполнения по каждому показателю осуществляется по формуле 11:

Кi = 0%                        (11)

7.8. Интерпретация оценки эффективности Программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей Программы» осуществляется по следующим критериям:

▪ Программа перевыполнена, если P2 > 100%;

▪ Программа выполнена в полном объеме, если 95% < P2 < 100%;

▪ Программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%

▪ Программа не выполнена, если P2 < 75%.

7.9. Итоговая оценка эффективности Программы осуществляется по формуле 12:

Pитог = (P1 + P2) / 2      (12), где:

Pитог - итоговая оценка эффективности Программы за отчетный год.

7.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

▪ Pитог > 100%                     высокоэффективная;

▪ 95% < Pитог < 100%          эффективная;

▪ 75% < Pитог < 95%            умеренно эффективная;

▪ Pитог < 75%                        неэффективная.

7.11. Результаты итоговой оценки эффективности Программы и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются в виде отчета в Администрацию Кукобойского сельского поселения  в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

▪ применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

▪ координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

▪ координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

▪ запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

▪ разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

▪  конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

▪ высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

▪ создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Кукобойского сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

__________________________________