П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 19.07.2013 г					                                                                       № 542

п. Пречистое

Об утверждении Порядка проведения осмотра

зданий, сооружений строящихся на территории

Первомайского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утверждённым Постановлением Администрации Первомайского муниципального района № 415 от 10.07.2012 года, Администрация Первомайского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений строящихся на территории Первомайского муниципального района. (Приложение )

- Разместить настоящее  постановление на официальном сайте Администрации Первомайского муниципального района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заведующую отделом строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского муниципального района (Марочкина И.В.).

- Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального района				          		       И.И.Голядкина

Приложение  к постановлению

Администрации Первомайского муниципального района

от 19.07.2013 года № 542

ПОРЯДОК

проведения осмотра зданий, сооружений строящихся на территории Первомайского муниципального района

1. Общее положение

1.1 Порядок проведения осмотра зданий, сооружений строящихся на территории Первомайского муниципального района ( далее-Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2  Порядок устанавливает общие требования к проведению осмотра и оформлению результатов проведённого осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и и дальнейшего надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2.Порядок проведения осмотра.

2.1. Отдел строительства, архитектуры и развития инфраструктуры администрации Первомайского муниципального района(далее отдел строительства) принимает решение о создании комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений (далее -Комиссия) в форме распоряжения администрации Первомайского муниципального района, в которую включается специалисты администрации Первомайского муниципального района, представители застройщика, проектных организаций, независимых экспертов.

2.2.  Состав Комиссии и сроки проведения осмотра зданий, сооружений утверждаются распоряжением администрации Первомайского муниципального района.

2.3. Перед началом проведения осмотра, секретарь комиссии уведомляет застройщика, о проведении осмотра посредством телефонной или факсимильной связи.

2.4 Застройщик обязан обеспечить лицам, проводящим осмотр, свободный доступ к объекту.

2.5.  До проведения обследований объекта капитального строительства, должна быть представлена следующая исходная документация:

а) исполнительные чертежи;

б) заводские технические паспорта на конструкции;

в) документы о качестве (сертификаты, паспорта) на материалы;

г) акты освидетельствования скрытых работ;

д) акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

е) исполнительные геодезические схемы положения конструкций;

ж) журналы работ;

з) документы о контроле качества сварных соединений;

и) другие документы, указанные в проекте или ППР.

После изучения документации производится осмотр конструкций и их испытания. По результатам осмотра должен быть составлен акт.

2.6.  Проект на объект должен быть выполнен в установленном объёме специализированной проектной организацией, имеющей соответствующую лицензию, которая несёт полную ответственность за принятое архитектурное и конструктивное решение и выполненные расчёты, а также за соблюдение СНиП, санитарно-гигиенических норм и противопожарных требований.

2.7  При проведении осмотра здания, сооружения, лица, проводящие осмотр осуществляют следующее:

1) проводят визуальный осмотр конструкций с фото фиксацией видимых дефектов;

2) изучают сведения об осматриваемом объекте;

3) производят обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для определения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта;

4) оформляют результаты проведённого осмотра здания, сооружения.

2.8.Результаты проведённого осмотра здания, сооружения оформляются актом осмотра здания, сооружения, установленной формы, согласно приложению  к настоящему порядку, и регистрируются в журнале, в котором ведётся учёт проведённых осмотров. Ведение журнала осуществляет секретарь Комиссии.

Результаты обследования должны содержать данные для объективной оценки состояния несущих и ограждающих конструкций здания (квартиры) с учётом процента выполненных работ.

2.9.Акт осмотра оформляется в 2-х экземплярах. Один экземпляр акта осмотра направляется застройщику второй экземпляр акта осмотра хранится в отделе строительства.

2.10.В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений в виде предписания за подписью Главы Первомайского муниципального района.

Приложение

к Порядку проведения осмотра зданий и сооружений

строящихся на территории Первомайского муниципального района

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

(время, дата составления)

Настоящий акт составлен___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ (фамилии, имена, отчества, должности специалистов проводящих осмотр зданий, сооружений)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

с участием специалистов проектных организаций, независимых экспертов___________________

_____________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество,

___________________________________________________________________________________   должность, место работы)

на основании распоряжения администрации __________________________________________                                                                               (дата и номер)

Объект осмотра: __________________________________________________________________        (наименование здания, сооружения, его место нахождения)

При осмотре установлено: _________________________________________________________________________________        (подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)        ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявлены (не выявлены) нарушения:________________________________________________

________________________________________________________________________________ (в случае выявления \ называются нарушения

________________________________________________________________________________ требований технических регламентов, проектной документации) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При осмотре присутствовали:

________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество собственника либо лица, которые владеет зданием, сооружением на ином законном праве) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту:

________________________________________________________________________________ (материалы фото фиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы оформленные в ходе осмотра) ___________________________________________________________________________________

Подписи лиц,  проводивших осмотр:__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________