ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО                                         РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.08.2013                                                                                         №647-а

О программе проведения проверок готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Первомайского муниципального района Ярославской области  к работе в отопительный период 2013/2014 годов.

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой объектов теплоснабжения и теплопотребления, расположенных на территории Первомайского муниципального района, к работе в отопительный период 2013-2014 годов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу проведения проверок готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Первомайского муниципального района Ярославской области к работе в отопительный  период 2013-2014 годов (Приложение № 1).

2.Утвердить состав комиссии по оценке готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Первомайского муниципального района ЯО к работе в отопительный период 2013-2014 годов(Приложение № 2).

2.1. Комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду» и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе осенне-зимний период, утвержденным Министром промышленности и энергетики Российской Федерации В.Б. Христенко 25 августа 2004 годов.

3.Утвердить график проведения проверки готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Первомайского муниципального района Ярославской области к работе в отопительный период 2013-2014 годов (Приложение № 3).

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Первомайского муниципального района ЯО.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую отделом строительства, архитектуры и развития инфраструктуры Первомайского муниципального района Ярославской  области  Марочкину И.В.

Глава  муниципального района                                                  И.И.Голядкина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Первомайского муниципального района Ярославской области

№  647-а   от  26 августа   2013 г.

ПРОГРАММА

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И   ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. Целью Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций (ОАО «Первомайского КХ», ООО «Рубеж» и  потребителей тепловой, энергии теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения), в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону.

4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 26 августа по 1 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 2  сентября по 15 сентября.

5. Объекты, подлежащие проверке:

1) 38 многоквартирных дома   (независимо от выбранного способа управления), теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения;

2) потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения - муниципальные учреждения социальной сферы, расположенные на территории Первомайского муниципального района Ярославской области

3). магистральные, квартальные тепловые сети, тепловые камеры и колодцы, тепловые пункты, запорная и регулирующая арматура, ввода в объекты теплопотребления Первомайского муниципального района Ярославской области.

4) объекты теплоснабжения (котельные).

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в отопительный период, персональный состав которой, утвержден Приложением № 2 настоящего Постановления.

7. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии к работе в комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции, представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

8. В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

9. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами III-IV Правил оценки готовности к отопительному периоду (далее - Правила), утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований по готовности, установленных Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения  в отношении требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

10. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом   проверяются в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

11. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

12. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13  Правил.

13. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам готовности к отопительному периоду , утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103.

14. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16  Правил.

15. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям  Правил:

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и или теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

16. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к работе в отопительный период по прилагаемой форме к настоящей Программе.

В акте указываются следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения  в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их  устранения.

17. В случае положительного вывода комиссии о готовности объекта теплоснабжения и теплопотребления к работе в осенне-зимний период оформляется паспорт готовности к работе в осенне-зимний период соответствующего объекта по прилагаемой форме к настоящей Программе.

Паспорт выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течении  15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября- для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Приложение

к Программе проведения

проверок готовности объектов

теплоснабжения теплопотребления

к работе в отопительный период

АКТ

Проверки  готовности к отопительному периоду ________ / _______ г.г.

____________________________________         "___" ___________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________                                              (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

В             соответствии   с   программой   проведения   проверки   готовности   к отопительному периоду от «__» _______________ 20__   г., утвержденной __________________________________________________________________                        (ФИО руководителя(его заместителя) органа, проводившего проверку готовности к отопительному периоду)

с «   »___________20   г. по «   »_____________20   г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. | ; |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

__________________________________________________________________                     (готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Выводы комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ____________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду                      /

гг.*

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Председатель комиссии:                            ______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:       _______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

__________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" _____________ 20__ г.
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду

Приложение

к Программе проведения

проверок готовности объектов

теплоснабжения и теплопотребления                                                                                работе в отопительный период

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______ / _______ г.г.

Выдан _____________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  |  | ; |
| 3. |  | ; |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от      _____     № _____

Глава  муниципального района                                                  И.И.Голядкина

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Первомайского муниципального

района Ярославской области

№ 647-а от 26.08.2013 г.

С О С Т А В

комиссии по оценке готовности к работе в отопительный период

2013/2014 года теплоснабжающей, теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии Первомайского муниципального района Ярославской области

Председатель комиссии:

Кошкина  Е.И. – Первый Заместитель  Главы  администрации муниципального района по экономике и управлению муниципальным имуществом  -  председатель  комиссии;

Дмитриенко Н.А. -консультант  отдела  строительства, архитектуры  и развития инфраструктуры  администрации Первомайского МР

Попов А.Д. – главный специалист отдела строительства, архитектуры

и  развития инфраструктуры  администрации Первомайского  МР

Колесов В.Н.  -  директор  ОАО «Первомайское КХ»

Зимин  А.А. -  директор  ООО « Рубеж»

Зорин  И.А. – мастер центральной котельной ОАО «Первомайское КХ»

Ахламова Е.С.-старший инженер хозгруппы отдела образования администрации Первомайского МР

Кустова О.В. - главный  специалист  отдела  экономики, муниципального заказа и предпринимательской деятельности

Майорова С.С. - главный  специалист отдела финансов администрации  МР

Сачков Г.С. - заведующий отделом  по  ВМР, ГО и ЧС администрации  МР

Представители  Госэнергонадзора  и  Гостехнадзора (по  согласованию)

Руководители  бюджетных учреждений, руководители  спецслужб  предприятий  района,  в  хозяйственном  ведении  которых  находятся  объекты  энергоснабжения  и котельные.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Первомайского муниципального

Района Ярославской области

№   647-а  от 26.08.2013 г.

ГРАФИК

проведения проверки готовности к работе в отопительный период

2013/2014 года котельной, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии п.Пречистое

| №№ | Наименование объекта | Дата проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котельные ОАО «Первомайского КХ» п. Пречистое, с.Коза, д.Шильпухово с теплосетями | 09-11 сентября 2013г. |
| 2. | Котельные ООО «Рубеж» (с.Кукобой .с.Всехсвятское) с теплосетями | 2-3 сентября 2013 г. |
| 3. | Тепловые сети п.Пречистое | 09 сентября 2013 г. |
| 4. | Муниципальные котельные социальной сферы на территории Пречистенского с/п(д.Шильпухово,ст.Скалино) | 4 сентября 2013 г. |
| 5. | Муниципальные котельные социальной сферы территории Кукобойского с/п(в н.п д.Малино,д.Вараково,д.Оносово,с.Николо-Ухтома,д.Костромка,д.Ефимовское,д.Николо-Гора,д.Игнатцево,д.Пеньково.д.Паршино | 5-6 сентября 2013 г. |
| 6. | 38 многоквартирных дома п.Пречистое | 26-28 августа 2013г. |
| 7. | Потребители тепловой энергии- учреждения социальной сферы | 29-30 августа 2013г. |